| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 480/CV-SXD V/v khảo sát địa chất công trình xây dựng dân dụng | Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 6 năm 2008 |

Trong thời gian vừa qua một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng gặp khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất đối với các công trình xây dựng. Thực tế một số công trình nhà 2 tầng khi lập các bước thiết kế mà không tiến hành khảo sát địa chất, việc tính toán thiết kế kết cấu công trình đều trên cơ sở các số liệu về địa chất là giả định nên việc thiết kế và thi công xây dựng công trình không đủ độ tin cậy, không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng tới sự an toàn, bền vững của công trình và hiệu quả đầu tư dự án.

Về vấn đề này Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Bất cứ công trình xây dựng nào cũng phải tiến hành khảo sát địa chất. Tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp khảo địa chất nào (khoan khảo sát địa chất, đào thăm dò địa chất ........ ) phải căn cứ theo quy mô tính chất công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, căn cứ theo thực tế tình hình địa chất, địa chất thủy văn, địa hình địa mạo khu vực xây dựng công trình để lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất cho phù hợp. Phương pháp khảo sát địa chất do đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất, Chủ đầu tư quyết định và phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn, quyết định của mình.

Tài liệu khảo sát địa chất phải phản ánh điều kiện địa chất công trình tại đúng địa điểm thực hiện khảo sát, số liệu địa chất công trình phải đúng địa điểm bố trí móng công trình. Không sử dụng tài liệu khảo sát xây dựng tại địa điểm khác hoặc của công trình khác để thiết kế, chỉ sử dụng tài liệu khảo sát xây dựng tại địa điểm lân cận hoặc của công trình lân cận để tham khảo.

Số lượng, độ sâu, khoảng cách các điểm thăm dò khảo sát được xác định theo các tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với bước thiết kế kỹ thuật, phù hợp với dạng công trình. Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để tính toán xử lý nền móng, kết cấu chịu lực của công trình; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

Tỉnh Điện Biên nằm trong vùng động đất mạnh, địa chất phức tạp, địa hình nhiều núi cao, chia cắt, đứt gãy, lún trượt sạt lở, một số vùng có Karst vì vậy khảo sát địa chất là công tác đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư các dự án. Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn xây dựng thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát địa chất làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng công trình. Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát địa chất tuân thủ theo quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 06/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình, Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường hiệu quả và chất lượng của công tác khảo sát xây dựng; Hướng dẫn số 98/HD-SXD ngày 19/3/2007 của Sở Xây dựng về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát địa chất.

Các tài liệu hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác khảo sát địa chất có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng: www.sxddienbien.gov.vn. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị gửi văn bản để Sở Xây dựng nghiên cứu hướng dẫn, giải quyết./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo); - Các Sở, Ban, Ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; - Các phòng Công thương huyện; - Các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố; - Các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh; - Các tổ chức tư vấn xây dựng; - Các phòng ban Sở; - Lãnh đạo Sở; - Lưu VP | GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Minh |
| --- | --- |