TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 227 - 66

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢN VẼ

CÁCH GẤP CÁC BẢN IN CỦA BẢN VẼ

Tiêu chuẩn này quy định cách gấp các bản in của bản vẽ.

1. Khi gấp các bản in của bản vẽ phải để mặt có hình vẽ ra ngoài. Trên tờ giấy đã gấp, khung tên nằm ở góc phải phía dưới (hình 1).

2. Tờ giấy sau khi gấp phải có khổ là một trong những khổ chính (theo TCVN 2 - 63), tốt, nhất là khổ 11 (210 x 297).

3. Khi gấp, nên bắt đầu gấp theo các đường thẳng góc với khung tên, sau đó gấp theo các đường song song với khung tên.

Theo đường gấp thẳng góc với khung tên, tờ giấy được xếp gọn lại theo kiểu "đèn xếp" (hình 2). Sau đó gấp tờ giấy theo các đường song song với khung tên theo thứ tự chỉ dẫn trên các hình 3 - 8, 10 - 16 và 18 - 20.

Trên tờ giấy đã gấp xong, khung tên phải nằm ở mặt ngoài.

4. Những tờ không đóng thành tập phải gấp theo thứ tự tương ứng với các số của đường gấp chỉ dẫn trên các hình 3 - 10.

5. Những tờ cần đóng thành tập theo khổ 11 phải gấp theo thứ tự tương ứng với số của đường gấp chỉ dẫn trên các hình 11 - 18.

Khi cần thiết, cho phép đóng các tờ theo khổ khác. Khi đó có thể áp dụng cách gấp như chỉ dẫn đối với khổ 11. Ví dụ về cách gấp các tờ để đóng theo khổ 12 giới thiệu trên hình 19 và 20.

6. Trên các tờ cần đóng thành tập phải gấp góc trái (đường gấp 2 trên các hình 11 - 16 và 18 - 20).

7. Lỗ để đóng các tờ thành tập phải dùi bên lề phía trái của tờ.

| Hình 1 | Hình 2 |
| --- | --- |

Hình 3

Hình 4

Hình 5

| Hình 6 | Hình 8 |
| --- | --- |

Hình 9

| Hình 7 | Hình 10 |
| --- | --- |

Hình 11

Hình 12

| Hình 13 | Hình 15 |
| --- | --- |

| Hình 14 | Hình 16 |
| --- | --- |

| Hình 17 | Hình 19 |
| --- | --- |
| Hình 18 | Hình 20 |