TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1869 - 76

TINH DẦU HỒI - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Star Anisced Oil - Technical requirements

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại tinh dầu hồi sản xuất từ quả hồi (ILLICUM VERUM HOOK) bằng phương pháp chưng cất với hơi nước và đã qua các giai đoạn lắng lọc.

2. Tinh dầu hồi phải sản xuất theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan quản lý duyệt y.

3. Các chỉ tiêu lý hóa của tinh dầu hồi phải theo đúng quy định trong bảng.

| Tên các chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- |
| 1. Màu sắc và trạng thái bên ngoài | Không màu hay vàng nhạt, chất lỏng trong suốt |
| 2. Mùi | Có mùi đặc trưng của quả hồi, không cho phép có mùi lạ |
| 3. Vị | Có vị ngọt, không nóng |
| 4. Tỷ trọng ở 200C (d 20/20) | 0,970 - 0,990 |
| 5. Chỉ số khúc xạ ở 200C | 1,552 - 1,560 |
| 6. Góc quay cực ở 200c | - 20 - + 20 |
| 7. Điểm đông không thấp hơn | 150c |
| 8. Độ hòa tan | Ở 200C một thể tích dầu phải hòa tan trong nhiều nhất ba thể tích cồn 900 và cho dung dịch trong suốt hoặc hơi đục |

4. Lấy mẫu và thử theo TCVN 189 - 66.