TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5097-90

BÍT TẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC

Hosiery - Method for determination of dimensions

1. Khái niệm chung

1.1. Cấu tạo của bít tất gồm 6 phần, được mô tả như trong hình 1

1. Cổ chun tất

2. Ống tất

3. Gót tất

4. Phần mu bàn tất

5. Phần ban bàn tất

6. Mũi tất

1.2. Các kích thước cơ bản cần đo được biểu diễn trong hình 2

- Chiều cao cổ chun tất (A)

- Chiều rộng cổ chun tất (B)

- Chiều dài tất (L)

- Chiều rộng ống tất (C)

- Chiều dài bàn tất (D)

- Chiều rộng bàn tất (E)

1.2.1. Chiều cao cổ chun tất, theo chiều cột vòng là khoảng cách bằng centimet giữa hàng vòng trên cùng và hàng vòng cuối cùng của cổ chun tất.

1.2.2. Chiều rộng cổ chun tất. Theo chiều hàng vòng là khoảng cách tính bằng cm giữa 2 cột vòng ngoài cùng của cổ chun tất, khi trải phẳng tất.

1.2.3. Chiều dài tất, theo chiều cột vòng là khoảng cách tính bằng cm giữa hàng vòng trên cùng của cổ chun tất và điểm giữa cạnh dưới của gót.

1.2.4. Chiều rộng ống tất, theo chiều hàng vòng là khoảng cách tính bằng cm giữa hai cột vòng ngoài cùng của ống tất, khi trải phẳng tất về đo ở giữa ống tất.

1.2.5. Chiều dài bàn tất, theo chiều cột vòng là khoảng cách tính bằng cm giữa đỉnh của mũi tất và điểm giữa cạnh trên của gót tất.

1.2.6. Chiều rộng bàn tất, theo chiều hàng vòng là khoảng cách tính bằng cm giữa cột vòng ngoài cùng của phần mu và gen bàn chân của tất, khi trải phẳng và đo ở giữa bàn chân của tất.

2. Dụng cụ thử

- Thước đo độ dài có vạch chia tới mm.

- Bàn phẳng và nhẵn

3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

3.1 Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2600-78

3.2. Trước khi đo, giữ mẫu trong điều kiện khí hậu qui định của TCVN 1748-86 không ít hơn 24 giờ

4 Tiến hành thử

4.1. Trải mẫu trên bàn phẳng, sao cho mẫu không bị kéo căng, không có nếp gấp và bị nhăn.

4.2. Dùng thước đo các kích thước cơ bản như qui định ở điều 1.2, chính xác tới mm

5. Tính toán kết quả

Từ kết quả đo được trên tất cả các mẫu thử. Tính giá trị trung bình riêng từng kích thước.

6. Biên bản thử

Biên bản thử gồm các nội dung sau:

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng để thử

- Ký hiệu và thông số kỹ thuật của mẫu

- Phương án lấy mẫu

- Kết quả thử

- Ngày thực hiện thí nghiệm

- Tên cơ quan và người thực hiện thí nghiệm