| HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- |
| --- | --- |
| Số: 11/TWH | Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐỊNH MỨC – ĐƠN GIÁ PHÒNG TRỪ MỐI

CHỦ TỊCH HỘI KHTK LÂM NGHIỆP VN

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng hoạt động của Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam;
Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng TCXD 204: 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/01/1998;
Căn cứ giá hóa chất và vật tư dùng cho công tác phòng chống mối trên thị trường;
Căn cứ đề nghị của ban soạn thảo định mức chỉ tiêu của Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này “Tập Định mức-đơn giá phòng trừ mối”.

Tập định mức – đơn giá này được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay của công tác phòng chống mối trong các công trình xây dựng, phù hợp với tiêu chuẩn TCXD 204: 1998. Tập định mức đơn giá này thay thế cho các tập định mức – đơn giá đã ban hành.

Điều 2. Tập Định mức – đơn giá trên được áp dụng trong phạm vi chuyên ngành phòng trừ mối trong lĩnh vực xây dựng, gỗ và các loại mây tre kể từ ngày ban hành quyết định này.

Điều 3. Văn phòng TW Hội, các, các Trung tâm hoạt động KHCN và các đơn vị trực thuộc Hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

| Nơi nhận: - Các TT hoạt động KHCN - Các đơn vị trực thuộc Hội - Lưu: Văn thư. | HỘI KHTK LÂM NGHIỆP VIỆT NAM KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ Đỗ Văn Nhuận |
| --- | --- |

HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- TẬP ĐỊNH MỨC – ĐƠN GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 11 QĐ/TWH NGÀY 28/02/2008) HÀ NỘI - 2008

Phần A.

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC XỬ LÝ MỐI VÀ VẬT TƯ

I. CHI PHÍ DIỆT TRỪ MỐI CHO CÔNG TRÌNH ĐANG SỬ DỤNG (MÃ HIỆU A.10)

Đơn giá tính cho 1m2 sàn xây dựng như sau:

| - Thuốc hấp dẫn | 700đ | 700đ |
| --- | --- | --- |
| - Mồi nhử | 1400đ | 1400đ |
| - Thuốc diệt lây truyền | 3000đ | 3000đ |
| - Thuốc xử lý diệt mối cánh | 1400đ | 1400đ |
| - Thuốc phòng ngừa mối xâm nhập | 2400đ | 2400đ |
| - Vận chuyển | 300đ | 300đ |
| - Công lao động | 600đ | 600đ |
| - Công kỹ thuật | 800đ | 800đ |
| - Kiểm tra + điều chỉnh quá trình nhử | 200đ | 200đ |
| - Khấu hao thiết bị | 300đ | 300đ |
| - Nghiệm thu, đánh giá kết quả | 400đ | 400đ |
|  | Cộng | 11.500đ |

Điều kiện áp dụng:

Đơn giá trên tính cho 1m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:

| - Công trình có n tầng | K­n = n |
| --- | --- |
| - Công trình cấp 4 | K = 2 |
| - Công trình đang cải tạo | K1 = 2 |
| - Công trình là kho đang chứa kín hàng | K2 = 1,5 – 2 |
| - Công trình có diện tích: |  |
| ≥ 10.000m2 | K­3 = 0,90 |
| ≥ 20.000m2 | K4 = 0,85 |
| < 500m2 | K5 = 1,5 |
| - Công trình phải vận chuyển từ 50 – 100 km |  |
| 50 – 100km | K6 = 1,4 |
| > 100km | K7 = 1,5 |
| < 200km | K8 = 1,7 |
| ≥ 200km | K9 = 2 |
| - Công trình có nội thất phức tạp: |  |
| trần, sàn, ốp tường … là gỗ: | K10 = 1,7 - 2 |

* Công trình cần được khảo sát chi tiết và căn cứ theo nhiều điều kiện: diện tích, đặc điểm công trình, chủng loại mối (kể cả mức độ hoạt động), phương án xử lý, chế độ bảo hành – bảo trì …, để lập dự toán và đơn giá xử lý mối cho thích hợp đối với từng công trình, kho bãi.

* Đối với công trình cải tạo:

Nếu có yêu cầu phòng mối, trước hết cần diệt tận gốc các tổ mối hoạt động tại công trình, sau đó lập phương án phòng mối bám sát yêu cầu cải tạo để đảm bảo công tác phòng chống mối được triệt để và đảm bảo lâu dài.

II. CHI PHÍ KHẢO SÁT ĐIỀU TRA SINH HỌC: (MÃ HIỆU A.20)

Chi phí tính cho 1.000m2:

| STT | THÀNH PHẦN CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Mũi khoan | cái | 1 | 55.000đ | 55.000đ |
| 2 | Kính lúp | - | 0,005 | 135.000đ | 675đ |
| 3 | Thước dây 50m | - | 0,005 | 105.000đ | 525đ |
| 4 | Cuốc chim | - | 1 | 55.000đ | 55.000đ |
| 5 | Xẻng | - | 1 | 35.000đ | 35.000đ |
| 6 | Lọ thủy tinh mẫu | lọ | 10 | 12.000đ | 120.000đ |
| 7 | Cồn | lít | 0,5 | 30.000đ | 15.000đ |
| 8 | Mồi nhử | hộp | 5 | 14.000đ | 70.000đ |
| 9 | Thuốc hấp dẫn | lít | 1 | 85.000đ | 85.000đ |
| 10 | Giấy can | cuộn | 1 | 65.000đ | 65.000đ |
| 11 | Máy ảnh | cái | 0,01 | 3.500.000đ | 35.500đ |
| 12 | Kính hiển vi | ca | 10 | 5.000đ | 50.000đ |
|  | Cộng |  |  |  | 586.200đ |
| II | Nhân công | công | 5 | 60.000đ | 300.000đ |
|  | Tổng cộng (I + II ): |  |  |  | 886.200đ |

Đơn giá cho 1 m2 là: 886đ/m2 (Chưa có thuế GTGT)

Điều kiện áp dụng:

Đơn giá trên tính cho 1 m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:

| - Công trình đang thi công cải tạo | K1 = 1,5 |
| --- | --- |
| - Công trình là kho đang chứa kín hàng | K2 = 1,5 |
| - Công trình có diện tích > 5.000m2 | K3 = 0,85 |
| - Công trình có diện tích < 500m2 | K4 = 1,5 |
| - Nền đất tự nhiên, vườn cây | K5 = 1,25 |

III. ĐƠN GIÁ MỘT SỐ VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG MỐI (CHƯA CÓ THUẾ GTGT)

Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị

| STT | TÊN THUỐC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | THUỐC PHÒNG MỐI NỀN MÓNG (MÃ HIỆU A.30) |  |  |
|  | Các loại thuốc bột: |  |  |
|  | PMC | kg | 55.000 |
|  | PMS 100 bột | kg | 29.500 |
|  | PMC-90 | kg | 280.000 |
|  | DIMEZ 108 BTT/g | kg | 120.000 |
|  | METAVINA 10DP | kg | 120.000 |
|  | Các loại dung dịch (EC) |  |  |
|  | Lentrek 40EC | Lít | 27.000 |
|  | TERMIDOR 2.5EC | Lít | 45.000 |
|  | Lenfos 50EC | Lít | 29.000 |
|  | Chlorpyrifos | Lít | 28.000 |
| 2 | THUỐC BẢO QUẢN GỖ (MÃ HIỆU A.31) |  |  |
|  | Cislin 2.5EC | Lít | 42.000 |
|  | XM5 | Kg | 70.000 |
|  | Cao XM5 | Kg | 135.000 |
|  | LN5 | Kg | 60.000 |
| 3 | THUỐC PHÒNG, DIỆT MỐI CÂY (MÃ HIỆU A.32) |  |  |
|  | PMC-90 | Kg | 280.000 |
|  | PMC-94 | Kg | 50.000 |
| 4 | VẬT TƯ ĐỂ NHỬ (MÃ HIỆU A.32) |  |  |
|  | Mồi nhử | Hộp | 14.000 |
|  | Pheromol | lít | 55.000 |

IV. GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ TÍNH CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị

| STT | THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÔNG TRÌNH LOẠI A: (MÃ HIỆU A.40) |  |  |
|  | Xử lý phòng mối mặt nền | m2 | 70.000 – 140.000 |
|  | Xử lý hào ngoài công trình: | m | 230.000 – 400.000 |
|  | Xử lý hào trong công trình: | m | 80.000 – 110.000 |
|  | Xử lý phòng mối tường: | m2 | 70.000 – 100.000 |
|  | Xử lý phòng mối sàn các tầng | m2 | 45.000 – 75.000 |
|  | Xử lý bảo quản kết cấu gỗ: | m2 | 22.000 – 27.000 |
| 2 | CÔNG TRÌNH LOẠI B: (MÃ HIỆU A.41) |  |  |
|  | Xử lý phòng mối mặt nền: | m2 | 60.000 – 100.000 |
|  | Xử lý hào ngoài công trình: | m | 180.000 – 320.000 |
|  | Xử lý hào trong công trình: | m | 70.000 – 100.000 |
|  | Xử lý phòng mối tường: | m2 | 55.000 – 75.000 |
|  | Xử lý phòng mối sàn các tầng | m2 | 35.000 – 50.000 |
|  | Xử lý bảo quản kết cấu gỗ: | m2 | 15.500 – 22.000 |
| 3 | CÔNG TRÌNH LOẠI C: (MÃ HIỆU A.42) |  |  |
|  | Áp dụng đơn giá của công trình loại B nhân với hệ số 0,7 | Áp dụng đơn giá của công trình loại B nhân với hệ số 0,7 | Áp dụng đơn giá của công trình loại B nhân với hệ số 0,7 |

Ghi chú:

* Việc phân loại công trình theo A, B, C ở đây là căn cứ theo yêu cầu sử dụng:

- loại A: công trình có hạn sử dụng ≥ 100 năm

- loại B: công trình có hạn sử dụng ≥ 50 năm

- loại C: công trình có hạn sử dụng ≥ 20 năm

* Việc áp dụng mức giá phụ thuộc vào:

- Loại công trình (A, B, C)

- Mức độ xâm hại của mối ở khu vực xây dựng công trình

- Một số đặc điểm công trình: Công trình có kiến trúc đặc biệt, công trình có nhiều kết cấu gỗ, công trình là nhà tàng thư, lưu trữ, thông tin…

V. GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ TÍNH CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH CẢI TẠO

V.1. Khoan, bơm thuốc xử lý phòng chống mối: (MÃ HIỆU A.50)

Đối với các công trình xây dựng mới nhưng đã đổ bê tông nền, công trình cải tạo hoặc công trình đang sử dụng, phải tiến hành xử lý phòng chống mối bằng phương pháp khoan, bơm thuốc. Đơn giá xử lý chung như sau:

Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị

| STT | THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý hàng rào phòng mối bao ngoài | m | 270.000 – 450.000 |
| 2 | Xử lý hàng rào phòng mối bên trong | m | 200.000 – 300.000 |
| 3 | Xử lý phòng mối mặt nền | m2 | 150.000 – 220.000 |
| 4 | Xử lý phòng mối tường | m2 | 70.000 – 100.000 |

V.2. Chi phí cho một mũi khoan sâu 20 – 35cm, phi 14-18mm và bơm thuốc chống mối (không kể thuốc) như sau: (MÃ HIỆU A.51)

| STT | THÀNH PHẦN HAO PHÍ | CHI PHÍ (Đ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí máy |  |
|  | - Máy khoan | 250 |
|  | - Máy bơm thuốc | 110 |
|  | - Tiêu thụ điện năng | 260 |
|  | Cộng | 620 |
| 2 | Chi phí vật liệu phụ |  |
|  | - Mũi khoan | 200 |
|  | - Xi măng trắng P400 | 90 |
|  | - Thùng khối, thước dây, dây điện, ống cao su, | 250 |
|  | khẩu trang, găng tay |  |
|  | Cộng | 540 |
| 3 | Nhân công (tính theo mức lương 450.000đ/tháng) |  |
|  | - Công khoan | 1200 |
|  | - Công bơm thuốc | 2650 |
|  | - Bịt lỗ khoan, vệ sinh | 850 |
|  | Cộng | 4700 |

Điều kiện áp dụng: (nhân với hệ số K)

Đơn giá trên được nhân với hệ số K trong các trường hợp sau:

| - Công trình có bê tông dày ≥ 20cm hoặc bê tông cốt thép: | K = 2,5 |
| --- | --- |
| - Công trình có nền bê tông dày 10 – 20 cm | K = 2 |
| - Công trình có nền bê tông 7 – 10 cm | K = 1,75 |
| - Công trình có nền bê tông dày ≤ 7 cm | K = 1,5 |
| - Công trình có bê tông lót hoặc lát gạch | K = 1,0 |
| - Khoan ở độ sâu > 50cm ≤ 01cm | K2 = 1,7 |
| - Khoan ở độ sâu > 01m ≤ 1,5m | K3 = 2 |

Phần B.

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XỬ LÝ PHÒNG MỐI

I. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BAO NGOÀI CÔNG TRÌNH:

Hàng rào phòng mối bao ngoài là phần đất sát chân tường phía ngoài công trình được xử lý hóa chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ bên ngoài vào công trình hoặc từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.

Tùy theo từng công trình, hàng rào phòng mối bao ngoài có thể được thiết lập theo một trong các phương pháp sau:

I.1. Tạo hào phòng mối bao ngoài (MÃ HIỆU B.10)

Đào hào rộng 50cm, sâu 60 – 80 cm sát chân tường phía ngoài. Lấp đất hoặc cát trở lại hào, đồng thời tiến hành xử lý phần đất hoặc cát đó bằng thuốc PMS hoặc các loại thuốc tương đương.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền

* Nội dung công việc:

- Xác định vị trí hào theo bản vẽ thiết kế

- Đào hào theo kích cỡ thiết kế. Trong khi đào, nếu phát hiện có tổ mối ở vị trí hào hoặc khu vực liền kề phải tiến hành xử lý diệt.

- Lấp hào bằng đất vừa đào lên hoặc bằng cát đen theo từng lớp 10 – 15 cm. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khỏi hào. Nếu có cốt pha kẹt không tháo bỏ được phải phun xử lý bằng thuốc bảo quản.

- Xử lý từng lớp đất bằng thuốc PMS hoặc tương đương

- Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý.

* Định mức công tác xử lý 1m3 hào phòng mối bao ngoài:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc PMS 100 bột | kg | 12 – 14 |
|  | hoặc dung dịch EC | lít | 15 – 18 |
|  | - Vật liệu khác: Bao gồm | % | 12 |
|  | + Thùng khối, hóa chất diệt mối, mồi nhử, hóa chất phun cốt pha kẹt |  |  |
|  | + Nilon (Không bắt buộc) |  |  |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công đào, lấp | công | Theo XDCB (*) |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 1 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất (trường hợp dùng dung dịch EC) | ca | 0,4 |
|  | - Máy đầm | ca | 0,3 |

Ghi chú:

- (*) Công đào hào bao ngoài thường phải tính là đất cấp III trở lên vì hào bao ngoài thường được thi công ở gần giai đoạn hoàn thiện của công trình, khi đó phần đất tại chân công trình có lẫn rất nhiều vật liệu thải như gạch vỡ, đá, xi măng, vữa trát rơi xuống đông kết lại …

- Đối với các công trình có tầng hầm, có thể tăng chiều sâu của hào bao ngoài hoặc bổ sung xử lý phần bên dưới hào bằng cách khoan, thuốn sau đó bơm thuốc xuống. Mục đích là nhằm tạo lớp ngăn cách giữa toàn bộ phần âm của tầng hầm với đất tự nhiên xung quanh.

I.2. Tạo hàng rào phòng mối bằng phương pháp khoan, bơm thuốc: (MÃ HIỆU B.11)

Xử lý phần đất sát chân tường phía ngoài bằng cách khoan lỗ và bơm hóa chất xuống.

* Điều kiện áp dụng:

Định mức trên áp dụng cho công trình cải tạo.

* Nội dung công việc

- Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế

- Khoan các lỗ khoan nằm dọc theo chân tường, cách nhau 30 cm, sâu 30 – 35 cm, rộng phi 18 – 22 cm.

- Bơm thuốc phòng mối xuống các lỗ khoan

- Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

* Định mức công tác xử lý 1 lỗ khoan:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 2,5 |
|  | - Vật liệu khác: |  | Theo mục V.2. phần A |
| 2 | Nhân công |  |  |
| 3 | Máy |  |  |

I.3. Tạo hàng rào phòng mối bằng phương pháp thuốn, bơm thuốc: (MÃ HIỆU B.12)

Xử lý phần đất sát chân tường phía ngoài bằng cách thuốn lỗ và bơm hóa chất xuống.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với các công trình có nền đất là cát hoặc đất xốp. Các công trình có nền đất cứng, đất sét, không áp dụng phương pháp này.

* Nội dung công việc:

- Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế

- Dùng máy hoặc các dụng cụ thủ công để thuốn các lỗ sâu 40 – 50 cm, dọc theo chân tường, cách tường 20cm. Các lỗ thuốn cách nhau khoảng 20 cm.

- Bơm thuốc phòng mối xuống các lỗ thuốn.

- Tiếp tục thuốn sao cho thuốc ngấm đều trong phạm vi rộng: 50cm, sâu: 60 – 80 cm. Các lỗ thuốn không nên cách chân tường quá 30 cm.

- Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý.

* Định mức tính cho 1 m:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 5 – 7,5 (*) |
|  | - Vật liệu khác: | % | 5 |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 0,35 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất | ca | 0,15 |
|  | - Máy đầm | ca | 0,1 |

Ghi chú:

(*) Định mức thuốc này được tính tương đương với định mức thuốc dùng để xử lý 01 m hào phòng mối rộng 50 cm, sâu 60 – 80 cm.

II. HÀNG RÀO PHÒNG MỐI BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

Hàng rào phòng mối bên trong là phần đất sát chân tường bên trong công trình được xử lý hóa chất để tạo thành lớp ngăn cách cản trở mối xâm nhập từ nền đất theo tường lên phần trên của công trình.

Tùy theo từng công trình, hàng rào phòng mối bên trong có thể được thiết lập theo một trong các phương pháp sau:

II.1. Tạo Hào phòng mối bên trong (MÃ HIỆU B.20)

Đào hào rộng 30cm, sâu 40 cm sát chân tường. Lấp đất hoặc cát trở lại hào, đồng thời tiến hành xử lý phần đất hoặc cát đó bằng thuốc PMS hoặc các loại thuốc tương đương.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ kết cấu nền

* Nội dung công việc:

- Xác định vị trí hào theo bản vẽ thiết kế

- Đào hào theo kích cỡ thiết kế. Trong khi đào, nếu phát hiện có tổ mối ở vị trí hào phải tiến hành xử lý diệt

- Lấp hào bằng đất vừa đào lên hoặc bằng cát đen theo từng lớp 10 – 15 cm. Trong quá trình lấp, nhặt bỏ rễ cây, các mảnh gỗ, gạch đá có kích thước to ra khỏi hào. Nếu có cốt pha kẹt không tháo bỏ được phải phun xử lý bằng thuốc bảo quản.

- Xử lý từng lớp đất bằng thuốc PMS hoặc tương đương

- Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý.

* Định mức công tác xử lý 1m3 hào phòng mối bên trong

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc PMS 100 bột | kg | 12-14 |
|  | hoặc dung dịch EC | lít | 15-18 |
|  | - Vật liệu khác: bao gồm | % | 12 |
|  | + Thùng khối, hóa chất diệt mối, mồi nhử, hóa chất phun cốt pha kẹt |  |  |
|  | + Nilon (Không bắt buộc) |  |  |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công đào, lấp | công | Theo XDCB |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 1 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất (trường hợp dùng dung dịch EC) | ca | 0,4 |
|  | - Máy đầm | ca | 0,3 |

II.2. Tạo hàng rào phòng mối bằng phương pháp khoan, bơm thuốc: (MÃ HIỆU B.21)

Xử lý phần đất sát chân tường bên trong công trình bằng cách khoan lỗ và bơm hóa chất xuống.

* Điều kiện áp dụng:

Định mức trên áp dụng cho công trình cải tạo.

* Nội dung công việc:

- Xác định vị trí hàng rào theo bản vẽ thiết kế

- Khoan các lỗ khoan nằm sát và dọc theo chân tường, cách nhau 30 cm, sâu 20 cm, rộng phi 14 – 18 cm.

- Bơm hóa chất xuống các lỗ khoan

- Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

* Định mức công tác xử lý 1 lỗ khoan:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 2 |
|  | - Vật liệu khác: |  | Theo mục V.2. phần A |
| 2 | Nhân công |  |  |
| 3 | Máy |  |  |

II.3. Tạo hàng rào phòng mối bằng phương pháp thuốn, bơm thuốc: (MÃ HIỆU B.22)

Xử lý phần đất sát chân tường bên trong bằng cách thuốn lỗ và bơm hóa chất xuống.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với các công trình có nền đất là cát hoặc đất xốp. Các công trình có nền đất cứng, đất sét, không áp dụng phương pháp này.

* Nội dung công việc:

- Xác định vị trí cần xử lý theo bản vẽ thiết kế

- Dùng các dụng cụ thủ công để thuốn các lỗ sâu 20 cm, dọc theo chân tường, cách tường 10cm. Các lỗ thuốn cách nhau khoảng 20 cm.

- Bơm thuốc phòng mối xuống các lỗ thuốn.

- Tiếp tục thuốn sao cho thuốc ngấm đều trong phạm vi rộng: 30cm, sâu: 40 cm. Các lỗ thuốn không nên cách chân tường quá 20 cm.

- Hoàn trả mặt bằng tại vị trí vừa xử lý.

* Định mức tính cho 1m hàng rào phòng mối xử lý bằng phương pháp

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 1,8 – 2,2 (*) |
|  | - Vật liệu khác: | % | 5 |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 0,15 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất | ca | 0,06 |
|  | - Máy đầm | ca | 0,05 |

Ghi chú:

(*) Định mức thuốc này được tính tương đương với định mức thuốc dùng để xử lý 01m hào phòng mối rộng 30 cm, sâu 40cm.

III. CÔNG TÁC XỬ LÝ MẶT NỀN CÔNG TRÌNH:

III.1. Phòng mối nền công trình xây mới (MÃ HIỆU B.30)

Nền đất tự nhiên bên trong công trình được xử lý phòng mối bằng thuốc PMS hoặc tương đương.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc công trình cải tạo có dỡ bỏ lớp nền.

* Nội dung công việc:

- San lấp nền công trình bằng hoặc gần bằng cốt thiết kế (Phần việc này do bên xây dựng thực hiện)

- Nhặt bỏ các loại tạp chất có chứa Celullose như mùn rác, rễ cây, mảnh gỗ tạp …

- Rải thuốc phòng mối PMS hoặc tương đương lên toàn bộ mặt nền, ở khu vực có mức độ xâm hại của mối cao, trong đất có nhiều tàn dư thực vật, chất thải có Celullose (Ví dụ: khu đất trước đây là bãi rác) hoặc được san lấp bằng nguồn đất có nhiều mối (ví dụ: đất đồi), phải tăng cường phun thêm dung dịch EC lên nền công trình trước khi rải lớp thuốc PMS với định mức từ 0,5 – 1,5 lit/m2.

* Định mức tính cho 01 m2 xử lý phòng mối nền:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | Định mức cho từng loại công trình như sau: |  |  |
|  | + Nền có bê tông cốt thép dày ≥ 10 cm |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 1 – 1,2 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 1 – 2 |
|  | + Nền có bê tông cốt thép dày < 10 cm |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 1,2 – 1,5 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 2 – 2,5 |
|  | + Mặt nền có bê tông lót (dày 5 – 7 cm) |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 1,5 – 2 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 2,5 – 3 |
|  | + Nền chỉ đầm bê tông, gạch vỡ, vữa bata |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 2 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 3 – 5 |
|  | - Vật liệu khác: Bao gồm | % | 13 |
|  | + Thùng khối, hóa chất diệt mối, mồi nhử, hóa chất phun cốt pha kẹt |  |  |
|  | + Nilon (không bắt buộc) |  |  |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 0,1 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất (trường hợp dùng dung dịch EC): |  |  |
|  | + Phun dưới 2,5 lít dung dịch EC | ca | 0,05 |
|  | + Phun trên 2,5 lít dung dịch EC | ca | 0,07 |
|  | - Máy bơm nước 0,75 kw | ca | 0,06 |

III.1. Phòng mối nền công trình cải tạo (MÃ HIỆU B.31)

Nền đất tự nhiên bên trong công trình được xử lý phòng mối bằng cách khoan lỗ qua lớp kết cấu bền và bơm dung dịch EC xuống.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình cải tạo không có điều kiện bóc bỏ lớp nền hoặc công trình xây mới nhưng đã đổ bê tông lót.

* Nội dung công việc:

- Khoan các lỗ khoan theo hình lưới khắp vị trí nền cần xử lý. Các lỗ khoan sâu 10 cm, rộng phi 14 – 18 cm, cách nhau tối đa 30 cm.

- Bơm dung dịch Termidor hoặc dung dịch tương đương xuống các lỗ khoan.

- Bịt các lỗ khoan bằng xi măng trắng hoặc bằng vật liệu khác tùy theo yêu cầu của từng công trình.

* Định mức tính cho 01 m2:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 4 - 5 |
|  | - Vật liệu khác: |  | (*) |
| 2 | Nhân công |  |  |
| 3 | Máy |  |  |

Ghi chú:

(*) Tính theo đơn giá tại mục V.2. phần A nhân với hệ số K = 0,5

IV. CÔNG TÁC XỬ LÝ TƯỜNG, PHẦN MÓNG CÔNG TRÌNH: (MÃ HIỆU B.40)

Phần tường, móng công trình được phun dung dịch Termidor hoặc dung dịch EC tương đương lên bề mặt.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây mới và công trình cải tạo.

* Nội dung công việc:

- Xác định khu vực cần phun xử lý phòng mối

- Chuẩn bị thang hoặc dàn giáo (trong trường hợp phun tường).

- Phun dung dịch Termidor hoặc dung dịch EC tương đương lên bề mặt cho ngấm kỹ

* Định mức tính cho 01 m2:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 1,5 – 2 |
|  | - Vật liệu khác: | % | 5 |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 0,1 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất: | ca | 0,05 |

V. CÔNG TÁC XỬ LÝ PHÒNG MỐI SÀN CÁC TẦNG: (MÃ HIỆU B.50)

Sàn các tầng của công trình được phun dung dịch Termidor hoặc dung dịch EC tương đương lên bề mặt trước khi lát.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho công trình xây mới hoặc cải tạo có bóc bỏ lớp gạch lát và đồng thời thuộc một trong các loại công trình sau: công trình nằm khu vực có mức độ xâm hại của mối cao; công trình có nhiều kết cấu gỗ lát sàn, ốp tường; công trình đặc biệt như: Nhà lưu trữ, tàng thư …

* Nội dung công việc:

- Xác định khu vực cần phun xử lý phòng mối

- Vệ sinh sàn trước khi phun thuốc

- Phun dung dịch Termidor hoặc dung dịch EC tương đương lên bề mặt.

* Định mức tính cho 01 m2:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu: |  |  |
|  | - Thuốc Termidor hoặc dung dịch EC tương đương | lít | 0,7 – 1 |
|  | - Vật liệu khác: | % | 5 |
| 2 | Nhân công |  |  |
|  | - Công xử lý (Thợ bậc 4/7) | công | 0,1 |
| 3 | Máy |  |  |
|  | - Máy phun hóa chất: | ca | 0,05 |

VI. XỬ LÝ PHÒNG MỐI CÁC KHU VỰC KHÁC TRÊN NỀN CÔNG TRÌNH (MÃ HIỆU B.60)

Một số vị trí đặc biệt như các đường ống kỹ thuật, dây cáp đi qua nền công trình, các khe phòng lún, sàn panen cần phải được xử lý tăng cường thuốc vì mối thường lợi dụng các vị trí này để xâm nhập công trình.

* Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho tất cả các trường hợp nếu điều kiện mặt bằng cho phép.

* Nội dung công việc:

- Tại các vị trí nền có các đường ống, dây cáp đi từ nền lên phần trên của công trình: tăng cường rải thuốc PMS hoặc phun dung dịch EC tại vị trí nền đất có đường ống đi qua

- Tại các vị trí hào có các đường ống, dây cáp đi qua: Tăng cường định mức thuốc xử lý hào phòng mối tại vị trí đó.

- Các khe phòng lún: Rải thuốc PMS hoặc phun dung dịch EC dọc theo khe phòng lún.

- Sàn panen: phun dung dịch EC vào bên trong khoang rỗng của panen.

* Định mức:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định mức cho 01m2 nền có các đường ống, dây cáp đi lên phía trên (*) |  |  |
|  | Vật tư: |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 2,5 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 3 |
| 2 | Định mức cho 01 m3 hào có các đường ống, dây cáp đi qua (*) |  |  |
|  | Vật tư: |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 14 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 18 |
| 3 | Định mức cho 01m chiều dài khe phòng lún |  |  |
|  | Vật tư: |  |  |
|  | Thuốc PMS: 100 bột | kg | 7 |
|  | Hoặc dung dịch EC | lít | 7 |
| 4 | Xử lý panen |  |  |
|  | Dung dịch EC | lít | 2 |

Ghi chú:

(*) Đây là định mức thuốc tăng cường thêm ngoài phần thuốc đã tính để xử lý khu vực này.

VI. XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG MỐI VÀ CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO GỖ VÀ LÂM SẢN KHÁC: (MÃ HIỆU B.70)

Các loại vật liệu này không chỉ là đối tượng phá hoại của mối mà còn cả các loại côn trùng khác như: các loài mọt, xén tóc …, do đó khi sử dụng đều phải được xử lý bảo quản. Có nhiều phương pháp xử lý tương ứng với chủng loại, yêu cầu và mục đích sử dụng.

Định mức cho công tác xử lý gỗ tính theo phương án xử lý:

| STT | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | ĐỊNH MỨC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phun, quét 01 m2 gỗ, mây tre |  |  |
|  | Vật liệu: |  |  |
|  | Thuốc Cislin hoặc tương đương: |  |  |
|  | - Các loại gỗ (trừ nhóm 4) | lít | 0,3 – 0,4 |
|  | - Gỗ nhóm 4 | lít | 0,5 |
|  | - Kết cấu gỗ đã lắp vào công trình | lít | 0,4 – 0,5 |
|  | - Mây, tre, nứa đã chặt hạ lâu ngày | lít | 0,5 |
|  | Nhân công: Công thợ bậc 4/7 | công | 0,1 |
|  | Máy phun hóa chất | ca | 0,05 |
| 2 | Ngâm tẩm 01 m3 bằng bể ngâm |  |  |
|  | Vật liệu: |  |  |
|  | Dung dịch XM5: 5 – 8% | lít | 300 – 600 (*) |
|  | hoặc dung dịch Cislin |  |  |
|  | Nhân công, bể ngâm |  | (**) |
| 3 | Ngâm tẩm 01 m3 bằng thiết bị áp lực chân không |  |  |
|  | Vật liệu: Dung dịch XM5 hoặc Cislin | lít | 300 – 450 (*) |
|  | Nhân công, thiết bị |  | (**) |
| 4 | Bảo quản tre nứa tươi (Định mức cho 1 cây) |  |  |
|  | Vật liệu: Dung dịch XM5 7% | lít | 3 – 5 |
|  | Nhân công: Thợ bậc 4/7 | công | 0,2 |
| 5 | Xử lý tẩy mốc, phòng mốc cho 1m2 gỗ |  |  |
|  | Vật liệu: Dung dịch tẩy 5% |  |  |
|  | - Tẩy mốc | lít | 0,3 |
|  | - Phòng mốc | lít | 0,5 |
| 6 | Phòng chống cháy, làm chậm bắt lửa |  |  |
|  | Dung dịch chống cháy | lít | 0,4 – 0,5 |

Ghi chú:

- (*) Định mức dao động phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Mức độ thẩm thấu thuốc của từng loại gỗ

+ Kích thước gỗ: Các tấm gỗ lớn sẽ hấp thụ thuốc ít hơn so với các mảnh gỗ nhỏ nếu tính theo tỉ lệ trên 01 m3 gỗ

+ Khối lượng gỗ cần xử lý ngâm tẩm: Nếu lượng gỗ cần xử lý càng lớn thì lượng thuốc hao phí vô ích càng ít khi tính theo tỷ lệ trên 01 đơn vị m3 gỗ

- (**) Do kích thước gỗ khác nhau sẽ liên quan đến việc thi công xử lý. Vì vậy nhân công, thiết bị và bể ngâm sẽ được tính theo từng công trình cụ thể.

- Các loại thuốc trên có thể được thay thế bằng các loại thuốc tương đương khác nằm trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Cách tính diện tích một số kết cấu gỗ trong công trình XD:

- Diện tích xử lý là toàn bộ diện tích bề mặt được phun quét thuốc xử lý.

- Đối với một số cấu kiện gỗ cửa, diện tích xử lý được nhân với hệ số K như sau:

| 1/ Cánh cửa panô gỗ: | K = 1 |
| --- | --- |
| 2/ Cánh cửa panô gỗ kính: | K = 0,5 – 0,7 |
| 3/ Cánh cửa kính | K = 0,4 |
| 4/ Cánh cửa chớp | K = 1,1 |