| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3226/UBND-KTN | Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2014 |

CÔNG BỐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN + Ô TÔ CHUYỂN TRỘN + ĐỒ THỦ CÔNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 24/7/2014,

UBND tỉnh công bố định mức dự toán cho công tác bê tông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận: - Bộ Xây dựng (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: XD, GTVT, NNPTNT, TC, KH&ĐT; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - CVP, PVPCN; - Lưu: VT, K14, K19 (H.100). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Đông Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công bố số 3226/UBND-KTN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh)

Tên công tác: Bê tông mặt đường (vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công). Áp dụng cho tất cả các loại chiều dày mặt đường.

- Thành phần công việc: lắp đặt và di chuyển máng đổ theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (làm khe co dãn chưa tính trong định mức).

- Bảng định mức:

Đơn vị tính: 1 m3

| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AF. 15600 | Bê tông mặt đường | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vữa | m3 | 1,025 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 1,5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Bậc 4,0/7 | công | 0,68 |
|  |  | Máy thi công |  |  |
|  |  | Máy trộn đầm bàn 1KW | ca | 0,089 |
|  |  | Máy trộn đầm dùi 1,5KW | ca | 0,089 |
|  |  | Máy khác | % | 5,0 |

Ghì chú:

- Vữa bê tông sử dụng độ sụt 6¸8.

- Công tác sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.51100.

- Công tác vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.52100.