| BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 8399/TB-TCHQ | Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015 |

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1309/TB-PTPLHCM ngày 17/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK: Máy làm mát không khí bằng hơi nước model PGT-2000BS, hiệu USAircooler, 220V/50Hz, hàng mới 100%. 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phan Gia Trang; Địa chỉ: 28 Tân Phước, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 4201366932-001. 3. Tờ khai số 10042466045/A11 ngày 03/6/2015 đăng ký tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy làm mát không khí bằng bay hơi nước. Kết cấu chính: 01 quạt loại ly tâm kiểu rô-to lồng sóc (gồm 02 bánh xe thẳng đứng); hệ thống trao đổi nhiệt: Tấm bay hơi làm mát (Evaporative Media), bơm nước, các ống nước, ngăn chứa nước tuần hoàn, thiết bị thay đổi chiều gió thổi; bảng điều khiển; đế đỡ bên dưới có 04 bánh xe nhỏ để di chuyển. Thông số kỹ thuật chính: Công suất: 150W; điện thế/tần số: 220VAC 50Hz; lưu lượng khí 2000 m3/giờ; nước tiêu thụ: 3-5L/h; Dung tích thùng chứa: 30L; kích cỡ: 350 x 420 x 1150mm; trọng lượng: 15kg. Sử dụng: Thực hiện lưu thông, làm mát và tăng độ ẩm không khí trong nhà.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy làm mát không khí bằng bay hơi nước. thuộc nhóm 84.79: “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này”, mã số 8479.60.00: “- Máy làm mát không khí bằng bay hơi” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

| Nơi nhận: - Tổng cục trưởng (để báo cáo); - Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện); - Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; - Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh; - Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phan Gia Trang (28 Tân Phước, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh); - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b). | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái |
| --- | --- |