| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 419/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 01 tháng 3 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ LIÔNG, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 15/BC-SNN ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên công trình: hồ chứa nước Đạ Liông.

2. Cấp công trình: Công trình cấp II.

3. Địa điểm: thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

4. Đơn vị quản lý khai thác: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đạ Huoai.

5. Thông số cơ bản công trình:

| STT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhiệm vụ công trình |  |  |
| 1 | Cấp nước tưới cho lúa, cây công nghiệp | ha | 120 |
| 2 | Cấp nước sinh hoạt | Người | 34.150 |
| II | Cấp công trình, tần suất thiết kế |  |  |
| 1 | Cấp công trình |  | II |
| 2 | Diện tích lưu vực | Km2 | 2,38 |
| 3 | Tần suất lũ thiết kế | % | 1 |
| 4 | Mức đảm bảo tưới' | % | 85,00 |
| III | Hồ chứa |  |  |
| 1 | Loại điều tiết hồ |  | Điều tiết năm |
| 2 | Mực nước dâng bình thường | m | 77,91 |
| 3 | Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 1.0 % | m3/s | 79,72 |
| 4 | Mực nước chết | m | 65,80 |
| 5 | Tổng dung tích hồ chứa | 103m3 | 1.174,27 |
| 6 | Dung tích hữu ích | 103m3 | 1.155,96 |
| 7 | Dung tích chết | 103m3 | 18,32 |
| 8 | Diện tích lòng hồ ứng với MNDBT | ha | 15,764 |
| 9 | Diện tích lòng hồ ứng với MNDGC | ha | 17,141 |
| 10 | Diện tích lòng hồ ứng với MNC | ha | 1,986 |
| IV | Đập đất | Đơn vị |  |
| 1 | Kết cấu đập |  | Đồng chất |
| 2 | Hình thức tiêu nước |  | Đống đá+ áp mái hạ lưu |
| 3 | Chiều dài đỉnh đập | m | 99,60 |
| 4 | Chiều cao đập lớn nhất (Hmax) | m | 18,17 |
| 5 | Cao trình đỉnh đập | m | 80,60 |
| 6 | Cao trình đắp đập | m | 80,20 |
| 7 | Chiều rộng đỉnh đập | m | 5,00 |
| 8 | Cao trình cơ đập hạ lưu | m | 73,50 |
| 9 | Cao trình đỉnh đống đá tiêu nước | m | 65,00 |
| 10 | Hệ số mái thượng lưu |  | m = 3,00 |
| 11 | Hệ số mái hạ lưu |  | m = 2,75 |
| V | Tràn xả lũ |  |  |
| 1 | Hình thức tràn |  | Đỉnh rộng |
| 2 | Cao trình ngưỡng tràn | m | 77,91 |
| 3 | Bề rộng ngưỡng tràn | m | 9,0 |
| 4 | Cột nước tràn thiết kế | m | 1,81 |
| 5 | Lưu lượng xả lũ thiết kế | m3/s | 31,02 |
| VI | Cống lấy nước |  |  |
| 1 | Loại cống |  | Ống thép bọc BTCT |
| 2 | Đường kính ống (Φ) | mm | 600 |
| 3 | Lưu lượng thiết kế | 1/s | 178,81 |
| 4 | Cao trình đáy cống thượng lưu | m | 65,22 |

6. Kết quả kiểm định đánh giá sự an toàn của công trình:

a) Đập đất:

- Đỉnh đập có chiều rộng 5m, được gia cố bằng bê tông nhựa dày 7 cm, cấp phối đá dăm dày 28 cm.

- Mái thượng lưu hệ số mái m = 3,0 được gia cố bằng tấm lát BTCT, chất lượng còn tốt, gờ chắn đỉnh đập gia cố bằng BTCT cao 0,4 m.

- Mái hạ lưu, hệ số mái m = 2,75 được trồng cỏ bảo vệ mái, một số vị trí bị lún không đều, mái được bố trí hệ thống mương thoát nước thiết diện B x H = 0,2 x 0,2 m kết cấu bê tông mác 150; tiếp giáp với vai đập bố trí mương thoát nước thiết diện hình thang kết cấu đá xây, chất lượng còn tốt; chân đập là đống đá tiêu nước và đá áp mái còn tốt và hoạt động bình thường.

b) Cống lấy nước là ống thép tròn, đường kính ống Ф 600 mm bọc BTCT, có van đóng mở thượng hạ lưu, lưu lượng thiết kế 179 lít/s. Hiện hoạt động bình thường tuy nhiên nước chảy vào tháp van.

c) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ tràn tự do với chiều rộng B = 9 m, Htr = 1,81 m, kết cấu bê tông cốt thép hiện hoạt động bình thường; Bể tiêu năng và kênh dẫn hạ lưu bị bồi lấp.

d) Kết quả đánh giá: Công trình hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND Đạ Huoai; Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đạ Huoai; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 2; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S |
| --- | --- |