| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2537/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 17 tháng 07 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP TẠI THÔN 2, XÃ TIÊN PHONG, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 559/TTr-STNMT ngày 11 tháng 7 năm 2017 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2009 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh biện pháp xử lý nước thải:

- Xây dựng hầm biogas mới thay thế hệ thống bể biogas cũ và hồ kỵ khí;

- Bổ sung cụm bể sinh học hiếu khí và hóa lý gồm: Bể anoxi, bể Aeroten 1, Aeroten 2, bể lắng sinh học, bể keo tụ, bể lắng sau keo tụ;

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sau khi điều chỉnh: Nước thải → Bể thu gom → Bể biogas → Hồ tùy nghi 1 → Hồ tùy nghi 2 → Bể Anoxic → Bể Aeroten 1 → Bể Aeroten 2 → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Khử trùng → Nguồn tiếp nhận (khe nước);

- Nước sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 62-MT:2016/BTNMT (với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi.

2. Điều chỉnh bổ sung lượng chất thải rắn phát sinh và biện pháp giảm thiểu:

- Bổ sung khối lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống sinh học hiếu khí và hệ thống xử lý hóa lý;

- Biện pháp giảm thiểu:

+ Đối với phân heo nái: Thu gom, đóng bao và bán cho các đơn vị có nhu cầu làm phân bón;

+ Đối với bùn từ hệ thống sinh học hiếu khí: Đưa ra sân phơi, đóng bao và bán cho các đơn vị có nhu cầu làm phân bón;

+ Đối với bùn từ hệ thống xử lý hóa lý: Phơi, thuê Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom, xử lý.

3. Điều chỉnh bổ sung biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải (mùi hôi chuồng trại): Lắp đặt thêm hệ thống giàn làm mát phía sau quạt hút và phía sau mỗi chuồng; đồng thời xây tường kín hai bên.

4. Điều chỉnh bổ sung biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung:

- Bổ sung biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hầm biogas;

- Bổ sung biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

5. Điều chỉnh bổ sung biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố do heo chết non.

6. Điều chỉnh chương trình giám sát môi trường:

- Bỏ giám sát chất lượng khí thải và không khí trong môi trường lao động;

- Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh:

+ Bỏ 01 vị trí tại khu vực cổng ra vào trang trại; giữ lại 01 vị trí tại khu vực nhà dân gần Trang trại phía cuối hướng gió chủ đạo;

+ Áp dụng Quy chuẩn mới: QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 62:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT.

- Giám sát chất lượng nước thải:

+ Thông số giám sát: pH, BOB5, COD, TSS, tổng Nitơ, tổng Coliform;

+ Áp dụng Quy chuẩn mới: QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột B, Kq=0,9, Kf=1,1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi.

- Giám sát chất lượng nước khe (nơi tiếp nhận nước thải của Trang trại): Áp dụng Quy chuẩn mới: QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B2) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Giám sát chất lượng nước ngầm:

+ Bỏ 01 vị trí tại giếng nước trong trang trại, giữ lại 01 vị trí giếng nước của nhà dân gần khu vực Trang trại;

+ Áp dụng Quy chuẩn mới: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

(Nội dung cụ thể tại Phần II của Báo cáo điều chỉnh)

Điều 3. Các nội dung khác của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam được phê duyệt tại Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2009 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Vân, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - PCT TT Huỳnh Khánh Toàn; - LĐVP; - Lưu: VT, KTN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |