TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5699-2-10:2002

IEC 335-2-10 : 1992

AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ

PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA

Safety of household and similar electrical appliances

Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

Lời nói đầu

TCVN 5699-2-10 : 2002 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 335-2-10 : 1992;

TCVN 5699-2-10 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ

PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA

Safety of household and similar electrical appliances

Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

1. Phạm vi áp dụng

Điều này của Phần 1 được thay bằng:

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về an toàn đối với các máy xử lý sàn và máy cọ rửa dùng điện sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.

Chú thích

1) Ví dụ về các máy xử lý sàn:

- máy đánh nhẵn sàn.

- máy đánh xi sàn.

- máy đánh bóng sàn bằng vải mềm;

2) Ví dụ về các máy cọ rửa

- máy giặt thảm

- máy giặt đệm

- máy cọ rửa sàn

- Các thiết bị không dùng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng như các thiết bị cho những người không có chuyên môn sử dụng trong các cửa hiệụ, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, cũng là đối tượng của tiêu chuẩn này.

Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở.

Tiêu chuẩn này nói chung không xét đến

- việc trẻ em hoặc những người già yếu sử dụng thiết bị mà không có sự giám sát;

- việc trẻ em nghịch thiết bị

Chú thích

3) Cần chú ý

- đối với thiết bị sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;

- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng ở các nước nhiệt đới, có thể cần có yêu cầu đặc biệt;

- ở nhiều nước, các yêu cầu bổ sung được qui định bởi các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan chức năng tương tự

4) Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- máy hút bụi kiểu chân không và các thiết bị hút ẩm (IEC 355-2-2);

- máy xử lý sàn dùng trong công nghiệp;

- máy cọ rửa dùng trong công nghiệp;

- thiết bị được dùng ở những nơi có điều kiện đặc biệt, như khí quyển có chứa chất ăn mòn hoặc dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí);

- máy đánh bóng sàn bằng cát.

2. Định nghĩa

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

2.2.9. Thay thế:

Làm việc bình thường: Thiết bị làm việc trong các điều kiện sau:

Máy xử lý sàn vừa làm việc liên tục vừa di chuyển tiến lùi trong khoảng 1 m với tốc độ 15 chu kỳ/min trên tấm thép đã được đánh bóng. Thiết bị được lắp bàn chải dùng cho mặt sàn cứng theo hướng dẫn sử dụng.

Chú thích – Cần ngăn ngừa sự nóng lên của tấm thép. Có thể làm mát cưỡng bức nhưng chú ý không để chuyển động của không khí làm ảnh hưởng đến độ tăng nhiệt cần xác định.

Máy cọ rửa vừa làm việc liên tục vừa di chuyển tiến lùi trong khoảng 1 m với tốc độ 10 chu kỳ/min trên sàn ướt. Thiết bị được lắp các phụ tùng theo hướng dẫn sử dụng.

Máy giặt thảm làm việc trên một tấm thảm được cố định vào đáy chậu kim loại được đổ nước đến mức thấp hơn khoảng 3 mm so với bề mặt của thảm. Thảm được làm bằng sợi nylông có độ cao mặt mịn khoảng 6 mm.

Máy cọ rửa sàn làm việc trên tấm gỗ thông nhẵn chưa qua xử lý dày 25 mm và rộng khoảng 100 mm, tấm gỗ thông này được cố định vào đáy chậu kim loại. Chậu được đổ nước đến mức cao hơn bề mặt tấm gỗ khoảng 1 mm.

Thiết bị có hệ thống phân phối chất lỏng làm việc như mô tả ở trên nhưng ban đầu chưa có nước trong chậu và hệ thống phân phối chất lỏng đang làm việc.

Máy giặt đệm làm việc liên tục nhưng các bàn chải quay và các cơ cấu tương tự không tiếp xúc với đệm hoặc bất kỳ bề mặt nào khác. Vòi hút được đặt thẳng với đầu vào thông suốt. Hệ thống phân phối chất lỏng làm việc với bình không chứa chất lỏng.

3. Yêu cầu chung

Áp dụng điều này của Phần 1.

4. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm

Áp dụng điều này của Phần 1.

5. Chưa có

6. Phân loại

Áp dụng điều này của Phần 1.

7. Ghi nhãn và hướng dẫn

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

7.12. Bổ sung:

Hướng dẫn sử dụng đối với thiết bị có bàn chải quay phải nêu rõ có thể xảy ra nguy hiểm nếu thiết bị chạy qua dây nối nguồn.

Hướng dẫn sử dụng đối với thiết bị có hệ thống phân phối chất lỏng phải qui định lượng chất lỏng và loại chất lỏng được sử dụng

7.12.1. Bổ sung:

Hướng dẫn phải nêu rõ phích cắm phải được rút ra khỏi ổ cắm trước khi lau chùi hoặc bảo dưỡng thiết bị.

8. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

9. Khởi động các thiết bị truyền động bằng động cơ điện

Không áp dụng điều này của Phần 1.

10. Công suất vào và dòng điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

11. Phát nóng

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

11.7. Thay thế:

Thiết bị làm việc cho đến khi thiết lập các điều kiện ổn định.

Thiết bị có quấn dây tự dộng được làm việc trong 30 min với một phần ba tổng chiều dài dây được kéo ra, sau đó dây được kéo ra hết.

12. Chưa có

13. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc

Áp dụng điều này của Phần 1.

14. Chưa có

15. Khả năng chống ẩm

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

15.2. Sửa đổi:

Đối với máy cọ rửa, sử dụng dung dịch chất tẩy theo hướng dẫn sử dụng thay cho chất lỏng qui định.

Bổ sung:

Các máy cọ rửa được cấp nguồn ở điện áp danh định và được làm việc trong 10 min ở các điều kiện qui định cho làm việc bình thường, tuy nhiên

- tốc độ di chuyển là 15 chu kỳ/min;

- mức nước là:

• xấp xỉ 1 mm bên dưới bề mặt của thảm đối với máy giặt thảm;

• xấp xỉ 5 mm bên trên bề mặt của tấm gỗ đối với máy cọ rửa sàn

16. Dòng điện rò và độ bền điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

17. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan

Áp dụng điều này của Phần 1.

18. Độ bền

Không áp dụng điều này của Phần 1.

19. Thao tác không bình thường

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

19.7. Bổ sung:

Thiết bị được làm việc trong 30 s.

19.10. Bổ sung:

Chú thích - Thiết bị được làm việc với bàn chải không tiếp xúc với bất cứ bề mặt nào

20. Sự ổn định và nguy hiểm cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

20.1. Bổ sung:

Chú thích – Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các phần thiết bị có lắp bình chứa chất lỏng.

20.2. Bổ sung:

Chú thích - Yêu cầu về các phần chuyển động không áp dụng đối với bàn chải và các cơ cấu tương tự, cũng không áp dụng cho các phần chuyển động như các trục có thể chạm tới khi thay thế phụ kiện và các trục chỉ chuyển động khi bàn chải hoặc cơ cấu tương tự chuyển động

21. Độ bền cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1.

22. Kết cấu

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

22.101. Thiết bị phải có kết cấu sao cho không thể hoạt động ngoài ý muốn.

Thiết bị có các bàn chải một đĩa và có công suất vào danh định lớn hơn 300 W, thì ngoài công tắc ra, phải lắp phương tiện để ngăn ngừa việc khởi động.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, thử nghiệm bằng tay và bằng thử nghiệm sau, nếu áp dụng được:

Phương tiện ngăn ngừa việc khởi động của các thiết bị có bàn chải một đĩa được thao tác 6 000 lần. Sau đó, phương tiện này phải thích hợp để sử dụng tiếp và không được có bất cứ hỏng hóc nào đến mức không phù hợp với tiêu chuẩn này.

Chú thích

1) Đối với thiết bị có bàn chải một đĩa và công suất vào danh định lớn hơn 300 W, thì phương tiện ngăn ngừa việc khởi động được coi là phù hợp bằng cách lắp công tắc tự nhả mà

- có lắp một khoá liên động tự phục hồi, hoặc

- được sử dụng phối hợp với một cơ cấu bổ sung để ngăn ngừa

• thiết bị hoạt động, hoặc

• bàn chải gài khớp với động cơ khi tay cầm đang ở vị trí để cất máy đi

2) Đối với các thiết bị khác, yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng cách đặt công tắc vào vị trí thích hợp, ví dụ trong hốc

23. Dây dẫn bên trong

Áp dụng điều này của Phần 1.

24. Các phụ kiện bổ trợ

Áp dụng điều này của Phần 1.

25. Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

26. Đầu nối dùng cho các dây dẫn bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

27. Qui định cho nối đất

Áp dụng điều này của Phần 1.

28. Vít và các mối nối

Áp dụng điều này của Phần 1.

29. Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

30. Độ chịu nhiệt, chịu cháy và chịu phóng điện bề mặt

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

30.2.3. Không áp dụng.

30.3. Bổ sung:

Chú thích – Vật liệu cách điện có khả năng bị ảnh hưởng bởi chất tẩy hoặc các chất tương tự được coi là phải chịu các điều kiện làm việc khắc nghiệt, trừ khi chúng được bọc hoặc được bố trí sao cho ít có khả năng xảy ra ô nhiễm

31. Chống gỉ

Áp dụng điều này của Phần 1.

32. Bức xạ, tính độc hại và các rủi ro tương tự

Áp dụng điều này của Phần 1.

PHỤ LỤC

Áp dụng các phụ lục của Phần 1, ngoài ra còn:

Phụ lục C

(qui định)

Thử nghiệm lão hoá động cơ

Bổ sung:

Giá trị p = 2 000.