TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8008:2009

RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN

Distilled liquors - Determination of alcohol

Lời nói đầu

TCVN 8008:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 982.10 Alcohol by volume in distilled liquors. Densitometric method;

TCVN 8008:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỒN

Distilled liquors - Determination of alcohol

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định độ cồn trong rượu chưng cất và rượu pha chế dùng máy đo tỷ trọng và dùng rượu kế.

2. Phương pháp xác định dùng máy đo tỷ trọng

2.1. Nguyên tắc

Dụng cụ đo xác định tỷ trọng ở 20 oC bằng cách đo sự thay đổi tần số dao động ống chữ U được đổ đầy phần mẫu thử so với tần số dao động khi được đổ đầy 2 chất chuẩn. Tỷ trọng được chuyển đổi về phần trăm độ cồn tính theo thể tích ở 15,56 oC.

2.2. Thuốc thử

Sử dụng nước cất hai lần hoặc nước đã được xử lý bằng resin trao đổi ion, đã lọc và mới được đun sôi.

2.3. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

2.3.1. Máy đo tỷ trọng

2.3.2. Nhiệt kế, đo được từ 18,9 oC đến 25,1 oC, được chia vạch 0,01 oC.

2.3.3. Bể ổn nhiệt, có thể khống chế nhiệt độ ổn định ở 20,00 oC ± 0,01 oC.

2.3.4. Xyranh, dung tích 10 ml, có kim tiêm cỡ số 15.

2.4. Cách tiến hành

2.4.1. Chuẩn hóa máy đo tỷ trọng

Tráng ống chữ U bằng hơi axeton và làm khô hẳn bằng luồng không khí. Bật công tắc trên máy đo tỷ trọng theo trật tự sau đây: bật nguồn, hiển thị T, tốc độ lấy mẫu là 2 hoặc 3. Đọc và ghi lại giá trị T với ống chữ U sạch, khô, ở nhiệt độ 20,00 oC ± 0,01 oC.

Bật đèn và mở tấm chắn để quan sát ống chữ U. Làm đầy ống chữ U bằng nước cất hai lần vừa mới đun sôi (hoặc nước đã xử lý ion) (nước chuẩn) bằng cách nhúng ống chất dẻo được nối với đầu vào (phần dưới) của ống chữ U vào nước chuẩn và kéo từ từ pittong trên xyranh có kim tiêm số 15 (2.3.4), được nối bằng ống nhựa với đầu ra (phần phía trên) của ống chữ U. Quan sát ống chữ U để đảm bảo rằng ống đã chứa đầy nước và không có bọt khí. Để đầu cuối ống đã đổ đầy chìm trong nước chuẩn và xyranh vẫn được nối trong khi lấy số đọc. Tắt nguồn sáng và đóng tấm chắn. Giá trị T của nước trên hiển thị số sẽ tiếp tục thay đổi cho đến khi nhiệt độ của phần mẫu thử cân bằng với nhiệt độ không đổi của bể ổn nhiệt (2.3.3) (khoảng từ 2 min đến 3 min). Ghi lại giá trị T của nước.

Tính hằng số A và B của thiết bị như sau:

A = [T2 (nước) - T2 (không khí)]

B = T2 (không khí)

Nhập các giá trị hằng số A và B tính được vào bộ nhớ của thiết bị. Điều chỉnh công tắc hiển thị về ( (tỷ trọng) và kiểm tra số đọc về tỷ trọng của nước. Sau đó tháo nước trong ống chữ U, làm khô và kiểm tra tỷ trọng của không khí. Các số hiển thị tỷ trọng biểu kiến đối với nước phải là 1,00000 và tỷ trọng biểu kiến đối với không khí là 0,00000. Nếu các giá trị hiển thị lớn hơn 0,00001 so với các giá trị tỷ trọng đúng thì kiểm tra lại nhiệt độ của bể ổn nhiệt (2.3.3), giá trị T của không khí và của nước.

2.4.2. Tiến hành đo

2.4.2.1. Tiến hành đo trên một mẫu thử

Bật đèn và mở tấm chắn để quan sát ống chữ U. Làm đầy từ từ ống chữ U bằng phần mẫu thử theo cách đã dùng đối với nước chuẩn, không để lẫn bọt khí. Tắt nguồn sáng và đóng tấm chắn. Số đọc tỷ trọng của phần mẫu thử trên hiển thị số sẽ tiếp tục thay đổi cho đến khi nhiệt độ của phần mẫu thử cân bằng với nhiệt độ không đổi của bể ổn nhiệt (2.3.3) (khoảng từ 2 min đến 3 min). Ghi lại tỷ trọng của phần mẫu thử và rút phần mẫu thử khác vào ống chữ U. Các số đọc lặp lại chỉ được chênh lệch ± 0,00001 đơn vị. Để chuyển đổi tỷ trọng ở 20 oC về phần trăm độ cồn ở 15,56 oC, xem Phụ lục A.

2.4.2.2. Tiến hành đo trên nhiều phần mẫu thử

Bật đèn và mở tấm chắn để quan sát ống chữ U. Nhấc đầu vào của ống nối bằng chất dẻo ra khỏi bề mặt dưới của phần mẫu thử trước đó và kéo từ từ pittong của xyranh (2.3.4) để làm rỗng ống nối và ống chữ U. Tháo xyranh ra khỏi ống nối và loại bỏ lượng chứa trong xyranh. Tháo rời xyranh, nhúng ngập đầu ống nối vào phần mẫu thử mới và rút từ từ khoảng 8 ml đến 10 ml phần mẫu thử qua ống chữ U vào xyranh để loại bọt khí và tráng rửa hệ thống bằng phần mẫu thử mới. Tắt nguồn sáng, đóng tấm chắn và ghi lại số đọc lần thứ nhất của phần mẫu thử mới sau khi cân bằng nhiệt độ.

Sau mỗi dãy 10 phần mẫu thử, hoặc khi thấy các hiển thị số không đều thì tráng ống chữ U bằng axeton và làm khô bằng không khí. Để ống chữ U rỗng ổn định ở 20 oC ± 0,01 oC trên bể ổn nhiệt (2.3.3).

3. Phương pháp dùng rượu kế (phương pháp chuẩn)

3.1. Dụng cụ

3.1.1. Ống đong hình trụ bằng thủy tinh, dung tích 500 ml.

3.1.2. Rượu kế đo ở 20 oC, chia vạch 0,1.

3.1.3. Nhiệt kế đo được từ 0 oC đến 50 oC, chia vạch 0,5 oC.

3.2. Cách tiến hành

Giữ rượu ở 20 oC trong 30 min, rót rượu cẩn thận theo thành vào ống đong khô, sạch, tránh tạo quá nhiều bọt khí. Thả từ từ rượu kế vào ống đong sao cho rượu kế không chìm quá sâu so với mức đọc. Để rượu kế ổn định. Đọc độ rượu trên rượu kế, không để bọt khí bám vào rượu kế vì sẽ làm sai lệch kết quả.

Trường hợp rượu không ở nhiệt độ 20 oC thì đọc nhiệt độ của rượu và độ rượu cùng một lúc rồi tra bảng hiệu chỉnh độ rượu ở 20 oC, xem Phụ lục B.

4. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

- mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

- phương pháp lẫy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

- phương pháp thử đã sử dụng và viện dẫn tiêu chuẩn này;

- mọi chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, cùng với các chi tiết bất thường khác có thể ảnh hưởng tới kết quả;

- các kết quả thử nghiệm thu được.

Phụ lục A

(quy định)

Bảng A.1 - Phần trăm thể tích etanol ở 15,56 oC (60 oF) tương ứng với tỉ trọng biểu kiến ở các nhiệt độ khác nhau )

| Tỉ trọng biểu kiến | 15,56/ 15,56 | 20/20 | 22/22 | 24/24 | 25/25 | 26/26 | 28/28 | 30/30 | 32/32 | 34/34 | 35/35 | 36/36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,9999 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 |
| 98 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 |
| 97 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 |
| 96 | ,27 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 |
| 95 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 | ,33 |
| 94 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 |
| 93 | ,47 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 |
| 92 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 |
| 91 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 |
| 90 | ,67 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 |
| 89 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 |
| 88 | ,80 | ,80 | ,80 | ,80 | ,80 | ,80 | ,79 | ,79 | ,79 | ,79 | ,79 | ,79 |
| 87 | ,87 | ,87 | ,87 | ,87 | ,87 | ,87 | ,86 | ,86 | ,86 | ,86 | ,86 | ,86 |
| 86 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 | ,93 |
| 85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ,99 | ,99 | ,99 | ,99 | ,99 | ,99 |
| 84 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | ,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 83 | ,14 | ,14 | ,14 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 | ,13 |
| 82 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,20 | ,19 | ,19 | ,19 | ,19 | ,19 |
| 81 | ,27 | ,27 | ,27 | ,27 | ,27 | ,27 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,26 | ,25 |
| 80 | ,34 | ,34 | ,34 | ,34 | ,34 | ,33 | ,33 | ,32 | ,32 | ,32 | ,32 | ,32 |
| 79 | ,41 | ,41 | ,41 | ,40 | ,40 | ,40 | ,40 | ,39 | ,39 | ,39 | ,39 | ,39 |
| 78 | ,48 | ,48 | ,48 | ,47 | ,47 | ,47 | ,47 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 | ,46 |
| 77 | ,54 | ,54 | ,54 | ,54 | ,54 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,53 | ,52 | ,52 |
| 76 | ,61 | ,61 | ,61 | ,60 | ,60 | ,60 | ,60 | ,59 | ,59 | ,59 | ,59 | ,59 |
| 75 | ,68 | ,68 | ,68 | ,67 | ,67 | ,67 | ,67 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 | ,66 |
| 74 | ,75 | ,75 | ,75 | ,74 | ,74 | ,73 | ,73 | ,73 | ,73 | ,72 | ,72 | ,72 |
| 73 | ,82 | ,81 | ,81 | ,81 | ,81 | ,80 | ,80 | ,80 | ,80 | ,79 | ,79 | ,79 |
| 72 | ,88 | ,88 | ,88 | ,87 | ,87 | ,87 | ,86 | ,86 | ,86 | ,85 | ,85 | ,85 |
| 71 | ,95 | ,95 | ,95 | ,94 | ,94 | ,94 | ,93 | ,93 | ,93 | ,92 | ,92 | ,92 |
| 0,9970 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 69 | ,09 | ,09 | ,09 | ,08 | ,08 | ,08 | ,07 | ,07 | ,06 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 68 | ,16 | ,15 | ,15 | ,14 | ,14 | ,14 | ,14 | ,14 | ,13 | ,12 | ,12 | ,12 |
| 67 | ,23 | ,22 | ,22 | ,21 | ,21 | ,21 | ,20 | ,20 | ,20 | ,19 | ,19 | ,19 |
| 66 | ,30 | ,29 | ,29 | ,28 | ,28 | ,28 | ,27 | ,27 | ,27 | ,26 | ,26 | ,26 |
| 65 | ,37 | ,36 | ,36 | ,35 | ,35 | ,35 | ,34 | ,34 | ,33 | ,32 | ,32 | ,32 |
| 64 | ,43 | ,43 | ,43 | ,42 | ,42 | ,42 | ,41 | ,41 | ,40 | ,39 | ,39 | ,39 |
| 63 | ,50 | ,50 | ,50 | ,49 | ,49 | ,49 | ,48 | ,48 | ,47 | ,46 | ,46 | ,46 |
| 62 | ,57 | ,57 | ,57 | ,56 | ,56 | ,56 | ,55 | ,54 | ,54 | ,53 | ,53 | ,53 |
| 61 | ,64 | ,64 | ,64 | ,63 | ,63 | ,63 | ,62 | ,61 | ,60 | ,60 | ,59 | ,59 |
| 60 | ,71 | ,70 | ,70 | ,70 | ,70 | ,70 | ,69 | ,68 | ,67 | ,67 | ,66 | ,66 |
| 59 | ,78 | ,77 | ,77 | ,77 | ,77 | ,77 | ,76 | ,75 | ,74 | ,74 | ,73 | ,73 |
| 58 | ,85 | ,84 | ,84 | ,83 | ,83 | ,83 | ,82 | ,82 | ,81 | ,81 | ,80 | ,80 |
| 57 | ,92 | ,91 | ,91 | ,90 | ,90 | ,90 | ,89 | ,88 | ,87 | ,87 | ,86 | ,86 |
| 56 | ,99 | ,98 | ,98 | ,97 | ,97 | ,97 | ,96 | ,95 | ,94 | ,94 | ,93 | ,93 |
| 55 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,02 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 |
| 54 | ,13 | ,12 | ,12 | ,11 | ,11 | ,11 | ,10 | ,09 | ,08 | ,08 | ,07 | ,07 |
| 53 | ,20 | ,19 | ,19 | ,18 | ,18 | ,18 | ,17 | ,16 | ,15 | ,15 | ,14 | ,14 |
| 52 | ,27 | ,26 | ,26 | ,25 | ,25 | ,25 | ,24 | ,23 | ,22 | ,22 | ,21 | ,21 |
| 51 | ,34 | ,33 | ,33 | ,32 | ,32 | ,32 | ,31 | ,30 | ,29 | ,28 | ,27 | ,27 |
| 50 | ,41 | ,40 | ,40 | ,39 | ,39 | ,39 | ,38 | ,37 | ,36 | ,35 | ,34 | ,34 |
| 49 | ,49 | ,47 | ,47 | ,46 | ,46 | ,46 | ,45 | ,44 | ,43 | ,42 | ,41 | ,41 |
| 48 | ,56 | ,54 | ,54 | ,53 | ,53 | ,53 | ,52 | ,51 | ,50 | ,49 | ,48 | ,48 |
| 47 | ,63 | ,61 | ,61 | ,60 | ,60 | ,60 | ,59 | ,58 | ,57 | ,56 | ,55 | ,55 |
| 46 | ,70 | ,68 | ,68 | ,67 | ,67 | ,67 | ,66 | ,65 | ,64 | ,63 | ,62 | ,62 |
| 45 | ,77 | ,76 | ,75 | ,74 | ,74 | ,74 | ,73 | ,72 | ,70 | ,69 | ,68 | ,68 |
| 44 | ,84 | ,83 | ,82 | ,81 | ,81 | ,81 | ,79 | ,78 | ,77 | ,76 | ,75 | ,75 |
| 43 | ,91 | ,90 | ,89 | ,88 | ,88 | ,88 | ,86 | ,85 | ,84 | ,83 | ,82 | ,82 |
| 42 | ,99 | ,97 | ,96 | ,95 | ,95 | ,95 | ,93 | ,92 | ,91 | ,90 | ,89 | ,89 |
| 41 | 4,06 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,00 | ,99 | ,98 | ,97 | ,96 | ,96 |
| 40 | ,13 | ,11 | ,10 | ,10 | ,09 | ,09 | ,07 | 4,06 | 4,05 | 4,04 | 4,03 | 4,03 |
| 39 | ,20 | ,18 | ,17 | ,17 | ,16 | ,16 | ,14 | ,13 | ,12 | ,11 | ,10 | ,10 |
| 38 | ,28 | ,26 | ,25 | ,25 | ,24 | ,23 | ,21 | ,20 | ,19 | ,18 | ,17 | ,17 |
| 37 | ,35 | ,33 | ,32 | ,32 | ,31 | ,30 | ,28 | ,27 | ,26 | ,25 | ,24 | ,24 |
| 36 | ,42 | ,40 | ,39 | ,39 | ,38 | ,37 | ,36 | ,35 | ,33 | ,32 | ,31 | ,30 |
| 35 | ,50 | ,48 | ,47 | ,46 | ,45 | ,44 | ,43 | ,42 | ,40 | ,39 | ,38 | ,37 |
| 0,9934 | 4,57 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,50 | 4,49 | 4,47 | 4,46 | 4,45 | 4,44 |
| 33 | ,64 | ,62 | ,61 | ,60 | ,59 | ,58 | ,57 | ,56 | ,54 | ,53 | ,52 | ,51 |
| 32 | ,71 | ,69 | ,68 | ,67 | ,66 | ,65 | ,64 | ,63 | ,61 | ,60 | ,59 | ,58 |
| 31 | ,79 | ,77 | ,76 | ,75 | ,74 | ,73 | ,72 | ,70 | ,68 | ,67 | ,66 | ,65 |
| 30 | ,86 | ,84 | ,83 | ,82 | ,81 | ,80 | ,79 | ,77 | ,75 | ,74 | ,73 | ,72 |
| 29 | ,93 | ,91 | ,90 | ,89 | ,88 | ,87 | ,86 | ,84 | ,82 | ,81 | ,80 | ,79 |
| 28 | 5,01 | ,98 | ,97 | ,96 | ,95 | ,94 | ,93 | ,91 | ,89 | ,88 | ,87 | ,86 |
| 27 | ,08 | 5,06 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | ,98 | ,96 | ,95 | ,94 | ,93 |
| 26 | ,16 | ,13 | ,12 | ,11 | ,10 | ,09 | ,07 | 5,05 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,00 |
| 25 | ,23 | ,21 | ,19 | ,18 | ,17 | ,16 | ,14 | ,12 | ,10 | ,09 | ,08 | ,07 |
| 24 | ,31 | ,28 | ,26 | ,25 | ,24 | ,23 | ,21 | ,20 | ,18 | ,16 | ,15 | ,14 |
| 23 | ,39 | ,36 | ,34 | ,33 | ,32 | ,31 | ,29 | ,27 | ,25 | ,23 | ,22 | ,21 |
| 22 | ,46 | ,43 | ,41 | ,40 | ,39 | ,38 | ,36 | ,34 | ,32 | ,30 | ,29 | ,28 |
| 21 | ,54 | ,51 | ,49 | ,48 | ,47 | ,46 | ,44 | ,42 | ,40 | ,38 | ,37 | ,36 |
| 20 | ,61 | ,58 | ,56 | ,55 | ,54 | ,53 | ,51 | ,49 | ,47 | ,45 | ,44 | ,43 |
| 19 | ,69 | ,66 | ,64 | ,62 | ,61 | ,60 | ,58 | ,56 | ,54 | ,52 | ,51 | ,50 |
| 18 | ,77 | ,73 | ,71 | ,70 | ,69 | ,68 | ,66 | ,64 | ,62 | ,59 | ,58 | ,57 |
| 17 | ,84 | ,81 | ,79 | ,77 | ,76 | ,75 | ,73 | ,71 | ,69 | ,66 | ,65 | ,64 |
| 16 | ,92 | ,88 | ,86 | ,85 | ,84 | ,83 | ,80 | ,78 | ,76 | ,74 | ,73 | ,72 |
| 15 | ,99 | ,96 | ,94 | ,92 | ,91 | ,90 | ,87 | ,85 | ,83 | ,81 | ,80 | ,79 |
| 14 | 6,07 | 6,03 | 6,01 | 6,00 | ,99 | ,98 | ,95 | ,93 | ,91 | ,88 | ,87 | ,86 |
| 13 | ,15 | ,11 | ,09 | ,07 | 6,06 | 6,05 | 6,02 | 6,00 | ,98 | ,95 | ,94 | ,93 |
| 12 | ,23 | ,18 | ,16 | ,15 | ,14 | ,13 | ,10 | ,08 | 6,05 | 6,02 | 6,01 | 6,00 |
| 11 | ,30 | ,26 | ,24 | ,22 | ,21 | ,20 | ,17 | ,15 | ,12 | ,10 | ,09 | ,08 |
| 10 | ,38 | ,34 | ,32 | ,30 | ,29 | ,28 | ,25 | ,23 | ,20 | ,17 | ,16 | ,15 |
| 09 | ,46 | ,41 | ,39 | ,37 | ,36 | ,35 | ,32 | ,30 | ,28 | ,25 | ,24 | ,23 |
| 08 | ,54 | ,49 | ,47 | ,45 | ,44 | ,43 | ,40 | ,38 | ,35 | ,32 | ,31 | ,30 |
| 07 | ,62 | ,57 | ,55 | ,53 | ,52 | ,51 | ,48 | ,45 | ,42 | ,39 | ,38 | ,37 |
| 06 | ,70 | ,65 | ,63 | ,60 | ,59 | ,58 | ,55 | ,53 | ,50 | ,47 | ,46 | ,45 |
| 05 | ,77 | ,73 | ,71 | ,68 | ,67 | ,66 | ,63 | ,60 | ,57 | ,54 | ,53 | ,52 |
| 04 | ,85 | ,80 | ,78 | ,75 | ,74 | ,73 | ,70 | ,68 | ,65 | ,62 | ,60 | ,59 |
| 03 | ,93 | ,88 | ,86 | ,83 | ,82 | ,81 | ,78 | ,75 | ,72 | ,69 | ,68 | ,67 |
| 02 | 7,01 | ,96 | ,93 | ,90 | ,89 | ,88 | ,85 | ,83 | ,80 | ,77 | ,75 | ,74 |
| 01 | ,09 | 7,04 | 7,01 | ,98 | ,97 | ,95 | ,92 | ,90 | ,87 | ,84 | ,82 | ,81 |
| 00 | ,17 | ,12 | ,09 | 7,06 | 7,05 | 7,03 | 7,00 | ,98 | ,94 | ,91 | ,90 | ,88 |
| 0,9899 | ,25 | ,19 | ,16 | ,13 | ,12 | ,10 | ,07 | 7,05 | 7,01 | ,98 | ,97 | ,95 |
| 98 | ,33 | ,27 | ,24 | ,21 | ,20 | ,18 | ,15 | ,13 | ,09 | 7,06 | 7,04 | 7,02 |
| 0,9897 | 7,41 | 7,35 | 7,32 | 7,29 | 7,28 | 7,26 | 7,23 | 7,21 | 7,17 | 7,14 | 7,12 | 7,10 |
| 96 | ,50 | ,43 | ,40 | ,37 | ,36 | ,34 | ,31 | ,28 | ,24 | ,21 | ,19 | ,17 |
| 95 | ,58 | ,51 | ,48 | ,45 | ,44 | ,42 | ,39 | ,36 | ,32 | ,29 | ,27 | ,25 |
| 94 | ,66 | ,59 | ,56 | ,53 | ,52 | ,50 | ,47 | ,44 | ,40 | ,36 | ,34 | ,32 |
| 93 | ,74 | ,67 | ,64 | ,60 | ,59 | ,57 | ,54 | ,51 | ,47 | ,44 | ,42 | ,40 |
| 92 | ,82 | ,75 | ,72 | ,68 | ,67 | ,65 | ,62 | ,59 | ,55 | ,51 | ,49 | ,47 |
| 91 | ,90 | ,82 | ,79 | ,76 | ,75 | ,73 | ,70 | ,66 | ,62 | ,59 | ,57 | ,55 |
| 90 | ,98 | ,90 | ,87 | ,84 | ,83 | ,81 | ,78 | ,74 | ,70 | ,66 | ,64 | ,62 |
| 89 | 8,07 | ,98 | ,95 | ,92 | ,91 | ,89 | ,86 | ,82 | ,78 | ,74 | ,72 | ,70 |
| 88 | ,15 | 8,06 | 8,03 | 8,00 | ,98 | ,96 | ,93 | ,89 | ,85 | ,81 | ,79 | ,77 |
| 87 | ,23 | ,15 | ,11 | ,08 | 8,06 | 8,04 | 8,01 | ,97 | ,93 | ,89 | ,87 | ,85 |
| 86 | ,32 | ,23 | ,19 | ,16 | ,14 | ,12 | ,09 | 8,05 | 8,01 | ,96 | ,94 | ,92 |
| 85 | ,40 | ,31 | ,27 | ,24 | ,22 | ,20 | ,16 | ,12 | ,08 | 8,04 | 8,02 | 8,00 |
| 84 | ,48 | ,39 | ,35 | ,32 | ,30 | ,28 | ,24 | ,20 | ,16 | ,11 | ,09 | ,07 |
| 83 | ,57 | ,47 | ,43 | ,40 | ,38 | ,36 | ,32 | ,27 | ,23 | ,19 | ,17 | ,15 |
| 82 | ,65 | ,55 | ,51 | ,48 | ,46 | ,44 | ,40 | ,35 | ,31 | ,26 | ,24 | ,22 |
| 81 | ,73 | ,63 | ,59 | ,56 | ,54 | ,52 | ,48 | ,43 | ,39 | ,34 | ,32 | ,30 |
| 80 | ,82 | ,71 | ,67 | ,63 | ,61 | ,59 | ,55 | ,50 | ,46 | ,41 | ,39 | ,37 |
| 79 | ,90 | ,79 | ,75 | ,71 | ,69 | ,67 | ,63 | ,58 | ,54 | ,49 | ,47 | ,45 |
| 78 | ,98 | ,88 | ,84 | ,79 | ,77 | ,75 | ,71 | ,65 | ,61 | ,56 | ,54 | ,52 |
| 77 | 9,07 | ,96 | ,92 | ,87 | ,85 | ,83 | ,78 | ,73 | ,69 | ,64 | ,62 | ,60 |
| 76 | ,15 | 9,04 | 9,00 | ,95 | ,93 | ,91 | ,86 | ,81 | ,76 | ,71 | ,69 | ,67 |
| 75 | ,24 | ,13 | ,08 | 9,03 | 9,01 | ,99 | ,94 | ,89 | ,84 | ,79 | ,77 | ,75 |
| 74 | ,32 | ,21 | ,16 | ,11 | ,09 | 9,07 | 9,02 | ,96 | ,91 | ,86 | ,84 | ,82 |
| 73 | ,40 | ,29 | ,24 | ,19 | ,17 | ,15 | ,10 | 9,04 | ,99 | ,94 | ,92 | ,90 |
| 72 | ,49 | ,38 | ,33 | ,27 | ,25 | ,23 | ,18 | ,12 | 9,07 | 9,02 | ,99 | ,97 |
| 71 | ,57 | ,46 | ,41 | ,35 | ,33 | ,31 | ,26 | ,20 | ,15 | ,10 | 9,07 | 9,05 |
| 70 | ,66 | ,54 | ,49 | ,43 | ,41 | ,38 | ,33 | ,27 | ,22 | ,17 | ,14 | ,12 |
| 69 | ,74 | ,62 | ,57 | ,51 | ,49 | ,46 | ,41 | ,35 | ,30 | ,25 | ,22 | ,19 |
| 58 | ,82 | ,70 | ,65 | ,59 | ,57 | ,54 | ,49 | ,43 | ,37 | ,32 | ,29 | ,26 |
| 67 | ,91 | ,79 | ,74 | ,68 | ,65 | ,62 | ,57 | ,51 | ,45 | ,40 | ,37 | ,34 |
| 66 | ,99 | ,87 | ,82 | ,76 | ,73 | ,70 | ,65 | ,59 | ,53 | ,47 | ,44 | ,41 |
| 65 | 10,08 | ,95 | ,90 | ,84 | ,81 | ,78 | ,72 | ,66 | ,60 | ,54 | ,51 | ,48 |
| 64 | ,16 | 10,03 | ,98 | ,92 | ,89 | ,86 | ,80 | ,74 | ,68 | ,62 | ,59 | ,56 |
| 63 | ,25 | ,11 | 10,06 | 10,00 | ,97 | ,94 | ,88 | ,82 | ,76 | ,69 | ,66 | ,63 |
| 62 | ,33 | ,20 | ,14 | ,08 | 10,05 | 10,02 | ,96 | ,90 | ,84 | ,77 | ,74 | ,71 |
| 61 | ,42 | ,28 | ,22 | ,16 | ,13 | ,10 | 10,04 | ,98 | ,91 | ,84 | ,81 | ,78 |
| 0,9860 | 10,50 | 10,36 | 10,30 | 10,24 | 10,21 | 10,18 | 10,11 | 10,05 | 9,99 | 9,92 | 9,89 | 9,86 |
| 59 | ,59 | ,44 | ,38 | ,32 | ,29 | ,26 | ,19 | ,13 | 10,06 | ,99 | ,96 | ,93 |
| 58 | ,68 | ,53 | ,47 | ,40 | ,37 | ,34 | ,27 | ,21 | ,14 | 10,07 | 10,04 | 10,00 |
| 57 | ,76 | ,61 | ,55 | ,48 | ,44 | ,41 | ,34 | ,28 | ,21 | ,14 | ,11 | ,07 |
| 56 | ,85 | ,69 | ,63 | ,56 | ,52 | ,49 | ,42 | ,36 | ,29 | ,22 | ,19 | ,15 |
| 55 | ,93 | ,78 | ,71 | ,64 | ,60 | ,57 | ,50 | ,44 | ,37 | ,30 | ,26 | ,23 |
| 54 | 11,02 | ,86 | ,79 | ,72 | ,68 | ,65 | ,58 | ,52 | ,45 | ,38 | ,34 | ,31 |
| 53 | ,11 | ,94 | ,87 | ,80 | ,76 | ,73 | ,66 | ,59 | ,52 | ,45 | ,41 | ,38 |
| 52 | ,19 | 11,03 | ,96 | ,88 | ,84 | ,81 | ,74 | ,67 | ,60 | ,53 | ,49 | ,45 |
| 51 | ,28 | ,11 | 11,04 | ,96 | ,92 | ,89 | ,82 | ,75 | ,67 | ,60 | ,56 | ,52 |
| 50 | ,37 | ,19 | ,12 | 11,04 | 11,00 | ,96 | ,89 | ,82 | ,74 | ,67 | ,63 | ,59 |
| 49 | ,46 | ,28 | ,20 | ,12 | ,08 | 11,04 | ,97 | ,90 | ,82 | ,75 | ,71 | ,67 |
| 48 | ,54 | ,36 | ,28 | ,20 | ,16 | ,12 | 11,05 | ,98 | ,90 | ,82 | ,78 | ,74 |
| 47 | ,63 | ,45 | ,36 | ,28 | ,24 | ,20 | ,13 | 11,05 | ,97 | ,90 | ,86 | ,82 |
| 46 | ,72 | ,53 | ,45 | ,37 | ,33 | ,29 | ,21 | ,13 | 11,05 | ,97 | ,93 | ,89 |
| 45 | ,81 | ,51 | ,53 | ,45 | ,41 | ,37 | ,29 | ,21 | ,13 | 11,05 | 11,01 | ,97 |
| 44 | ,89 | ,70 | ,62 | ,53 | ,49 | ,45 | ,37 | ,29 | ,21 | ,12 | ,08 | 11,04 |
| 43 | ,98 | ,78 | ,70 | ,61 | ,57 | ,53 | ,44 | ,36 | ,28 | ,20 | ,16 | ,12 |
| 42 | 12,07 | ,87 | ,78 | ,69 | ,65 | ,61 | ,62 | ,44 | ,36 | ,27 | ,23 | ,19 |
| 41 | ,16 | ,95 | ,86 | ,78 | ,73 | ,69 | ,60 | ,52 | ,44 | ,35 | ,31 | ,27 |
| 40 | ,25 | 12,04 | ,95 | ,86 | ,81 | ,77 | ,68 | ,60 | ,51 | ,42 | ,38 | ,34 |
| 39 | ,34 | ,12 | 12,03 | ,94 | ,89 | ,85 | ,76 | ,67 | ,58 | ,50 | ,46 | ,42 |
| 38 | ,43 | ,21 | ,12 | 12,03 | ,98 | ,93 | ,84 | ,75 | ,66 | ,57 | ,53 | ,49 |
| 37 | ,52 | ,29 | ,20 | ,11 | 12,06 | 12,01 | ,92 | ,83 | ,74 | ,65 | ,61 | ,57 |
| 36 | ,61 | ,38 | ,28 | ,19 | ,14 | ,09 | 12,00 | ,91 | ,82 | ,73 | ,68 | ,64 |
| 35 | ,70 | ,47 | ,37 | ,27 | ,22 | ,17 | ,07 | ,98 | ,89 | ,80 | ,76 | ,72 |
| 34 | ,79 | ,55 | ,45 | ,35 | ,30 | ,25 | ,15 | 12,06 | ,97 | ,88 | ,83 | ,79 |
| 33 | ,88 | ,64 | ,54 | ,44 | ,39 | ,34 | ,24 | ,14 | 12,05 | ,96 | ,91 | ,86 |
| 32 | ,97 | ,73 | ,63 | ,52 | ,47 | ,42 | ,32 | ,22 | ,12 | 12,03 | ,98 | ,93 |
| 31 | 13,06 | ,81 | ,71 | ,60 | ,55 | ,50 | ,40 | ,30 | ,20 | ,11 | 12,06 | 12,01 |
| 30 | ,16 | ,90 | ,79 | ,68 | ,63 | ,58 | ,48 | ,38 | ,28 | ,19 | ,14 | ,09 |
| 29 | ,25 | ,99 | ,88 | ,77 | ,71 | ,66 | ,56 | ,46 | ,36 | ,26 | ,21 | ,16 |
| 28 | ,34 | 13,07 | ,96 | ,85 | ,80 | ,74 | ,64 | ,54 | ,44 | ,34 | ,29 | ,24 |
| 27 | ,43 | ,16 | 13,05 | ,93 | ,88 | ,82 | ,72 | ,62 | ,52 | ,42 | ,37 | ,32 |
| 26 | ,52 | ,25 | ,13 | 13,01 | ,96 | ,90 | ,80 | ,70 | ,59 | ,49 | ,44 | ,39 |
| 0,9825 | 13,61 | 13,34 | 13,22 | 13,10 | 13,04 | 12,99 | 12,88 | 12,78 | 12,67 | 12,57 | 12,52 | 12,47 |
| 24 | ,71 | ,43 | ,31 | ,19 | ,13 | 13,08 | ,97 | ,86 | ,75 | ,65 | ,60 | ,55 |
| 23 | ,80 | ,51 | ,39 | ,27 | ,21 | ,16 | 13,05 | ,94 | ,83 | ,72 | ,67 | ,62 |
| 22 | ,89 | ,60 | ,47 | ,35 | ,29 | ,24 | ,13 | 13,02 | ,91 | ,80 | ,75 | ,70 |
| 21 | ,98 | ,68 | ,56 | ,44 | ,38 | ,33 | ,22 | ,10 | ,99 | ,88 | ,82 | ,77 |
| 20 | 14,08 | ,77 | ,64 | ,52 | ,46 | ,40 | ,29 | ,18 | 13,05 | ,95 | ,90 | ,85 |
| 19 | ,17 | ,86 | ,73 | ,61 | ,55 | ,49 | ,37 | ,26 | ,15 | 13,04 | ,98 | ,93 |
| 18 | ,26 | ,95 | ,82 | ,69 | ,63 | ,57 | ,45 | ,34 | ,22 | ,11 | 13,05 | 13,00 |
| 17 | ,36 | 14,04 | ,91 | ,78 | ,72 | ,66 | ,54 | ,42 | ,30 | ,19 | ,13 | ,08 |
| 16 | ,45 | ,13 | 14,00 | ,87 | ,80 | ,74 | ,62 | ,50 | ,38 | ,27 | ,21 | ,16 |
| 15 | ,55 | ,22 | ,08 | ,95 | ,88 | ,82 | ,70 | ,58 | ,46 | ,34 | ,28 | ,23 |
| 14 | ,64 | ,30 | ,17 | 14,04 | ,97 | ,91 | ,78 | ,66 | ,54 | ,42 | ,36 | ,30 |
| 13 | ,74 | ,39 | ,25 | ,12 | 14,05 | ,99 | ,86 | ,74 | ,62 | ,50 | ,44 | ,38 |
| 12 | ,83 | ,48 | ,34 | ,20 | ,13 | 14,07 | ,94 | ,82 | ,70 | ,58 | ,52 | ,46 |
| 11 | ,92 | ,57 | ,43 | ,29 | ,22 | ,16 | 14,03 | ,90 | ,77 | ,65 | ,59 | ,53 |
| 10 | 15,02 | ,66 | ,51 | ,37 | ,30 | ,24 | ,11 | ,98 | ,85 | ,73 | ,67 | ,61 |
| 09 | ,11 | ,75 | ,60 | ,46 | ,39 | ,32 | ,19 | 14,06 | ,93 | ,81 | ,75 | ,69 |
| 08 | ,21 | ,84 | ,69 | ,54 | ,47 | ,40 | ,27 | ,14 | 14,01 | ,88 | ,82 | ,76 |
| 07 | ,30 | ,93 | ,77 | ,62 | ,55 | ,48 | ,35 | ,22 | ,09 | ,96 | ,90 | ,84 |
| 06 | ,40 | 15,02 | ,86 | ,71 | ,64 | ,67 | ,43 | ,30 | ,17 | 14,04 | ,98 | ,92 |
| 05 | ,49 | ,11 | ,95 | ,79 | ,72 | ,65 | ,51 | ,38 | ,25 | ,12 | 14,05 | ,99 |
| 04 | ,58 | ,20 | 15,04 | ,88 | ,81 | ,74 | ,60 | ,46 | ,33 | ,20 | ,13 | 14,07 |
| 03 | ,67 | ,28 | ,12 | ,96 | ,89 | ,82 | ,68 | ,54 | ,41 | ,28 | ,21 | ,15 |
| 02 | ,77 | ,37 | ,21 | 15,05 | ,97 | ,90 | ,76 | ,62 | ,49 | ,36 | ,29 | ,23 |
| 01 | ,87 | ,46 | ,30 | ,14 | 15,06 | ,99 | ,84 | ,70 | ,56 | ,43 | ,36 | ,30 |
| 00 | ,96 | ,55 | ,39 | ,23 | ,15 | 15,07 | ,92 | ,78 | ,64 | ,51 | ,44 | ,38 |
| 0,9799 | 16,06 | ,64 | ,48 | ,32 | ,24 | ,16 | 15,01 | ,86 | ,72 | ,59 | ,52 | ,46 |
| 98 | ,15 | ,73 | ,46 | ,40 | ,32 | ,24 | ,09 | ,94 | ,80 | ,67 | ,60 | ,54 |
| 97 | ,25 | ,82 | ,55 | ,49 | ,41 | ,33 | ,17 | 15,02 | ,88 | ,74 | ,67 | ,61 |
| 96 | ,35 | ,91 | ,64 | ,57 | ,49 | ,41 | ,26 | ,11 | ,96 | ,82 | ,75 | ,68 |
| 95 | ,44 | 16,00 | ,83 | ,66 | ,58 | ,50 | ,34 | ,19 | 15,04 | ,90 | ,83 | ,76 |
| 94 | ,54 | ,10 | ,92 | ,75 | ,66 | ,59 | ,43 | ,27 | ,12 | ,98 | ,91 | ,84 |
| 93 | ,63 | ,19 | 16,01 | ,84 | ,75 | ,67 | ,51 | ,35 | ,20 | 15,05 | ,98 | ,91 |
| 92 | ,73 | ,28 | ,10 | ,93 | ,84 | ,76 | ,59 | ,43 | ,28 | ,13 | 15,06 | ,99 |
| 91 | ,83 | ,37 | ,19 | 16,01 | ,92 | ,84 | ,67 | ,51 | ,36 | ,21 | ,14 | 15,07 |
| 0,9790 | 16,92 | 16,46 | 16,27 | 16,09 | 16,00 | 15,92 | 15,75 | 15,59 | 15,44 | 15,29 | 15,22 | 15,15 |
| 89 | 17,02 | ,55 | ,26 | ,18 | ,09 | 16,01 | ,84 | ,67 | ,52 | ,37 | ,30 | ,23 |
| 88 | ,12 | ,64 | ,45 | ,27 | ,18 | ,10 | ,93 | ,76 | ,61 | ,45 | ,38 | ,31 |
| 87 | ,22 | ,73 | ,54 | ,36 | ,27 | ,18 | 16,01 | ,84 | ,68 | ,52 | ,45 | ,38 |
| 86 | ,32 | ,83 | ,63 | ,44 | ,35 | ,26 | ,09 | ,92 | ,76 | ,60 | ,53 | ,46 |
| 85 | ,42 | ,92 | ,72 | ,53 | ,44 | ,35 | ,17 | 16,00 | ,84 | ,68 | ,61 | ,53 |
| 84 | ,51 | 17,01 | ,81 | ,62 | ,53 | ,44 | ,26 | ,08 | ,92 | ,76 | ,69 | ,61 |
| 83 | ,61 | ,10 | ,90 | ,70 | ,61 | ,52 | ,34 | ,17 | ,10 | ,84 | ,77 | ,69 |
| 82 | ,71 | ,20 | ,99 | ,79 | ,70 | ,61 | ,43 | ,25 | 16,08 | ,92 | ,84 | ,76 |
| 81 | ,81 | ,29 | 17,08 | ,88 | ,78 | ,69 | ,51 | ,33 | ,16 | 16,00 | ,92 | ,84 |
| 80 | ,91 | ,38 | ,17 | ,97 | ,87 | ,78 | ,59 | ,41 | ,24 | ,08 | 16,00 | ,92 |
| 79 | 18,01 | ,47 | ,26 | 17,06 | ,96 | ,87 | ,68 | ,50 | ,33 | ,16 | ,08 | 16,00 |
| 78 | ,11 | ,57 | ,35 | ,14 | 17,04 | ,95 | ,76 | ,58 | ,41 | ,24 | ,16 | ,08 |
| 77 | ,21 | ,66 | ,44 | ,23 | ,13 | 17,04 | ,85 | ,66 | ,49 | ,32 | ,24 | ,16 |
| 76 | ,31 | ,75 | ,53 | ,32 | ,22 | ,12 | ,93 | ,74 | ,57 | ,40 | ,32 | ,24 |
| 75 | ,41 | ,84 | ,62 | ,40 | ,30 | ,20 | 17,01 | ,83 | ,65 | ,48 | ,40 | ,32 |
| 74 | ,51 | ,94 | ,72 | ,50 | ,39 | ,29 | ,10 | ,91 | ,73 | ,56 | ,48 | ,40 |
| 73 | ,61 | 18,03 | ,81 | ,59 | ,48 | ,38 | ,18 | ,99 | ,81 | ,64 | ,56 | ,48 |
| 72 | ,71 | ,12 | ,80 | ,68 | ,57 | ,47 | ,27 | 17,07 | ,89 | ,72 | ,63 | ,55 |
| 71 | ,81 | ,22 | ,99 | ,76 | ,65 | ,55 | ,35 | ,16 | ,97 | ,80 | ,71 | ,63 |
| 70 | ,91 | ,31 | 18,08 | ,85 | ,74 | ,63 | ,43 | ,24 | 17,06 | ,88 | ,79 | ,71 |
| 69 | 19,01 | ,40 | ,16 | ,94 | ,83 | ,72 | ,52 | ,32 | ,14 | ,96 | ,87 | ,79 |
| 68 | ,11 | ,50 | ,25 | 18,02 | ,91 | ,80 | ,60 | ,40 | ,22 | 17,04 | ,96 | ,86 |
| 67 | ,21 | ,59 | ,34 | ,11 | 18,00 | ,89 | ,69 | ,49 | ,30 | ,12 | 17,03 | ,94 |
| 66 | ,32 | ,69 | ,44 | ,20 | ,09 | ,98 | ,78 | ,57 | ,38 | ,20 | ,11 | 17,02 |
| 65 | ,42 | ,78 | ,53 | ,29 | ,18 | 18,07 | ,86 | ,65 | ,46 | ,28 | ,19 | ,10 |
| 64 | ,52 | ,88 | ,63 | ,38 | ,27 | ,16 | ,95 | ,74 | ,55 | ,36 | ,27 | ,17 |
| 63 | ,62 | ,97 | ,71 | ,47 | ,35 | ,24 | 18,03 | ,82 | ,62 | ,43 | ,35 | ,25 |
| 62 | ,72 | 19,07 | ,81 | ,56 | ,44 | ,33 | ,11 | ,90 | ,70 | ,51 | ,43 | ,33 |
| 61 | ,83 | ,16 | ,80 | ,65 | ,53 | ,42 | ,20 | ,98 | ,78 | ,59 | ,50 | ,41 |
| 60 | ,93 | ,26 | ,99 | ,74 | ,62 | ,50 | ,28 | 18,07 | ,87 | ,67 | ,58 | ,49 |
| 59 | 20,03 | ,35 | 19,08 | ,83 | ,71 | ,60 | ,37 | ,15 | ,95 | ,75 | ,66 | ,56 |
| 58 | ,13 | ,45 | ,18 | ,92 | ,80 | ,69 | ,46 | ,23 | 18,03 | ,83 | ,74 | ,64 |
| 57 | ,23 | ,54 | ,27 | 19,01 | ,88 | ,77 | ,54 | ,32 | ,11 | ,91 | ,82 | ,72 |
| 56 | ,33 | ,64 | ,36 | ,10 | ,97 | ,86 | ,62 | ,40 | ,19 | ,99 | ,90 | ,80 |
| 0,9755 | 20,43 | 19,73 | 19,45 | 19,19 | 19,06 | 18,94 | 18,70 | 18,48 | 18,27 | 18,07 | 17,98 | 17,88 |
| 54 | ,53 | ,83 | ,55 | ,28 | ,15 | 19,03 | ,79 | ,57 | ,36 | ,15 | 18,06 | ,96 |
| 53 | ,63 | ,92 | ,64 | ,37 | ,24 | ,12 | ,88 | ,65 | ,44 | ,23 | ,13 | 18,04 |
| 52 | ,73 | 20,02 | ,73 | ,45 | ,33 | ,21 | ,96 | ,73 | ,52 | ,31 | ,21 | ,12 |
| 51 | ,83 | ,11 | ,82 | ,55 | ,42 | ,30 | 19,05 | ,82 | ,60 | ,39 | ,29 | ,19 |
| 50 | ,93 | ,20 | ,91 | ,64 | ,50 | ,3B | ,13 | ,90 | ,68 | ,47 | ,37 | ,27 |
| 49 | 21,03 | ,30 | 20,01 | ,73 | ,59 | ,47 | ,22 | ,98 | ,76 | ,55 | ,45 | ,35 |
| 48 | ,13 | ,39 | ,10 | ,82 | ,68 | ,56 | ,31 | 19,07 | ,85 | ,64 | ,53 | ,43 |
| 47 | ,23 | ,48 | ,19 | ,91 | ,77 | ,65 | ,39 | ,15 | ,93 | ,72 | ,61 | ,51 |
| 46 | ,33 | ,58 | ,28 | 20,00 | ,86 | ,74 | ,48 | ,24 | 19,01 | ,80 | ,69 | ,59 |
| 45 | ,43 | ,67 | ,37 | ,09 | ,95 | ,82 | ,56 | ,32 | ,09 | ,88 | ,77 | ,67 |
| 44 | ,52 | ,76 | ,46 | ,17 | 20,03 | ,90 | ,64 | ,40 | ,17 | ,96 | ,85 | ,75 |
| 43 | ,62 | ,86 | ,55 | ,26 | ,12 | ,99 | ,73 | ,49 | ,26 | 19,04 | ,93 | ,83 |
| 42 | ,72 | ,95 | ,64 | ,35 | ,21 | 20,08 | ,82 | ,57 | ,34 | ,12 | 19,01 | ,91 |
| 41 | ,82 | 21,04 | ,73 | ,44 | ,30 | ,17 | ,91 | ,66 | ,42 | ,20 | ,09 | ,98 |
| 40 | ,92 | ,14 | ,82 | ,53 | ,38 | ,25 | ,99 | ,74 | ,50 | ,28 | ,17 | 19,06 |
| 39 | 22,02 | ,23 | ,91 | ,62 | ,47 | ,34 | 20,07 | ,82 | ,58 | ,35 | ,24 | ,23 |
| 38 | ,12 | ,32 | 21,00 | ,71 | ,56 | ,43 | ,16 | ,90 | ,66 | ,43 | ,32 | ,31 |
| 37 | ,22 | ,41 | ,09 | ,79 | ,64 | ,51 | ,24 | ,98 | ,74 | ,51 | ,40 | ,29 |
| 36 | ,31 | ,50 | ,18 | ,88 | ,73 | ,59 | ,32 | 20,06 | ,82 | ,59 | ,48 | ,37 |
| 35 | ,41 | ,60 | ,27 | ,97 | ,82 | ,68 | ,41 | ,15 | ,90 | ,67 | ,56 | ,45 |
| 34 | ,51 | ,69 | ,36 | 21,05 | ,90 | ,77 | ,50 | ,24 | ,99 | ,75 | ,64 | ,63 |
| 33 | ,61 | ,78 | ,45 | ,14 | ,99 | ,85 | ,58 | ,32 | 20,07 | ,83 | ,72 | ,61 |
| 32 | ,71 | ,87 | ,54 | ,23 | 21,08 | ,94 | ,66 | ,40 | ,15 | ,91 | ,80 | ,68 |
| 31 | ,80 | ,96 | ,63 | ,32 | ,16 | 21,02 | ,74 | ,48 | ,23 | ,99 | ,87 | ,76 |
| 30 | ,90 | 22,05 | ,72 | ,41 | ,25 | ,11 | ,83 | ,56 | ,31 | 20,07 | ,95 | ,84 |
| 29 | 23,00 | ,14 | ,81 | ,50 | ,34 | ,20 | ,91 | ,64 | ,39 | ,15 | 20,03 | ,92 |
| 28 | ,10 | ,24 | ,90 | ,58 | ,42 | ,28 | ,99 | ,72 | ,47 | ,23 | ,11 | 20,00 |
| 27 | ,19 | ,33 | ,99 | ,67 | ,51 | ,36 | 21,07 | ,80 | ,55 | ,31 | ,19 | ,03 |
| 26 | ,29 | ,42 | 22,08 | ,76 | ,59 | ,45 | ,16 | ,89 | ,63 | ,39 | ,27 | ,16 |
| 25 | ,38 | ,51 | ,17 | ,84 | ,68 | ,53 | ,24 | ,97 | ,71 | ,46 | ,34 | ,23 |
| 24 | ,48 | ,60 | ,26 | ,93 | ,77 | ,62 | ,33 | 21,05 | ,79 | ,54 | ,42 | ,30 |
| 23 | ,58 | ,69 | ,34 | 22,01 | ,85 | ,70 | ,41 | ,13 | ,87 | ,62 | ,50 | ,38 |
| 22 | ,67 | ,78 | ,43 | ,10 | ,94 | ,78 | ,49 | ,21 | ,95 | ,70 | ,58 | ,46 |
| 21 | ,77 | ,87 | ,52 | ,19 | 22,03 | ,87 | ,58 | ,30 | 21,03 | ,78 | ,66 | ,54 |
| 0,9720 | 23,87 | 22,96 | 22,61 | 22,27 | 22,11 | 21,96 | 21,66 | 21,38 | 20,11 | 20,86 | 20,73 | 20,61 |
| 19 | ,96 | 23,06 | ,70 | ,36 | ,19 | 22,04 | ,74 | ,46 | ,19 | ,94 | ,81 | ,69 |
| 18 | 24,06 | ,15 | ,79 | ,45 | ,28 | ,12 | ,82 | ,54 | ,27 | 21,02 | ,89 | ,77 |
| 17 | ,15 | ,24 | ,88 | ,54 | ,36 | ,21 | ,91 | ,62 | ,35 | ,10 | ,97 | ,85 |
| 16 | ,25 | ,33 | ,96 | ,62 | ,45 | ,30 | ,99 | ,70 | ,43 | ,17 | 21,05 | ,92 |
| 15 | ,34 | ,42 | 23,05 | ,70 | ,53 | ,38 | 22,08 | ,79 | ,51 | ,24 | ,12 | ,99 |
| 14 | ,43 | ,51 | ,14 | ,79 | ,62 | ,46 | 16 | ,87 | ,59 | ,33 | ,20 | 21,08 |
| 13 | ,53 | ,60 | ,22 | ,87 | ,70 | ,54 | ,24 | ,95 | ,67 | ,40 | ,27 | ,15 |
| 12 | ,62 | ,69 | ,31 | ,96 | ,79 | ,63 | ,32 | Z2,03 | ,75 | ,88 | ,35 | ,22 |
| 11 | ,72 | ,78 | ,40 | 23,04 | ,87 | ,71 | ,40 | ,11 | ,83 | ,56 | ,43 | ,30 |
| 10 | ,81 | ,87 | ,49 | ,13 | ,96 | ,80 | ,49 | ,19 | ,91 | ,64 | ,50 | ,37 |
| 09 | ,91 | ,95 | ,57 | ,21 | 23,04 | ,88 | ,57 | ,27 | ,99 | ,72 | ,58 | ,45 |
| 08 | 25,00 | 24,04 | ,66 | ,30 | ,13 | ,97 | ,65 | ,35 | 22,07 | ,80 | ,66 | ,53 |
| 07 | ,09 | ,13 | ,74 | ,38 | ,21 | 23,05 | ,73 | ,43 | ,14 | ,87 | ,73 | ,60 |
| 06 | ,19 | ,22 | ,83 | ,47 | ,29 | ,13 | ,81 | ,51 | ,22 | ,95 | ,81 | ,68 |
| 05 | ,28 | ,31 | ,92 | ,56 | ,38 | ,22 | ,90 | ,59 | ,30 | 22,03 | ,89 | ,76 |
| 04 | ,38 | ,40 | 24,00 | ,64 | ,46 | ,30 | ,98 | ,67 | ,38 | ,10 | ,96 | ,83 |
| 03 | ,47 | ,49 | ,09 | ,73 | ,55 | ,38 | 23,06 | ,75 | ,46 | ,18 | 22,04 | ,91 |
| 02 | ,57 | ,58 | ,18 | ,81 | ,63 | ,46 | ,14 | ,83 | ,53 | ,25 | ,11 | ,98 |
| 01 | ,66 | ,66 | ,26 | ,89 | ,71 | ,54 | ,21 | ,90 | ,61 | ,33 | ,19 | 22,06 |
| 00 | ,75 | ,75 | ,35 | ,98 | ,80 | ,63 | ,30 | ,98 | ,69 | ,41 | ,27 | ,14 |
| 0,9699 | ,85 | ,84 | ,44 | 24,06 | ,88 | ,72 | ,38 | 23,06 | ,77 | ,48 | ,34 | ,21 |
| 98 | ,94 | ,93 | ,53 | ,15 | ,97 | ,80 | ,46 | ,14 | ,84 | ,55 | ,42 | ,28 |
| 97 | 26,04 | 25,01 | ,61 | ,23 | 24,05 | ,88 | ,54 | ,22 | ,92 | ,63 | ,49 | ,35 |
| 96 | ,13 | ,10 | ,69 | ,31 | ,13 | ,96 | ,62 | ,30 | 23,00 | ,71 | ,57 | ,43 |
| 95 | ,22 | ,19 | ,78 | ,40 | ,22 | 24,05 | ,70 | ,38 | ,08 | ,78 | ,64 | ,50 |
| 94 | ,31 | ,28 | ,86 | ,48 | ,30 | ,13 | ,78 | ,45 | ,15 | ,86 | ,72 | ,58 |
| 93 | ,41 | ,36 | ,95 | ,57 | ,38 | ,21 | ,86 | ,53 | ,23 | ,94 | ,80 | ,66 |
| 92 | ,50 | ,45 | 25,04 | ,65 | ,47 | ,29 | ,94 | ,61 | ,31 | 23,01 | ,87 | ,74 |
| 91 | ,59 | ,54 | ,13 | ,74 | ,55 | ,37 | 24,02 | ,69 | ,38 | ,08 | ,95 | ,81 |
| 90 | ,69 | ,62 | ,21 | ,82 | ,63 | ,45 | ,10 | ,77 | ,46 | ,16 | 23,02 | 88 |
| 89 | ,78 | ,71 | ,29 | ,90 | ,72 | ,53 | ,18 | ,84 | ,53 | ,23 | ,10 | ,96 |
| 88 | ,87 | ,80 | ,38 | ,98 | ,80 | ,61 | ,26 | ,92 | ,61 | ,31 | ,17 | 23,03 |
| 87 | ,96 | ,89 | ,46 | 25,07 | ,88 | ,69 | ,34 | 24,00 | ,68 | ,38 | ,24 | ,10 |
| 86 | 27,05 | ,98 | ,55 | ,15 | ,97 | ,77 | ,42 | ,08 | ,76 | ,46 | ,32 | ,18 |
| 0,9685 | 27,15 | 26,06 | 25,63 | 25,23 | 25,05 | 24,85 | 24,50 | 24,16 | 23,84 | 23,53 | 23,39 | 23,25 |
| 84 | ,24 | ,15 | ,72 | ,32 | ,13 | ,94 | ,58 | ,23 | ,92 | ,61 | ,47 | ,33 |
| 83 | ,33 | ,24 | ,80 | ,40 | ,21 | 25,02 | ,66 | ,31 | ,99 | ,68 | ,54 | ,40 |
| 82 | ,42 | ,33 | ,89 | ,48 | ,29 | ,10 | ,74 | ,39 | 24,06 | ,75 | ,61 | ,47 |
| 81 | ,51 | ,41 | ,97 | ,67 | ,37 | ,18 | ,81 | ,47 | ,14 | ,83 | ,69 | ,54 |
| 80 | ,60 | ,50 | 26,06 | ,65 | ,45 | ,26 | ,89 | ,54 | ,21 | ,90 | ,76 | ,61 |
| 79 | ,69 | ,59 | ,14 | ,73 | ,53 | ,34 | ,97 | ,62 | ,30 | ,98 | ,84 | ,69 |
| 78 | ,78 | ,67 | ,22 | ,81 | ,61 | ,42 | 25,05 | ,70 | ,37 | 24,06 | ,91 | ,77 |
| 77 | ,87 | ,76 | ,31 | ,89 | ,69 | ,50 | ,13 | ,78 | ,45 | ,14 | ,99 | ,84 |
| 76 | ,96 | ,84 | ,39 | ,97 | ,77 | ,58 | ,21 | ,85 | ,52 | ,21 | 24,06 | ,91 |
| 75 | 28,05 | ,93 | ,47 | 26,05 | ,85 | ,66 | ,29 | ,93 | ,60 | ,29 | ,13 | ,99 |
| 74 | ,14 | 27,01 | ,56 | ,14 | ,94 | ,74 | ,37 | 25,01 | ,68 | ,36 | ,21 | 24,06 |
| 73 | ,23 | ,10 | ,64 | ,22 | 26,02 | ,82 | ,45 | ,09 | ,75 | ,43 | ,28 | ,13 |
| 72 | ,32 | ,19 | ,73 | ,30 | ,10 | ,90 | ,53 | ,16 | ,83 | ,51 | ,36 | ,20 |
| 71 | ,41 | ,27 | ,81 | ,38 | ,18 | ,98 | ,60 | ,24 | ,90 | ,58 | ,43 | ,28 |
| 70 | ,50 | ,36 | ,89 | ,46 | ,26 | 26,06 | ,68 | ,32 | ,98 | ,66 | ,50 | ,35 |
| 69 | ,59 | ,44 | ,97 | ,54 | ,34 | ,14 | ,76 | ,40 | 25,06 | ,73 | ,58 | ,42 |
| 68 | ,68 | ,52 | 27,05 | ,63 | ,42 | ,22 | ,84 | ,47 | ,13 | ,81 | ,65 | ,50 |
| 67 | ,77 | ,61 | ,14 | ,71 | ,50 | ,30 | ,92 | ,55 | ,20 | ,88 | ,73 | ,57 |
| 66 | ,86 | ,69 | ,22 | ,79 | ,58 | ,38 | ,99 | ,63 | ,28 | ,95 | ,80 | ,64 |
| 65 | ,95 | ,77 | ,30 | ,87 | ,66 | ,46 | 26,07 | ,70 | ,36 | 25,03 | ,87 | ,72 |
| 64 | 29,04 | ,86 | ,39 | ,95 | ,74 | ,54 | ,15 | ,78 | ,44 | ,11 | ,95 | ,79 |
| 63 | ,12 | ,94 | ,47 | 27,03 | ,82 | ,62 | ,23 | ,86 | ,51 | ,18 | 25,02 | ,86 |
| 62 | ,21 | 28,02 | ,55 | ,11 | ,90 | ,70 | ,31 | ,94 | ,59 | ,25 | ,09 | ,93 |
| 61 | ,30 | ,11 | ,64 | ,19 | ,98 | ,77 | ,38 | 26,02 | ,66 | ,33 | ,17 | 25,01 |
| 60 | ,39 | ,19 | ,72 | ,27 | 27,06 | ,85 | ,46 | ,09 | ,74 | ,40 | ,24 | ,08 |
| 59 | ,47 | ,28 | ,81 | ,35 | ,13 | ,93 | ,54 | ,17 | ,82 | ,48 | ,31 | ,15 |
| 58 | ,56 | ,36 | ,89 | ,43 | ,21 | 27,01 | ,61 | ,24 | ,89 | ,56 | ,39 | ,23 |
| 57 | ,65 | ,44 | ,97 | ,51 | ,29 | ,09 | ,69 | ,32 | ,97 | ,63 | ,46 | ,30 |
| 56 | ,74 | ,53 | 28,05 | ,59 | ,37 | ,17 | ,77 | ,39 | 26,04 | ,70 | ,53 | ,37 |
| 55 | ,82 | ,61 | ,13 | ,67 | ,45 | ,25 | ,85 | ,47 | ,11 | ,77 | ,61 | ,45 |
| 54 | ,91 | ,69 | ,21 | ,75 | ,53 | ,33 | ,93 | ,55 | ,19 | ,85 | ,68 | ,52 |
| 53 | 30,00 | ,78 | ,29 | ,83 | ,61 | ,41 | 27,00 | ,62 | ,26 | ,92 | ,75 | ,59 |
| 52 | ,09 | ,86 | ,37 | ,91 | ,69 | ,49 | ,08 | ,70 | ,34 | ,99 | ,82 | ,66 |
| 51 | ,17 | ,94 | ,45 | ,99 | ,77 | ,56 | ,15 | ,78 | ,41 | 26,06 | ,90 | ,74 |
| 0,9650 | 30,26 | 29,03 | 28,53 | 28,07 | 27,85 | 27,64 | 27,23 | 26,85 | 26,49 | 26,14 | 25,97 | 25,81 |
| 49 | ,34 | ,11 | ,61 | ,15 | ,93 | ,72 | ,31 | ,92 | ,56 | ,21 | 26,04 | ,89 |
| 48 | ,43 | ,19 | ,69 | ,23 | 28,01 | ,79 | ,38 | 27,00 | ,64 | ,29 | ,11 | ,96 |
| 47 | ,52 | ,27 | ,73 | ,31 | ,09 | 87 | ,46 | ,07 | ,71 | ,36 | ,19 | 26,03 |
| 46 | ,60 | ,35 | ,85 | ,39 | ,16 | ,95 | ,53 | 15 | ,78 | ,43 | ,26 | ,10 |
| 45 | ,69 | ,44 | ,93 | ,47 | ,24 | 28,03 | ,61 | ,22 | ,85 | ,51 | ,33 | ,17 |
| 44 | ,78 | ,52 | 29,02 | ,55 | ,32 | ,10 | ,69 | ,30 | ,93 | ,58 | ,40 | ,24 |
| 43 | ,86 | ,60 | ,10 | ,63 | ,40 | ,18 | ,76 | ,37 | 27,00 | ,65 | ,47 | ,31 |
| 42 | ,95 | ,68 | ,18 | ,71 | ,47 | ,26 | ,84 | ,44 | ,07 | ,72 | ,54 | ,38 |
| 41 | 31,03 | ,76 | ,26 | ,79 | ,55 | ,34 | ,91 | ,52 | ,14 | ,79 | ,61 | ,45 |
| 40 | ,11 | ,85 | ,34 | ,86 | ,63 | ,41 | ,99 | ,59 | ,22 | ,86 | ,69 | ,52 |
| 39 | ,20 | ,93 | ,42 | ,93 | ,71 | ,49 | 28,06 | ,67 | ,29 | ,93 | ,76 | ,59 |
| 38 | ,28 | 30,01 | ,50 | 29,01 | ,78 | ,56 | ,14 | ,74 | ,37 | 27,01 | ,83 | ,66 |
| 37 | ,36 | ,09 | ,58 | ,09 | ,86 | ,64 | ,21 | ,81 | ,44 | ,08 | ,90 | ,73 |
| 36 | ,44 | ,17 | ,66 | ,17 | ,94 | ,72 | ,29 | ,89 | ,51 | ,15 | ,97 | ,80 |
| 35 | ,52 | ,25 | ,74 | ,25 | 29,02 | ,80 | ,37 | ,96 | ,58 | ,22 | 27,04 | ,87 |
| 34 | ,61 | ,34 | ,28 | ,33 | ,09 | ,87 | ,44 | 28,04 | ,66 | ,29 | ,11 | ,94 |
| 33 | ,69 | ,42 | ,90 | ,41 | ,17 | ,95 | ,52 | ,11 | ,73 | ,36 | ,18 | 27,01 |
| 32 | ,77 | ,50 | ,98 | ,49 | ,25 | 29,03 | ,60 | ,19 | ,80 | ,43 | ,25 | ,08 |
| 31 | ,85 | ,58 | 30,06 | ,57 | ,33 | ,11 | ,67 | ,25 | ,87 | ,50 | ,32 | ,16 |
| 30 | ,93 | ,66 | ,13 | ,64 | ,40 | ,18 | ,74 | ,33 | ,95 | ,58 | ,39 | ,22 |
| 29 | 32,02 | ,74 | ,21 | ,72 | ,48 | ,26 | ,82 | ,41 | 28,02 | ,65 | ,46 | ,29 |
| 28 | ,09 | ,82 | ,29 | ,79 | ,56 | ,33 | ,89 | ,48 | ,01 | ,72 | ,54 | ,36 |
| 27 | ,17 | ,89 | ,36 | ,87 | ,64 | ,41 | ,97 | ,56 | ,17 | ,79 | ,61 | ,43 |
| 26 | ,25 | ,97 | ,44 | ,96 | ,71 | ,48 | 29,04 | ,63 | ,24 | ,86 | ,68 | ,50 |
| 25 | ,33 | 31,05 | ,52 | 30,03 | ,79 | ,56 | ,12 | ,70 | ,31 | 93 | ,75 | ,57 |
| 24 | ,41 | ,13 | ,60 | ,10 | ,87 | ,64 | ,20 | ,78 | ,38 | 28,00 | ,82 | ,64 |
| 23 | ,49 | ,20 | ,67 | ,17 | ,95 | ,71 | ,27 | ,85 | ,45 | ,07 | ,89 | ,71 |
| 22 | ,57 | ,28 | ,75 | ,25 | 30,02 | ,79 | ,35 | ,93 | ,52 | ,14 | ,96 | ,78 |
| 21 | ,65 | ,36 | ,83 | ,33 | ,10 | ,86 | ,42 | 29,00 | ,55 | ,21 | 28,03 | ,85 |
| 20 | ,72 | ,44 | ,91 | ,41 | ,17 | ,94 | ,50 | ,07 | ,67 | ,29 | ,10 | ,92 |
| 19 | ,80 | ,52 |  |  | ,25 | 30,01 | ,57 | ,14 | ,74 | ,36 | ,17 | ,99 |
| 11 | ,88 | ,59 |  |  | ,32 | ,09 | ,65 | ,22 | ,82 | ,43 | ,24 | 28,06 |
| 17 | ,96 | ,67 |  |  | ,40 | ,16 | ,72 | ,29 | ,89 | ,50 | ,31 | ,13 |
| 16 | 33,04 | ,75 |  |  | ,47 | ,24 | ,79 | ,36 | ,96 | ,57 | ,38 | ,20 |

| Tỉ trọng biểu kiến | 15,56/15,56 | 20/20 | 25/25 | 26/26 | 28/28 | 30/30 | 32/32 | 34/34 | 35/35 | 36/36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9615 | 33,12 | 31,82 | 30,54 | 30,31 | 29,86 | 29,43 | 29,03 | 28,64 | 28,45 | 28,27 |
| 14 | ,19 | ,90 | ,62 | ,39 | ,94 | ,51 | ,10 | ,71 | ,52 | ,43 |
| 13 | ,27 | ,98 | ,69 | ,46 | 30,01 | ,58 | ,17 | ,78 | ,59 | ,41 |
| 12 | ,35 | 32,05 | ,77 | ,53 | ,09 | ,65 | ,24 | ,85 | ,66 | ,48 |
| 11 | ,43 | ,13 | ,84 | ,61 | ,15 | ,72 | ,31 | ,92 | ,73 | ,56 |
| 10 | ,50 | ,21 | ,92 | ,68 | ,23 | ,80 | ,39 | ,99 | ,80 | ,62 |
| 09 | ,59 | ,28 | ,99 | ,75 | ,30 | ,87 | ,46 | 29,06 | ,87 | ,69 |
| 08 | ,66 | ,36 | 31,07 | ,83 | ,38 | ,94 | ,53 | ,13 | ,94 | ,76 |
| 07 | ,74 | ,43 | ,13 | ,90 | ,45 | 30,01 | ,60 | ,20 | 29,01 | ,83 |
| 06 | ,81 | ,51 | ,21 | ,98 | ,52 | ,09 | ,67 | ,27 | ,08 | ,90 |
| 05 | ,89 | ,58 | ,29 | 31,05 | ,59 | ,16 | ,74 | ,34 | ,15 | ,97 |
| 04 | ,97 | ,66 | ,36 | ,13 | ,66 | ,23 | ,81 | ,41 | ,22 | 29,04 |
| 03 | 34,05 | ,73 | ,43 | ,20 | ,73 | ,30 | ,88 | ,48 | ,29 | ,11 |
| 02 | ,12 | ,81 | ,51 | ,28 | ,80 | ,37 | ,95 | ,55 | ,36 | ,18 |
| 01 | ,20 | ,88 | ,58 | ,35 | ,88 | ,44 | 30,02 | ,62 | ,43 | ,25 |
| 00 | ,27 | ,96 | ,65 | ,42 | ,95 | ,51 | ,09 | ,69 | ,50 | ,31 |
| 0,9599 | ,35 | 33,03 | ,73 |  |  | ,58 | ,16 | ,76 | ,57 | ,38 |
| 98 | ,42 | ,10 | ,80 |  |  | ,65 | ,23 | ,83 | ,63 | ,45 |
| 97 | ,50 | ,18 | ,87 |  |  | ,72 | ,30 | ,90 | ,70 | ,51 |
| 96 | ,57 | ,25 | ,95 |  |  | ,79 | ,37 | ,97 | ,77 | ,58 |
| 95 | ,65 | ,32 | 32,02 |  |  | ,87 | ,44 | 30,04 | ,84 | ,65 |
| 94 | ,72 | ,40 | ,09 |  |  | ,94 | ,51 | ,11 | ,91 | ,72 |
| 93 | ,80 | ,47 | ,16 |  |  | 31,01 | ,58 | ,18 | ,98 | ,79 |
| 92 | ,87 | ,54 | ,23 |  |  | ,08 | ,65 | ,25 | 30,05 | ,86 |
| 91 | ,95 | ,62 | ,30 |  |  | ,15 | ,72 | ,32 | ,12 | ,93 |
| 90 | 35,02 | ,69 | ,37 |  |  | ,22 | ,79 | ,38 | ,18 | ,99 |
| 89 | ,09 | ,76 | ,44 |  |  | ,38 |  |  | ,25 | 30,06 |
| 88 | ,17 | ,84 | ,51 |  |  | ,35 |  |  | ,23 | ,13 |
| 87 | ,24 | ,91 | ,58 |  |  | ,42 |  |  | ,39 | ,20 |
| 86 | ,31 | ,98 | ,65 |  |  | ,49 |  |  | ,46 | ,27 |
| 85 | ,38 | 34,05 | ,73 |  |  | ,56 |  |  | ,52 | ,33 |
| 84 | ,46 | ,12 | ,80 |  |  | ,63 |  |  | ,59 | ,40 |
| 83 | ,53 | ,20 | ,87 |  |  | ,70 |  |  | ,66 | ,47 |
| 82 | ,60 | ,27 | ,94 |  |  | ,77 |  |  | ,73 | ,54 |
| 81 | ,67 | ,34 | 33,01 |  |  | ,84 |  |  | ,80 | ,61 |

| Tỉ trọng biểu kiến | 15,56/ 15,56 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 35/35 | Tỉ trọng biểu kiến | 15,56/ 15,56 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 35/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9580 | 35,75 | 34,41 | 33,08 | 31,91 | 30,86 | 0,9545 | 38,17 | 36,83 | 35,46 | 34,25 | 33,15 |
| 79 | ,82 | ,48 | ,15 | ,98 | ,93 | 44 | ,24 | ,89 | ,53 | ,31 | ,21 |
| 78 | ,89 | ,56 | ,22 | 32,05 | 31,00 | 43 | ,31 | ,96 | ,59 | ,38 | ,27 |
| 77 | ,96 | ,63 | ,29 | ,11 | ,07 | 42 | ,37 | 37,03 | ,66 | ,44 | ,34 |
| 76 | 36,04 | ,70 | ,36 | ,18 | ,13 | 41 | ,44 | ,09 | ,72 | ,51 | ,40 |
| 75 | ,11 | ,77 | ,43 | ,25 | ,20 | 40 | ,51 | ,16 | ,79 | ,57 | ,46 |
| 74 | ,18 | ,84 | ,50 | ,32 | ,26 | 39 | ,57 | ,23 | ,86 | ,64 | ,53 |
| 73 | ,25 | ,91 | ,67 | ,3S | ,33 | 38 | ,64 | ,29 | ,92 | ,70 | ,59 |
| 72 | ,32 | ,98 | ,64 | ,45 | ,39 | 37 | ,71 | ,36 | ,99 | ,77 | ,66 |
| 71 | ,39 | 35,05 | ,71 | ,52 | ,46 | 36 | ,77 | ,42 | 36,05 | 83 | ,72 |
| 70 | ,46 | ,12 | ,78 | ,58 | ,53 | 35 | ,84 | ,49 | ,12 | ,90 | ,78 |
| 69 | ,53 | ,19 | ,85 | ,65 | ,59 | 34 | ,91 | ,56 | ,18 | ,96 | ,85 |
| 68 | ,60 | ,26 | ,92 | ,72 | ,66 | 33 | ,97 | ,62 | ,25 | 35,03 | ,91 |
| 67 | ,67 | ,33 | ,99 | ,79 | ,72 | 32 | 39,04 | ,69 | ,31 | ,09 | ,97 |
| 66 | ,74 | ,40 | 34,05 | ,85 | ,79 | 31 | ,10 | ,76 | ,38 | ,15 | 34,04 |
| 65 | ,81 | ,47 | ,12 | ,92 | ,86 | 30 | ,17 | ,82 | ,44 | ,22 | ,10 |
| 64 | ,88 | ,54 | ,19 | ,99 | ,92 | 29 | ,23 | ,88 | ,51 | ,28 | ,16 |
| 63 | ,95 | ,61 | ,26 | 33,05 | ,99 | 28 | ,30 | ,95 | ,57 | ,34 | ,22 |
| 62 | 37,02 | ,68 | ,32 | ,12 | 32,05 | 27 | ,36 | 38,01 | ,64 | ,41 | ,29 |
| 61 | ,09 | ,75 | ,39 | ,19 | ,12 | 26 | ,43 | ,07 | ,70 | ,47 | ,35 |
| 60 | ,16 | ,82 | ,46 | ,25 | ,18 | 25 | ,49 | ,14 | ,77 | ,53 | ,41 |
| 59 | ,22 | ,88 | ,53 | ,32 | ,25 | 24 | ,56 | ,20 | ,83 | ,59 | ,47 |
| 58 | ,29 | ,95 | ,59 | ,39 | ,31 | 23 | ,62 | ,27 | ,90 | ,66 | ,53 |
| 57 | ,36 | 36,02 | ,66 | ,45 | ,37 | 22 | ,69 | ,33 | ,96 | ,72 | ,60 |
| 56 | ,43 | ,09 | ,73 | ,52 | ,44 | 21 | ,75 | ,39 | 37,02 | ,78 | ,66 |
| 55 | ,50 | ,15 | ,80 | ,59 | ,50 | 20 | ,82 | ,46 | ,09 | ,85 | ,72 |
| 54 | ,56 | ,22 | ,86 | ,65 | ,57 | 19 | ,88 | ,52 | ,15 | ,91 | ,78 |
| 53 | ,63 | ,29 | ,93 | ,72 | ,63 | 18 | ,95 | ,59 | ,21 | ,97 | ,84 |
| 52 | ,70 | ,36 | 35,00 | ,79 | ,70 | 17 | 40,01 | ,65 | ,28 | 36,04 | ,91 |
| 51 | ,77 | ,42 | ,07 | ,85 | ,76 | 16 | ,08 | ,72 | ,34 | ,10 | ,97 |
| 50 | ,84 | ,49 | ,13 | ,92 | ,83 | 15 | ,14 | ,78 | ,40 | ,16 | 35,04 |
| 49 | ,90 | ,56 | ,20 | ,99 | ,89 | 14 | ,20 | ,84 | ,46 | ,22 | ,10 |
| 48 | ,97 | ,63 | ,26 | 34,05 | ,95 | 13 | ,27 | ,91 | ,52 | ,28 | ,16 |
| 47 | 38,04 | ,69 | ,33 | ,12 | 33,02 | 12 | ,33 | ,97 | ,59 | ,35 | ,22 |
| 46 | ,11 | ,76 | ,39 | ,18 | ,03 | 11 | ,39 | 39,04 | ,65 | ,41 | ,28 |
| 0,9510 | 40,46 | 39,10 | 37,71 | 36,47 | 35,34 | 0,9475 | 42,61 | 41,26 | 39,87 | 38,60 | 37,44 |
| 09 | ,52 | ,16 | ,78 | ,53 | ,40 | 74 | ,67 | ,32 | ,93 | ,66 | ,50 |
| 08 | ,58 | ,23 | ,84 | ,59 | ,46 | 73 | ,73 | ,38 | ,99 | ,72 | ,56 |
| 07 | ,65 | ,29 | ,90 | ,65 | ,52 | 72 | ,80 | ,44 | 40,05 | ,78 | ,62 |
| 06 | ,71 | ,35 | ,96 | ,72 | ,58 | 71 | ,86 | ,50 | ,11 | ,84 | ,68 |
| 05 | ,77 | ,41 | 38,02 | ,78 | ,64 | 70 | ,92 | ,56 | ,17 | ,90 | ,74 |
| 04 | ,84 | ,48 | ,09 | ,84 | ,71 | 69 | ,98 | ,62 | ,22 | ,96 | ,79 |
| 03 | ,90 | ,54 | ,15 | ,90 | ,77 | 68 | 43,04 | ,68 | ,28 | 39,02 | ,85 |
| 02 | ,96 | ,60 | ,21 | ,96 | ,83 | 67 | ,09 | ,74 | ,34 | ,08 | ,91 |
| 01 | 41,02 | ,67 | ,27 | 37,02 | ,89 | 66 | ,15 | ,80 | ,40 | ,13 | ,97 |
| 00 | ,09 | ,73 | ,33 | ,09 | ,96 | 65 | ,21 | ,86 | ,46 | ,19 | 38,03 |
| 0,9499 | ,15 | ,79 | ,40 | ,15 | 36,01 | 64 | ,27 | ,92 | ,52 | ,25 | ,09 |
| 98 | ,21 | ,85 | ,46 | ,21 | ,07 | 63 | ,33 | ,98 | ,58 | ,31 | ,15 |
| 97 | ,27 | ,91 | ,52 | ,27 | ,13 | 62 | ,39 | 42,04 | ,64 | ,37 | ,20 |
| 96 | ,33 | ,98 | ,58 | ,33 | ,19 | 61 | ,45 | ,09 | ,70 | ,43 | ,26 |
| 95 | ,40 | 40,04 | ,64 | ,39 | ,25 | 60 | ,51 | ,15 | ,76 | ,49 | ,32 |
| 94 | ,46 | ,10 | ,70 | ,45 | ,31 | 59 | ,57 | ,21 | ,82 | ,54 | ,38 |
| 93 | ,52 | ,16 | ,77 | ,51 | ,37 | 58 | ,63 | ,27 | ,88 | ,60 | ,44 |
| 92 | ,58 | ,22 | ,83 | ,67 | ,43 | 57 | ,69 | ,33 | ,93 | ,66 | ,49 |
| 91 | ,64 | ,29 | ,89 | ,63 | ,49 | 56 | ,75 | ,39 | ,99 | ,72 | ,55 |
| 90 | ,70 | ,35 | ,95 | ,70 | ,55 | 55 | ,80 | ,45 | 41,05 | ,78 | ,61 |
| 89 | ,77 | ,41 | 39,01 | ,76 | ,61 | 54 | ,86 | ,51 | ,11 | ,84 | ,67 |
| 88 | ,83 | ,47 | ,07 | ,82 | ,67 | 53 | ,92 | ,57 | ,17 | ,89 | ,73 |
| 87 | ,89 | ,53 | ,13 | ,88 | ,73 | 52 | ,98 | ,63 | ,23 | ,95 | ,78 |
| 86 | ,95 | ,59 | ,20 | ,94 | ,79 | 51 | 44,04 | ,69 | ,28 | 40,01 | ,84 |
| 85 | 42,01 | ,65 | ,26 | 33,00 | ,85 | 50 | ,10 | ,74 | ,34 | ,07 | ,90 |
| 84 | ,07 | ,71 | ,32 | ,06 | ,91 | 49 | ,16 | ,80 | ,40 | ,13 | ,96 |
| 83 | ,13 | ,78 | ,38 | ,12 | ,97 | 48 | ,21 | ,86 | ,46 | ,18 | 39,02 |
| 82 | ,19 | ,84 | ,44 | ,18 | 37,03 | 47 | ,27 | ,92 | ,51 | ,24 | ,07 |
| 81 | ,25 | ,90 | ,50 | ,24 | ,09 | 46 | ,33 | ,98 | ,57 | ,30 | ,13 |
| 80 | ,31 | ,96 | ,56 | ,30 | ,15 | 45 | ,39 | 43,04 | ,63 | ,35 | ,19 |
| 79 | ,37 | 41,02 | ,62 | ,36 | ,21 | 44 | ,45 | ,09 | ,69 | ,41 | ,24 |
| 78 | ,43 | ,08 | ,68 | ,42 | ,26 | 43 | ,50 | ,15 | ,75 | ,47 | ,30 |
| 77 | ,49 | ,14 | ,74 | ,48 | ,32 | 42 | ,56 | ,21 | ,80 | ,53 | ,36 |
| 76 | ,55 | ,20 | ,80 | ,54 | ,38 | 41 | ,62 | ,27 | ,86 | ,58 | ,41 |
| 0,9440 | 44,68 | 43,33 | 41,92 | 40,64 | 39,47 | 0,9405 | 46,65 | 45,30 | 43,90 | 42,61 | 41,42 |
| 39 | ,73 | ,39 | ,98 | ,70 | ,53 | 04 | ,70 | ,36 | ,96 | ,67 | ,48 |
| 38 | ,79 | ,44 | 42,03 | ,75 | ,59 | 03 | ,76 | ,42 | 44,02 | ,72 | ,53 |
| 37 | ,85 | ,50 | ,09 | ,81 | ,64 | 02 | ,81 | ,47 | ,07 | ,78 | ,59 |
| 36 | ,91 | ,56 | ,15 | ,87 | ,70 | 01 | ,87 | ,53 | ,13 | ,83 | ,64 |
| 35 | ,97 | ,62 | ,21 | ,93 | ,76 | 00 | ,92 | ,58 | ,18 | ,89 | ,70 |
| 34 | 45,02 | ,67 | ,26 | ,98 | ,81 | 0,9399 | ,98 | ,64 | ,23 | ,94 | ,75 |
| 33 | ,08 | ,73 | ,32 | 41,04 | ,87 | 98 | 47,03 | ,69 | ,29 | 43,00 | ,81 |
| 32 | ,14 | ,78 | ,38 | ,10 | ,93 | 97 | ,09 | ,74 | ,34 | ,05 | ,86 |
| 31 | ,19 | ,85 | ,43 | ,15 | ,98 | 96 | ,14 | ,80 | ,40 | ,11 | ,92 |
| 30 | ,25 | ,90 | ,49 | ,21 | 40,04 | 95 | ,19 | ,85 | ,45 | ,16 | ,97 |
| 29 | ,31 | ,96 | ,55 | ,27 | ,09 | 94 | ,25 | ,91 | ,51 | ,22 | 42,03 |
| 28 | ,36 | 44,02 | ,61 | ,32 | ,15 | 93 | ,30 | ,96 | ,56 | ,27 | ,08 |
| 27 | ,42 | ,07 | ,66 | ,38 | ,21 | 92 | ,35 | 46,01 | ,62 | ,33 | ,14 |
| 26 | ,47 | ,13 | ,72 | ,44 | ,26 | 91 | ,41 | ,07 | ,67 | ,38 | ,19 |
| 25 | ,53 | ,18 | ,78 | ,49 | ,32 | 90 | ,46 | ,12 | ,73 | ,44 | ,24 |
| 24 | ,59 | ,24 | ,83 | ,55 | ,37 | 89 | ,52 | ,18 | ,78 | ,49 | ,30 |
| 23 | ,64 | ,30 | ,89 | ,60 | ,43 | 88 | ,57 | ,23 | ,84 | ,55 | ,35 |
| 22 | ,70 | ,35 | ,95 | ,66 | ,48 | 87 | 62 | ,29 | ,89 | ,60 | ,41 |
| 21 | ,76 | ,41 | 43,01 | ,72 | ,54 | 86 | ,68 | ,34 | ,95 | ,66 | ,46 |
| 20 | ,81 | ,46 | ,06 | ,77 | ,59 | 85 | ,73 | ,39 | 45,00 | ,71 | ,52 |
| 19 | ,87 | ,52 | ,12 | ,83 | ,65 | 84 | ,78 | ,45 | ,05 | ,77 | ,57 |
| 18 | ,93 | ,58 | ,17 | ,89 | ,71 | 83 | ,84 | ,50 | ,11 | ,82 | ,63 |
| 17 | ,98 | ,63 | ,23 | ,94 | ,76 | 82 | ,89 | ,56 | ,16 | ,87 | ,68 |
| 16 | 46,04 | ,69 | ,29 | 42,00 | ,82 | 81 | ,95 | ,61 | ,22 | ,93 | ,73 |
| 15 | ,09 | ,74 | ,34 | ,06 | ,87 | 80 | 48,00 | ,67 | ,27 | ,98 | ,79 |
| 14 | ,15 | ,80 | ,40 | ,11 | ,93 | 79 | ,05 | ,72 | ,32 | 44,04 | ,84 |
| 13 | ,20 | ,86 | ,46 | ,17 | ,98 | 78 | ,11 | ,77 | ,38 | ,09 | ,90 |
| 12 | ,26 | ,91 | ,51 | ,22 | 41,04 | 77 | ,16 | ,83 | ,43 | ,15 | ,95 |
| 11 | ,31 | ,97 | ,57 | ,28 | ,09 | 76 | ,21 | ,88 | ,48 | ,20 | 43,01 |
| 10 | ,37 | 45,03 | ,62 | ,33 | ,15 | 75 | ,26 | ,94 | ,54 | ,25 | ,06 |
| 09 | ,43 | ,08 | ,68 | ,39 | ,20 | 74 | ,32 | ,99 | ,59 | ,31 | ,11 |
| 08 | ,48 | ,14 | ,74 | ,44 | ,26 | 73 | ,37 | 47,04 | ,65 | ,36 | ,17 |
| 07 | ,54 | ,19 | ,79 | ,50 | ,31 | 72 | ,42 | ,10 | ,70 | ,41 | ,22 |
| 06 | ,59 | ,25 | ,85 | ,56 | ,37 | 71 | ,48 | ,15 | ,75 | ,47 | ,27 |
| 0,9370 | 48,53 | 47,20 | 45,81 | 44,52 | 43,33 | 0,9335 | 50,35 | 49,04 | 47,66 | 46,37 | 45,17 |
| 69 | ,58 | ,26 | ,86 | ,58 | ,38 | 34 | ,40 | ,09 | ,71 | ,42 | ,22 |
| 68 | ,63 | ,31 | ,91 | ,63 | ,43 | 33 | ,45 | ,14 | ,76 | ,47 | ,27 |
| 67 | ,69 | ,36 | ,97 | ,68 | ,49 | 32 | ,50 | ,19 | ,81 | ,53 | ,33 |
| 66 | ,74 | ,42 | 46,02 | ,74 | ,54 | 31 | ,55 | ,25 | ,86 | ,58 | ,38 |
| 65 | ,79 | ,47 | ,07 | ,79 | ,59 | 30 | ,60 | ,30 | ,92 | ,63 | ,43 |
| 64 | ,85 | ,52 | ,13 | ,84 | ,65 | 29 | ,65 | ,35 | ,97 | ,68 | ,48 |
| 63 | ,90 | ,58 | ,18 | ,90 | ,70 | 28 | ,70 | ,40 | 48,02 | ,73 | ,53 |
| 62 | ,95 | ,63 | ,23 | ,95 | ,75 | 27 | ,75 | ,45 | ,07 | ,79 | ,59 |
| 61 | 49,01 | ,68 | ,29 | 45,01 | ,81 | 26 | ,81 | ,50 | ,12 | ,84 | ,64 |
| 60 | ,06 | ,73 | ,34 | ,06 | ,86 | 25 | ,86 | ,55 | ,17 | ,89 | ,69 |
| 59 | ,11 | ,79 | ,39 | ,11 | ,91 | 24 | ,91 | ,60 | ,22 | ,94 | ,74 |
| 58 | ,16 | ,84 | ,45 | ,16 | ,97 | 23 | ,96 | ,65 | ,28 | ,99 | ,79 |
| 57 | ,21 | ,89 | ,50 | ,22 | 44,02 | 22 | 51,01 | ,70 | ,33 | 47,05 | ,84 |
| 56 | ,26 | ,94 | ,55 | ,27 | ,07 | 21 | ,06 | ,75 | ,38 | ,10 | ,90 |
| 55 | ,32 | 48,00 | ,61 | ,32 | ,13 | 20 | ,11 | ,80 | ,43 | ,15 | ,95 |
| 54 | ,37 | ,05 | ,66 | ,37 | ,18 | 19 | ,16 | ,85 | ,48 | ,20 | 46,00 |
| 53 | ,42 | ,10 | ,71 | ,43 | ,23 | 18 | ,21 | ,90 | ,53 | ,25 | ,05 |
| 52 | ,47 | ,15 | ,77 | ,48 | ,28 | 17 | ,26 | ,95 | ,58 | ,30 | ,10 |
| 51 | ,52 | ,21 | ,82 | ,53 | ,34 | 16 | ,31 | 50,00 | ,63 | ,35 | ,15 |
| 50 | ,58 | ,26 | ,87 | ,58 | ,39 | 15 | ,36 | ,05 | ,68 | ,40 | ,20 |
| 49 | ,63 | ,31 | ,93 | ,64 | ,44 | 14 | ,41 | ,10 | ,73 | ,45 | ,26 |
| 48 | ,68 | ,36 | ,98 | ,69 | ,49 | 13 | ,46 | ,16 | ,79 | ,50 | ,31 |
| 47 | ,73 | ,41 | 47,03 | ,74 | ,64 | 12 | ,51 | ,21 | ,84 | ,55 | ,36 |
| 46 | ,78 | ,47 | ,08 | ,79 | ,60 | 11 | ,56 | ,26 | ,89 | ,60 | ,41 |
| 45 | ,83 | ,62 | ,14 | ,85 | ,65 | 10 | ,61 | ,31 | ,94 | ,65 | ,46 |
| 44 | ,89 | ,57 | ,19 | ,90 | ,70 | 09 | ,66 | ,36 | ,99 | ,71 | ,51 |
| 43 | ,94 | ,62 | ,24 | ,95 | ,75 | 08 | ,71 | ,41 | 49,04 | ,76 | ,56 |
| 42 | ,99 | ,68 | ,29 | 46,01 | ,81 | 07 | ,76 | ,46 | ,09 | ,81 | ,61 |
| 41 | 50,04 | ,73 | ,34 | ,06 | ,86 | 06 | ,81 | ,51 | ,14 | ,86 | ,66 |
| 40 | ,09 | ,78 | ,40 | ,11 | ,91 | 05 | ,86 | ,56 | ,19 | ,91 | ,71 |
| 39 | ,14 | ,83 | ,45 | ,16 | ,96 | 04 | ,91 | ,61 | ,24 | ,96 | ,77 |
| 38 | ,19 | ,88 | ,50 | ,21 | 45,02 | 03 | ,96 | ,66 | ,29 | 48,01 | ,82 |
| 37 | ,24 | ,94 | ,55 | ,27 | ,07 | 02 | 52,01 | ,71 | ,34 | ,06 | ,87 |
| 36 | ,30 | ,99 | ,60 | ,32 | ,12 | 01 | ,06 | ,76 | ,39 | ,11 | ,92 |
| 0,9300 | 52,11 | 50,81 | 49,44 | 48,16 | 46,97 | 0,9265 | 53,84 | 52,54 | 51,18 | 49,91 | 48,71 |
| 0,9299 | ,16 | ,86 | ,49 | ,21 | 47,02 | 64 | ,89 | ,59 | ,23 | ,96 | ,76 |
| 98 | ,21 | ,91 | ,54 | ,26 | ,07 | 63 | ,94 | ,64 | ,27 | 50,00 | ,81 |
| 97 | ,26 | ,96 | ,59 | ,31 | ,12 | 62 | ,99 | ,69 | ,32 | ,05 | ,86 |
| 96 | ,31 | 51,01 | ,64 | ,36 | ,17 | 61 | 54,03 | ,74 | ,37 | ,10 | ,91 |
| 95 | ,36 | ,06 | ,69 | ,41 | ,22 | 60 | ,08 | ,79 | ,42 | ,15 | ,96 |
| 94 | ,41 | ,11 | ,74 | ,46 | ,27 | 59 | ,13 | ,84 | ,47 | ,20 | 49,01 |
| 93 | ,46 | ,16 | ,79 | ,51 | ,32 | 58 | ,18 | ,89 | ,52 | ,25 | ,06 |
| 92 | ,51 | ,21 | ,84 | ,56 | ,37 | 57 | ,23 | ,93 | ,57 | ,30 | ,11 |
| 91 | ,56 | ,26 | ,89 | ,61 | ,42 | 56 | ,28 | ,98 | ,62 | ,35 | ,15 |
| 90 | ,61 | ,31 | ,94 | ,66 | ,47 | 55 | ,32 | 53,03 | ,67 | ,40 | ,20 |
| 89 | ,66 | ,36 | ,99 | ,71 | ,52 | 54 | ,37 | ,08 | ,72 | ,44 | ,25 |
| 88 | ,71 | ,41 | 50,04 | ,76 | ,57 | 53 | ,42 | ,13 | ,76 | ,49 | ,30 |
| 87 | ,76 | ,46 | ,09 | ,81 | ,62 | 52 | ,47 | ,18 | ,81 | ,54 | ,35 |
| 86 | ,81 | ,50 | ,14 | ,86 | ,67 | 51 | ,52 | ,22 | ,86 | ,59 | ,40 |
| 85 | ,86 | ,55 | ,19 | ,91 | ,72 | 50 | ,57 | ,27 | ,91 | ,64 | ,44 |
| 84 | ,91 | ,60 | ,24 | ,96 | ,77 | 49 | ,61 | ,32 | ,96 | ,69 | ,49 |
| 83 | ,96 | ,65 | ,29 | 49,01 | ,82 | 48 | ,66 | ,37 | 52,01 | ,74 | ,54 |
| 82 | 53,00 | ,70 | ,34 | ,06 | ,87 | 47 | ,71 | ,42 | ,06 | ,79 | ,59 |
| 81 | ,05 | ,75 | ,39 | ,11 | ,92 | 46 | ,76 | ,47 | ,11 | ,83 | ,64 |
| 80 | ,10 | ,80 | ,44 | ,16 | ,97 | 45 | ,81 | ,52 | ,16 | ,88 | ,69 |
| 79 | ,15 | ,85 | ,49 | ,21 | 48,02 | 44 | ,86 | ,56 | ,20 | ,93 | ,73 |
| 78 | ,20 | ,90 | ,54 | ,26 | ,07 | 43 | ,90 | ,61 | ,25 | ,98 | ,78 |
| 77 | ,25 | ,95 | ,59 | ,31 | ,12 | 42 | ,95 | ,66 | ,30 | 51,03 | ,83 |
| 76 | ,30 | 52,00 | ,64 | ,36 | ,17 | 41 | 55,00 | ,71 | ,35 | ,08 | ,88 |
| 75 | ,35 | ,05 | ,68 | ,41 | ,22 | 40 | ,05 | ,76 | ,40 | ,13 | ,93 |
| 74 | ,40 | ,10 | ,73 | ,46 | ,27 | 39 | ,10 | 81 | ,45 | ,17 | ,98 |
| 73 | ,45 | ,15 | ,78 | ,51 | ,32 | 38 | ,14 | ,85 | ,50 | ,22 | 50,02 |
| 72 | ,50 | ,20 | ,83 | ,56 | ,37 | 37 | ,19 | ,90 | ,54 | ,27 | ,07 |
| 71 | ,54 | ,25 | ,88 | ,61 | ,42 | 36 | ,24 | ,95 | ,59 | ,32 | ,12 |
| 70 | ,59 | ,29 | ,93 | ,66 | ,47 | 35 | ,29 | 54,00 | ,64 | ,37 | ,17 |
| 69 | ,64 | ,34 | ,98 | ,71 | ,52 | 34 | ,33 | ,05 | ,69 | ,42 | ,22 |
| 68 | ,69 | ,39 | 51,03 | ,76 | ,57 | 33 | ,38 | ,09 | ,74 | ,46 | ,27 |
| 67 | ,74 | ,44 | ,08 | ,81 | ,62 | 32 | ,43 | ,14 | ,79 | ,51 | ,31 |
| 66 | ,79 | ,49 | ,13 | ,86 | ,67 | 31 | ,48 | ,19 | ,83 | ,56 | ,36 |
| 0,9230 | 55,52 | 54,24 | 62,88 | 51,61 | 50,41 | 0,9195 | 57,18 | 55,90 | 54,55 | 53,28 | 52,08 |
| 29 | ,57 | ,29 | ,93 | ,66 | ,46 | 94 | ,23 | ,95 | ,59 | ,33 | ,13 |
| 28 | ,62 | ,33 | ,98 | ,71 | ,51 | 93 | ,27 | 56,00 | ,64 | ,37 | ,17 |
| 27 | ,67 | ,38 | 63,03 | ,75 | ,56 | 92 | ,32 | ,04 | ,69 | ,42 | ,22 |
| 26 | ,71 | ,43 | ,08 | ,80 | ,60 | 91 | ,37 | ,09 | ,74 | ,47 | ,27 |
| 25 | ,76 | ,48 | ,12 | ,85 | ,65 | 90 | ,41 | ,14 | ,78 | ,51 | ,32 |
| 24 | ,81 | ,53 | ,17 | ,90 | ,70 | 89 | ,46 | ,18 | ,83 | ,56 | ,36 |
| 23 | ,86 | ,57 | ,22 | ,95 | ,75 | 88 | ,51 | ,23 | ,88 | ,61 | ,41 |
| 22 | ,90 | ,62 | ,27 | 62,00 | ,80 | 87 | ,55 | ,28 | ,92 | ,65 | ,46 |
| 21 | ,95 | ,67 | ,31 | ,04 | ,85 | 86 | ,60 | ,32 | ,97 | ,70 | ,60 |
| 20 | 56,00 | ,72 | ,36 | ,09 | ,89 | 85 | ,65 | ,37 | 55,02 | ,75 | ,55 |
| 19 | ,05 | ,77 | ,41 | ,14 | ,94 | 84 | ,69 | ,42 | ,07 | ,79 | ,60 |
| 18 | ,09 | ,81 | ,46 | ,19 | ,99 | 83 | ,74 | ,46 | ,11 | ,84 | ,65 |
| 17 | ,14 | ,86 | ,50 | ,23 | 51,04 | 82 | ,79 | ,51 | ,16 | ,89 | ,69 |
| 16 | ,19 | ,91 | ,55 | ,28 | ,09 | 81 | ,83 | ,56 | ,21 | ,93 | ,74 |
| 15 | ,24 | ,96 | ,60 | ,33 | ,13 | 80 | ,88 | ,60 | ,25 | ,98 | ,79 |
| 14 | ,28 | 55,00 | ,65 | ,38 | ,18 | 79 | ,93 | ,65 | ,30 | 54,03 | ,83 |
| 13 | ,33 | ,05 | ,70 | ,43 | ,23 | 78 | ,97 | ,70 | ,35 | ,07 | ,88 |
| 12 | ,38 | ,10 | ,74 | ,47 | ,27 | 77 | 56,02 | ,74 | ,39 | ,12 | ,93 |
| 11 | ,43 | ,15 | ,79 | ,52 | ,32 | 76 | ,06 | ,79 | ,44 | ,17 | ,98 |
| 10 | ,47 | ,19 | ,84 | ,57 | ,37 | 75 | ,11 | ,84 | ,49 | ,21 | 53,02 |
| 09 | ,52 | ,24 | ,89 | ,62 | ,42 | 74 | ,16 | ,88 | ,53 | ,26 | ,07 |
| 08 | ,57 | ,29 | ,93 | ,67 | ,46 | 73 | ,20 | ,93 | ,58 | ,31 | ,12 |
| 07 | ,62 | ,34 | ,98 | ,71 | ,51 | 72 | ,25 | ,97 | ,63 | ,36 | ,16 |
| 06 | ,66 | ,38 | 54,03 | ,76 | ,56 | 71 | ,29 | 57,02 | ,67 | ,40 | ,21 |
| 05 | ,71 | ,43 | ,08 | ,81 | ,61 | 70 | ,34 | ,07 | ,72 | ,45 | ,26 |
| 04 | ,76 | ,48 | ,12 | ,86 | ,65 | 69 | ,38 | ,11 | ,77 | ,50 | ,30 |
| 03 | ,81 | ,53 | ,17 | ,90 | ,70 | 68 | ,43 | ,16 | ,81 | ,54 | ,35 |
| 02 | ,85 | ,57 | ,22 | ,95 | ,75 | 67 | ,47 | ,21 | ,86 | ,59 | ,40 |
| 01 | ,90 | ,62 | ,26 | 53,00 | ,80 | 66 | ,52 | ,25 | ,91 | ,64 | ,44 |
| 00 | ,95 | ,67 | ,31 | ,05 | ,84 | 65 | ,67 | ,30 | ,95 | ,68 | ,49 |
| 0,9199 | 57,00 | ,71 | ,36 | ,09 | ,89 | 64 | ,61 | ,35 | 56,00 | ,73 | ,53 |
| 98 | ,04 | ,76 | ,41 | ,14 | ,94 | 63 | ,66 | ,39 | ,05 | ,78 | ,58 |
| 97 | ,09 | ,81 | ,45 | ,19 | ,99 | 62 | ,70 | ,44 | ,09 | ,82 | ,63 |
| 96 | ,13 | ,86 | ,50 | ,23 | 52,03 | 61 | ,75 | ,48 | ,14 | ,87 | ,67 |
| 0,9160 | 58,79 | 57,53 | 56,18 | 54,92 | 53,72 | 0,9125 | 60,37 | 59,12 | 57,79 | 56,63 | 55,33 |
| 59 | ,84 | ,58 | ,23 | ,96 | ,77 | 24 | ,42 | ,16 | ,83 | ,57 | ,38 |
| 58 | ,89 | ,62 | ,28 | 55,01 | ,81 | 23 | ,46 | ,21 | ,88 | ,62 | ,42 |
| 57 | ,93 | ,67 | ,32 | ,06 | ,86 | 22 | ,50 | ,25 | ,92 | ,67 | ,47 |
| 56 | ,98 | ,71 | ,37 | ,10 | ,91 | 21 | ,55 | ,30 | ,97 | ,71 | ,52 |
| 55 | 59,02 | ,76 | ,41 | ,15 | ,95 | 20 | ,59 | ,34 | 58,01 | ,76 | ,56 |
| 54 | ,07 | ,81 | ,46 | ,19 | 54,00 | 19 | ,64 | ,39 | ,06 | ,80 | ,61 |
| 53 | ,11 | ,85 | ,51 | ,24 | ,05 | 18 | ,68 | ,43 | ,10 | ,85 | ,65 |
| 52 | ,16 | ,90 | ,55 | ,29 | ,09 | 17 | ,73 | ,48 | ,15 | ,89 | ,70 |
| 51 | ,20 | ,94 | ,60 | ,33 | ,14 | 16 | ,77 | ,52 | ,19 | ,94 | ,74 |
| 50 | ,25 | ,99 | ,65 | ,38 | ,18 | 15 | ,82 | ,57 | ,24 | ,99 | ,79 |
| 49 | ,29 | 58,03 | ,69 | ,42 | ,23 | 14 | ,86 | ,61 | ,28 | 57,03 | ,84 |
| 48 | ,34 | ,08 | ,74 | ,47 | ,28 | 13 | ,91 | ,66 | ,33 | ,08 | ,88 |
| 47 | ,38 | ,13 | ,78 | ,52 | ,32 | 12 | ,95 | ,70 | ,37 | ,12 | ,93 |
| 46 | ,43 | ,17 | ,83 | ,56 | ,37 | 11 | 61,00 | ,75 | ,42 | ,17 | ,97 |
| 45 | ,47 | ,22 | ,88 | ,61 | ,41 | 10 | ,04 | ,79 | ,46 | ,21 | 56,02 |
| 44 | ,52 | ,26 | ,92 | ,65 | ,46 | 09 | ,08 | ,84 | ,51 | ,26 | ,06 |
| 43 | ,56 | ,31 | ,97 | ,70 | ,51 | 08 | ,13 | ,88 | ,55 | ,30 | ,11 |
| 42 | ,61 | ,35 | 57,01 | ,75 | ,55 | 07 | ,17 | ,92 | ,60 | ,35 | ,15 |
| 41 | ,65 | ,40 | ,06 | ,79 | ,60 | 06 | ,22 | ,97 | ,64 | ,39 | ,20 |
| 40 | ,70 | ,44 | ,10 | ,84 | ,65 | 05 | ,26 | 60,01 | ,69 | ,44 | ,25 |
| 39 | ,74 | ,49 | ,15 | ,88 | ,69 | 04 | ,30 | ,06 | ,73 | ,48 | ,29 |
| 38 | ,79 | ,53 | ,20 | ,93 | ,74 | 03 | ,35 | ,10 | ,78 | ,53 | ,34 |
| 37 | ,83 | ,58 | ,24 | ,98 | ,78 | 02 | ,39 | ,15 | ,82 | ,57 | ,38 |
| 36 | ,88 | ,62 | ,29 | 56,02 | ,63 | 01 | ,44 | ,19 | ,87 | ,62 | ,43 |
| 35 | ,92 | ,67 | ,33 | ,07 | ,88 | 00 | ,48 | ,24 | ,91 | ,66 | ,47 |
| 34 | ,97 | ,71 | ,38 | ,11 | ,92 | 0,9099 | ,52 | ,28 | ,96 | ,71 | ,52 |
| 33 | 60,01 | ,76 | ,42 | ,16 | ,97 | 98 | ,57 | ,33 | 59,00 | ,75 | ,56 |
| 32 | ,06 | ,80 | ,47 | ,21 | 55,01 | 97 | ,61 | ,37 | ,04 | ,80 | ,61 |
| 31 | ,10 | ,85 | ,51 | ,25 | ,06 | 96 | ,66 | ,41 | ,09 | ,84 | ,65 |
| 30 | ,15 | ,89 | ,56 | ,30 | ,11 | 95 | ,70 | ,46 | ,13 | ,89 | ,70 |
| 29 | ,19 | ,94 | ,60 | ,34 | ,16 | 94 | ,74 | ,50 | ,18 | ,93 | ,75 |
| 28 | ,24 | ,98 | ,65 | ,39 | ,20 | 93 | ,79 | ,55 | ,22 | ,98 | ,79 |
| 27 | ,28 | 59,03 | ,70 | ,44 | ,24 | 92 | ,83 | ,59 | ,27 | 58,02 | ,84 |
| 26 | ,33 | ,07 | ,74 | ,48 | ,29 | 91 | ,88 | ,64 | ,31 | ,07 | ,88 |
| 0,9090 | 61,92 | 60,68 | 59,36 | 58,11 | 66,93 | 0,9055 | 63,45 | 62,22 | 60,90 | 59,65 | 58,48 |
| 89 | ,96 | ,72 | ,40 | ,15 | ,97 | 54 | ,49 | ,26 | ,95 | ,70 | ,52 |
| 88 | 62,01 | ,77 | ,45 | ,20 | 57,02 | 53 | ,53 | ,30 | ,99 | ,74 | ,56 |
| 87 | ,05 | ,81 | ,49 | ,24 | ,06 | 52 | ,58 | ,35 | 61,03 | ,79 | ,61 |
| 86 | ,10 | ,86 | ,53 | ,29 | ,11 | 51 | ,62 | ,39 | ,08 | ,83 | ,65 |
| 85 | ,14 | ,90 | ,58 | ,33 | ,15 | 50 | ,66 | ,43 | ,12 | ,87 | ,70 |
| 84 | ,18 | ,94 | ,63 | ,38 | ,19 | 49 | ,71 | ,48 | ,16 | ,92 | ,74 |
| 83 | ,23 | ,99 | ,67 | ,42 | ,24 | 48 | ,75 | ,52 | ,21 | ,96 | ,78 |
| 82 | ,27 | 61,03 | ,71 | ,46 | ,28 | 47 | ,79 | ,56 | ,25 | 60,00 | ,83 |
| 81 | ,31 | ,08 | ,76 | ,51 | ,33 | 46 | ,84 | ,60 | ,29 | ,05 | ,87 |
| 80 | ,36 | ,12 | ,80 | ,55 | ,37 | 45 | ,88 | ,65 | ,34 | ,09 | ,92 |
| 79 | ,40 | ,17 | ,85 | ,60 | ,42 | 44 | ,92 | ,69 | ,38 | ,14 | ,96 |
| 78 | ,45 | ,21 | ,89 | ,64 | ,46 | 43 | ,97 | ,73 | ,42 | ,18 | 59,00 |
| 77 | ,49 | ,25 | ,94 | ,69 | ,50 | 42 | 64,01 | ,78 | ,47 | ,22 | ,05 |
| 76 | ,53 | ,30 | ,98 | ,73 | ,55 | 41 | ,05 | ,82 | ,51 | ,27 | ,09 |
| 75 | ,58 | ,34 | 60,03 | ,77 | ,59 | 40 | ,09 | ,86 | ,55 | ,31 | ,13 |
| 74 | ,62 | ,39 | ,07 | ,82 | ,64 | 39 | ,14 | ,91 | ,60 | ,35 | ,16 |
| 73 | ,66 | ,43 | ,11 | ,86 | ,68 | 38 | ,18 | ,95 | ,64 | ,40 | ,22 |
| 72 | ,71 | ,47 | ,16 | ,91 | ,73 | 37 | ,22 | ,99 | ,68 | ,44 | ,27 |
| 71 | ,75 | ,52 | ,20 | ,95 | ,77 | 36 | ,27 | 63,04 | ,73 | ,48 | ,31 |
| 70 | ,79 | ,56 | ,25 | 59,00 | ,81 | 35 | ,31 | ,08 | ,77 | ,53 | ,35 |
| 69 | ,84 | ,60 | ,29 | ,04 | ,86 | 34 | ,36 | ,12 | ,81 | ,57 | ,40 |
| 68 | ,88 | ,65 | ,33 | ,08 | ,90 | 33 | ,40 | ,17 | ,86 | ,62 | ,44 |
| 67 | ,93 | ,69 | ,38 | ,13 | ,95 | 32 | ,44 | ,21 | ,90 | ,66 | ,48 |
| 66 | ,97 | ,74 | ,42 | ,17 | ,99 | 31 | ,48 | ,25 | ,94 | ,70 | ,53 |
| 65 | 63,01 | ,78 | ,46 | ,21 | 58,04 | 30 | ,53 | ,30 | ,99 | ,75 | ,57 |
| 64 | ,05 | ,82 | ,51 | ,26 | ,08 | 29 | ,57 | ,34 | 62,03 | ,79 | ,61 |
| 63 | ,10 | ,87 | ,55 | ,30 | ,12 | 28 | ,61 | ,38 | ,07 | ,83 | ,66 |
| 62 | ,14 | ,91 | ,60 | ,35 | ,17 | 27 | ,66 | ,43 | ,12 | ,88 | ,70 |
| 61 | ,19 | ,96 | ,64 | ,39 | ,21 | 26 | ,70 | ,47 | ,16 | ,92 | ,74 |
| 60 | ,23 | 62,00 | ,68 | ,43 | ,26 | 25 | ,74 | ,51 | ,20 | ,97 | ,79 |
| 59 | ,27 | ,04 | ,73 | ,48 | ,30 | 24 | ,78 | ,56 | ,24 | 61,01 | ,83 |
| 58 | ,32 | ,09 | ,77 | ,52 | ,34 | 23 | ,83 | ,60 | ,29 | ,05 | ,87 |
| 57 | ,36 | ,13 | ,82 | ,57 | ,39 | 22 | ,87 | ,64 | ,23 | ,09 | ,92 |
| 56 | ,40 | ,17 | ,86 | ,61 | ,43 | 21 | ,91 | ,69 | ,37 | ,14 | ,96 |
| 0,9020 | 64,96 | 63,73 | 62,42 | 61,18 | 60,00 | 0,8985 | 66,44 | 65,22 | 63,91 | 62,68 | 61,50 |
| 19 | 65,00 | ,77 | ,46 | ,22 | ,05 | 84 | ,48 | ,26 | ,96 | ,72 | ,55 |
| 19 | ,04 | ,82 | ,50 | ,27 | ,09 | 83 | ,52 | ,30 | 64,00 | ,77 | ,59 |
| 17 | ,09 | ,86 | ,55 | ,31 | ,13 | 82 | ,56 | ,35 | ,04 | ,81 | ,63 |
| 16 | ,13 | ,90 | ,59 | ,35 | ,18 | 81 | ,61 | ,39 | ,08 | ,85 | ,68 |
| 15 | ,17 | ,94 | ,63 | ,40 | ,22 | 80 | ,65 | ,43 | ,13 | ,89 | ,72 |
| 14 | ,21 | ,99 | ,67 | ,44 | ,26 | 79 | ,69 | ,47 | ,17 | ,94 | ,76 |
| 13 | ,26 | 64,03 | ,72 | ,48 | ,30 | 78 | ,73 | ,51 | ,21 | ,98 | ,80 |
| 12 | ,30 | ,07 | ,76 | ,53 | ,35 | 77 | ,77 | ,56 | ,25 | 63,02 | ,85 |
| 11 | ,34 | ,11 | ,80 | ,57 | ,39 | 76 | ,82 | ,60 | ,30 | ,06 | ,89 |
| 10 | ,38 | ,16 | ,85 | ,61 | ,43 | 75 | ,86 | ,64 | ,34 | ,11 | ,93 |
| 09 | ,43 | ,20 | ,89 | ,66 | ,48 | 74 | ,90 | ,68 | ,38 | ,15 | ,97 |
| 08 | ,47 | ,24 | ,93 | ,70 | ,52 | 73 | ,94 | ,72 | ,42 | ,19 | 62,02 |
| 07 | ,51 | ,28 | ,97 | ,74 | 55 | 72 | ,98 | ,77 | ,47 | ,23 | ,06 |
| 06 | ,55 | ,33 | 63,02 | ,78 | ,61 | 71 | 67,03 | ,81 | ,51 | ,28 | ,10 |
| 05 | ,60 | ,37 | ,06 | ,83 | ,65 | 70 | ,07 | ,85 | ,55 | ,32 | ,14 |
| 04 | ,64 | ,41 | ,10 | ,87 | ,69 | 69 | ,11 | ,89 | ,59 | ,36 | ,19 |
| 03 | ,68 | ,45 | ,15 | ,91 | ,73 | 68 | ,15 | ,94 | ,64 | ,40 | ,23 |
| 02 | ,72 | ,50 | ,19 | ,96 | ,78 | 67 | ,19 | ,98 | ,68 | ,44 | ,27 |
| 01 | ,77 | ,54 | ,23 | 62,00 | ,82 | 66 | ,23 | 66,02 | ,72 | ,49 | ,31 |
| 00 | ,81 | ,58 | ,27 | ,04 | ,86 | 65 | ,28 | ,06 | ,76 | ,53 | ,36 |
| 0,8999 | ,85 | 62 | ,32 | ,09 | ,91 | 64 | ,32 | ,10 | ,81 | ,57 | ,40 |
| 90 | ,89 | ,67 | ,36 | ,13 | ,95 | 63 | ,36 | ,15 | ,85 | ,61 | ,44 |
| 97 | ,94 | ,71 | ,40 | ,17 | ,99 | 62 | ,40 | ,19 | ,89 | ,66 | ,48 |
| 96 | ,98 | ,75 | ,44 | ,21 | 61,03 | 61 | ,44 | ,23 | ,93 | ,70 | ,53 |
| 95 | 66,02 | ,79 | ,49 | ,26 | ,08 | 60 | ,48 | ,27 | ,97 | ,74 | ,57 |
| 94 | ,06 | ,84 | ,53 | ,30 | ,12 | 59 | ,53 | ,31 | 65,02 | ,78 | ,61 |
| 93 | ,10 | ,88 | ,57 | ,34 | ,16 | 58 | ,57 | ,36 | ,06 | ,83 | ,65 |
| 92 | ,15 | ,92 | ,62 | ,38 | ,21 | 57 | ,61 | ,40 | ,10 | ,87 | ,69 |
| 91 | ,19 | ,96 | ,66 | ,43 | ,25 | 56 | ,65 | ,44 | ,14 | ,91 | ,74 |
| 90 | ,23 | 65,01 | ,70 | ,47 | ,29 | 55 | ,69 | ,48 | ,18 | ,95 | ,78 |
| 89 | ,27 | ,05 | ,74 | ,51 | ,33 | 54 | ,73 | ,52 | ,23 | 64,00 | ,82 |
| 88 | ,31 | ,09 | ,79 | ,55 | ,38 | 53 | ,78 | ,56 | ,27 | ,04 | ,86 |
| 87 | ,36 | ,13 | ,83 | ,60 | ,42 | 52 | ,82 | ,60 | ,31 | ,08 | ,91 |
| 86 | ,40 | ,18 | ,87 | ,64 | ,46 | 51 | ,86 | ,65 | ,35 | ,12 | ,95 |
| 0,8950 | 67,90 | 66,69 | 65,39 | 64,16 | 62,99 | 0,8915 | 69,33 | 68,13 | 66,85 | 65,63 | 64,46 |
| 49 | ,94 | ,73 | ,44 | ,21 | 63,03 | 14 | ,37 | ,17 | ,89 | ,67 | ,50 |
| 48 | ,98 | ,77 | ,48 | ,25 | ,08 | 13 | ,41 | ,21 | ,93 | ,71 | ,54 |
| 47 | 68,02 | 81 | ,62 | ,29 | ,12 | 12 | ,46 | ,26 | ,98 | ,75 | ,58 |
| 46 | ,07 | ,85 | ,56 | ,33 | ,16 | 11 | ,50 | ,30 | 67,02 | ,79 | ,62 |
| 45 | ,11 | ,90 | ,60 | ,37 | ,20 | 10 | ,54 | ,34 | ,06 | ,83 | ,67 |
| 44 | ,15 | ,94 | ,64 | ,42 | ,24 | 09 | ,58 | ,38 | ,10 | ,88 | ,71 |
| 43 | ,19 | ,98 | ,69 | ,46 | ,28 | 08 | ,62 | ,42 | ,14 | ,92 | ,75 |
| 42 | ,23 | 67,02 | ,73 | ,50 | 33 | 07 | ,66 | ,46 | ,18 | ,96 | ,79 |
| 41 | ,27 | ,06 | ,77 | ,54 | ,37 | 06 | ,70 | ,50 | ,22 | 66,00 | ,83 |
| 40 | ,31 | ,10 | ,81 | ,58 | ,41 | 05 | ,74 | ,54 | ,26 | ,04 | ,87 |
| 39 | ,35 | ,15 | ,85 | ,63 | ,45 | 04 | ,78 | ,58 | ,30 | ,08 | ,92 |
| 38 | ,39 | ,19 | ,90 | ,67 | ,49 | 03 | ,82 | ,62 | ,34 | ,12 | ,96 |
| 37 | ,43 | ,23 | ,94 | ,71 | ,54 | 02 | ,86 | ,67 | ,39 | ,17 | 65,00 |
| 36 | ,48 | ,27 | ,98 | ,75 | ,58 | 01 | ,90 | ,71 | ,43 | ,21 | ,04 |
| 35 | ,52 | ,31 | 66,02 | ,79 | ,62 | 00 | ,94 | ,75 | ,47 | ,25 | ,08 |
| 34 | ,56 | ,35 | ,06 | ,84 | ,66 | 0,8899 | ,98 | ,79 | ,51 | ,29 | ,12 |
| 33 | ,60 | ,39 | ,10 | ,88 | ,70 | 98 | 70,02 | ,83 | ,55 | ,33 | ,17 |
| 32 | ,64 | ,43 | ,15 | ,92 | ,74 | 97 | ,06 | ,87 | ,59 | ,37 | ,21 |
| 31 | ,68 | ,47 | ,19 | ,96 | ,79 | 96 | ,10 | ,91 | ,63 | ,41 | ,25 |
| 30 | ,72 | ,52 | ,23 | 65,00 | ,83 | 95 | ,14 | ,95 | ,67 | ,45 | ,29 |
| 29 | ,76 | ,56 | ,27 | ,05 | ,87 | 94 | ,18 | ,99 | ,71 | ,50 | ,33 |
| 28 | ,80 | ,60 | ,31 | ,09 | ,91 | 93 | ,22 | 69,03 | ,75 | ,54 | ,37 |
| 27 | ,84 | ,64 | ,35 | ,13 | ,95 | 92 | ,27 | ,07 | ,80 | ,58 | ,41 |
| 26 | ,89 | ,68 | ,39 | ,17 | 64,00 | 91 | ,31 | ,11 | ,84 | ,62 | ,45 |
| 25 | ,93 | ,72 | ,44 | ,21 | ,04 | 90 | ,35 | ,15 | ,88 | ,66 | ,50 |
| 24 | ,97 | ,76 | ,48 | ,25 | ,08 | 89 | ,39 | ,19 | ,92 | ,70 | ,54 |
| 23 | 69,01 | ,80 | ,52 | ,29 | ,12 | 88 | ,43 | ,23 | ,96 | ,74 | ,58 |
| 22 | ,05 | ,84 | ,56 | ,34 | ,16 | 87 | ,47 | ,27 | 68,00 | ,79 | ,62 |
| 21 | ,09 | ,89 | ,60 | ,38 | ,21 | 86 | ,51 | ,32 | ,04 | ,83 | ,66 |
| 20 | ,13 | ,93 | ,64 | ,42 | ,25 | 85 | ,55 | ,36 | ,08 | ,87 | ,70 |
| 19 | ,17 | ,97 | ,68 | ,46 | ,29 | 84 | ,59 | ,40 | ,12 | ,91 | ,74 |
| 18 | ,21 | 68,01 | ,73 | ,50 | ,33 | 83 | ,63 | ,44 | ,16 | ,95 | ,79 |
| 17 | ,25 | ,05 | ,77 | ,54 | ,37 | 82 | ,67 | ,48 | ,20 | ,99 | ,83 |
| 16 | ,29 | ,09 | ,81 | ,59 | ,41 | 81 | ,71 | ,52 | ,24 | 67,03 | ,87 |
| 0,8880 | 70,75 | 69,56 | 68,28 | 67,07 | 65,91 | 0,8845 | 72,14 | 70,96 | 69,70 | 68,49 | 67,33 |
| 79 | ,79 | ,60 | ,33 | ,11 | ,95 | 44 | ,18 | 71,00 | ,74 | ,53 | ,38 |
| 78 | ,83 | ,64 | ,37 | ,15 | ,99 | 43 | ,22 | ,04 | ,78 | ,57 | ,42 |
| 77 | ,87 | ,68 | ,41 | ,20 | 66,03 | 42 | ,25 | ,08 | ,82 | ,61 | ,46 |
| 76 | ,91 | ,72 | ,45 | ,24 | ,07 | 41 | ,29 | ,12 | ,86 | ,65 | ,50 |
| 75 | ,95 | ,76 | ,49 | ,28 | ,11 | 40 | ,33 | ,16 | ,90 | ,69 | ,54 |
| 74 | ,99 | ,80 | ,53 | ,32 | ,16 | 39 | ,37 | ,20 | ,94 | ,73 | ,58 |
| 73 | 71,03 | ,84 | ,57 | ,36 | ,20 | 38 | ,41 | ,24 | ,98 | ,77 | ,62 |
| 72 | ,07 | ,88 | ,61 | ,40 | ,24 | 37 | ,45 | ,27 | 70,02 | ,81 | ,66 |
| 71 | ,11 | ,92 | ,65 | ,44 | ,28 | 36 | ,49 | ,31 | ,06 | ,85 | ,70 |
| 70 | ,15 | ,95 | ,69 | ,48 | ,32 | 35 | ,53 | ,35 | ,10 | ,89 | ,74 |
| 69 | ,19 | 70,00 | ,73 | ,52 | ,36 | 34 | ,57 | ,39 | ,13 | ,93 | ,78 |
| 68 | ,23 | ,04 | ,77 | ,56 | ,40 | 33 | ,61 | ,43 | ,17 | ,97 | ,82 |
| 67 | ,27 | ,08 | ,81 | ,60 | ,44 | 32 | ,65 | ,47 | ,21 | 69,01 | ,86 |
| 66 | ,31 | ,12 | ,85 | ,64 | ,48 | 31 | ,69 | ,51 | ,25 | ,06 | ,90 |
| 65 | ,35 | ,16 | ,89 | ,68 | ,52 | 30 | ,73 | ,55 | ,29 | ,09 | ,94 |
| 64 | ,38 | ,20 | ,93 | ,72 | ,56 | 29 | ,76 | ,59 | ,33 | ,13 | ,98 |
| 63 | ,42 | ,24 | ,98 | ,76 | ,60 | 28 | ,80 | ,63 | ,37 | ,17 | 68,02 |
| 62 | ,46 | ,28 | 69,02 | ,80 | ,64 | 27 | ,84 | ,67 | ,41 | ,21 | ,06 |
| 61 | ,50 | ,32 | ,06 | ,85 | ,69 | 26 | ,88 | ,71 | ,45 | ,25 | ,10 |
| 60 | ,54 | ,36 | ,10 | ,89 | ,73 | 25 | ,92 | ,75 | ,49 | ,29 | ,14 |
| 59 | ,58 | ,40 | ,14 | ,93 | ,77 | 24 | ,96 | ,79 | ,53 | ,33 | ,18 |
| 58 | ,62 | ,44 | ,18 | ,97 | ,81 | 23 | 73,00 | ,83 | ,57 | ,37 | ,22 |
| 57 | ,66 | ,48 | ,22 | 68,01 | ,85 | 22 | ,04 | ,87 | ,61 | ,41 | ,26 |
| 56 | ,70 | ,52 | ,26 | ,05 | ,89 | 21 | ,08 | ,91 | ,65 | ,45 | ,30 |
| 55 | ,74 | ,56 | ,30 | ,09 | ,93 | 20 | ,12 | ,35 | ,69 | ,49 | ,34 |
| 54 | ,78 | ,60 | ,34 | ,13 | ,97 | 19 | ,16 | ,99 | ,73 | ,53 | ,38 |
| 53 | ,82 | ,64 | ,38 | ,17 | 67,01 | 18 | ,19 | 72,03 | ,77 | ,57 | ,42 |
| 52 | ,86 | ,68 | ,42 | ,21 | ,05 | 17 | ,23 | ,07 | ,81 | ,61 | ,46 |
| 51 | ,90 | ,72 | ,46 | ,25 | ,09 | 16 | ,27 | ,10 | ,85 | ,65 | ,50 |
| 50 | ,94 | ,76 | ,50 | ,29 | ,13 | 15 | ,31 | ,14 | ,89 | ,69 | ,64 |
| 49 | ,98 | ,80 | ,54 | ,33 | ,17 | 14 | ,35 | ,18 | ,93 | ,73 | ,58 |
| 48 | 72,02 | ,84 | ,58 | ,37 | ,21 | 13 | ,39 | ,22 | ,97 | ,77 | ,62 |
| 47 | ,06 | ,88 | ,62 | ,41 | ,25 | 12 | ,43 | ,26 | 71,01 | ,81 | ,66 |
| 46 | ,10 | ,92 | ,66 | ,45 | ,29 | 11 | ,47 | ,30 | ,05 | ,85 | ,70 |
| 0,8810 | 73,50 | 72,34 | 71,09 | 69,89 | 68,74 | 0,8775 | 74,86 | ,70 | ,46 | ,27 | ,13 |
| 09 | ,54 | ,38 | ,13 | ,93 | ,78 | 74 | ,90 | ,74 | ,49 | ,31 | ,16 |
| 08 | ,58 | ,42 | ,16 | ,97 | ,82 | 73 | ,93 | ,78 | ,53 | ,35 | ,20 |
| 07 | ,62 | ,46 | ,20 | 70,01 | ,86 | 72 | ,97 | ,81 | ,57 | ,39 | ,24 |
| 06 | ,66 | ,50 | ,24 | ,05 | ,90 | 71 | 75,01 | ,85 | ,61 | ,42 | ,28 |
| 05 | ,70 | ,53 | ,28 | ,09 | ,94 | 70 | ,05 | ,89 | ,65 | ,46 | ,32 |
| 04 | ,74 | ,57 | ,32 | ,13 | ,98 | 69 | ,09 | ,93 | ,69 | ,50 | ,36 |
| 03 | ,78 | ,61 | ,36 | ,17 | 69,02 | 68 | ,13 | ,97 | ,73 | ,54 | ,40 |
| 02 | ,81 | ,65 | ,40 | ,21 | ,06 | 67 | ,16 | 74,01 | ,77 | ,58 | ,44 |
| 01 | ,85 | ,69 | ,44 | ,25 | ,10 | 66 | ,20 | ,05 | ,81 | ,62 | ,48 |
| 00 | ,89 | ,73 | ,48 | ,29 | ,14 | 65 | ,24 | ,08 | ,84 | ,66 | ,52 |
| 0,8799 | ,93 | ,77 | ,52 | ,33 | ,18 | 64 | ,28 | ,12 | ,86 | ,70 | ,56 |
| 98 | ,97 | ,81 | ,56 | ,37 | ,22 | 63 | ,32 | ,16 | ,92 | ,74 | ,60 |
| 97 | 74,01 | ,65 | ,60 | ,41 | ,26 | 62 | ,35 | ,20 | ,96 | ,77 | ,64 |
| 96 | ,05 | ,88 | ,64 | ,44 | ,30 | 61 | ,39 | ,24 | 73,00 | ,81 | ,67 |
| 95 | ,08 | ,92 | ,67 | ,48 | ,34 | 60 | ,43 | ,28 | ,04 | ,85 | ,71 |
| 94 | ,12 | ,96 | ,71 | ,52 | ,38 | 59 | ,47 | ,32 | ,08 | ,89 | ,75 |
| 93 | ,16 | 73,00 | ,75 | ,56 | ,42 | 58 | ,51 | ,35 | ,12 | ,93 | ,79 |
| 92 | ,20 | ,04 | ,79 | ,60 | ,45 | 57 | ,54 | ,39 | ,15 | ,97 | ,83 |
| 91 | ,24 | ,08 | ,83 | ,64 | ,49 | 56 | ,58 | ,43 | ,19 | 72,01 | ,87 |
| 90 | ,28 | ,12 | ,87 | ,68 | ,53 | 55 | ,62 | ,47 | ,23 | ,05 | ,91 |
| 89 | ,32 | ,16 | ,91 | ,72 | ,57 | 54 | ,66 | ,51 | ,27 | ,08 | ,95 |
| 88 | ,36 | ,19 | ,95 | ,76 | ,61 | 53 | ,70 | ,55 | ,31 | ,12 | ,99 |
| 87 | ,39 | ,23 | ,99 | ,80 | ,65 | 52 | ,73 | ,58 | ,35 | ,16 | 71,03 |
| 86 | ,43 | ,27 | 72,03 | ,84 | ,69 | 51 | ,77 | ,62 | ,38 | ,20 | ,07 |
| 85 | ,47 | ,31 | ,07 | ,88 | ,73 | 50 | ,81 | ,66 | ,42 | ,24 | ,10 |
| 84 | ,51 | ,35 | ,11 | ,92 | ,77 | 49 | ,85 | ,70 | ,46 | ,28 | ,14 |
| 83 | ,55 | ,39 | ,14 | ,95 | ,81 | 48 | ,89 | ,74 | ,50 | ,32 | ,18 |
| 82 | ,59 | ,43 | ,18 | 71,00 | ,85 | 47 | ,92 | ,77 | ,54 | ,36 | ,22 |
| 81 | ,63 | ,47 | ,22 | ,04 | ,89 | 46 | ,96 | ,81 | ,58 | ,39 | ,26 |
| 80 | ,66 | ,50 | ,26 | ,07 | ,93 | 45 | 76,00 | ,85 | ,62 | ,43 | ,30 |
| 79 | ,70 | ,54 | ,30 | ,11 | ,97 | 44 | ,04 | ,89 | ,65 | ,47 | ,34 |
| 78 | ,74 | ,58 | ,34 | ,15 | 70,01 | 43 | ,07 | ,93 | ,69 | ,51 | ,38 |
| 77 | ,78 | ,62 | ,38 | ,19 | ,05 | 42 | ,11 | ,97 | ,73 | ,55 | ,41 |
| 76 | ,82 | ,66 | ,42 | ,23 | ,09 | 41 | ,14 | 75,00 | ,77 | ,59 | ,45 |
| 0,8740 | 76,19 | 75,04 | 73,81 | 72,63 | 71,49 | 0,8705 | 77,49 | 76,37 | 75,14 | 73,97 | 72,84 |
| 39 | ,22 | ,08 | ,85 | ,66 | ,53 | 04 | ,53 | ,40 | ,18 | 74,00 | ,83 |
| 38 | ,26 | ,12 | ,88 | ,70 | ,57 | 03 | ,57 | ,44 | ,22 | ,04 | ,92 |
| 37 | ,30 | ,16 | ,92 | ,74 | ,61 | 02 | ,60 | ,48 | ,25 | ,08 | ,96 |
| 36 | ,34 | ,19 | ,96 | ,78 | ,65 | 01 | ,64 | ,52 | ,29 | ,12 | 73,00 |
| 35 | ,37 | ,23 | 74,00 | ,82 | ,69 | 00 | ,68 | ,55 | ,33 | ,16 | ,03 |
| 34 | ,41 | ,27 | ,04 | ,86 | ,72 | 0,8699 | ,71 | ,59 | ,37 | ,19 | ,07 |
| 33 | ,45 | ,31 | ,08 | ,90 | ,76 | 98 | ,75 | ,63 | ,40 | ,23 | ,11 |
| 32 | ,49 | ,35 | ,11 | ,93 | ,80 | 97 | ,79 | ,66 | ,44 | ,27 | ,15 |
| 31 | ,52 | ,38 | ,15 | ,97 | ,84 | 96 | ,83 | ,70 | ,48 | ,31 | ,19 |
| 30 | ,56 | ,42 | ,19 | 73,01 | ,88 | 95 | ,86 | ,74 | ,52 | ,35 | ,22 |
| 29 | ,60 | ,46 | ,23 | ,05 | ,92 | 94 | ,90 | ,78 | ,55 | ,38 | ,26 |
| 28 | ,64 | ,50 | ,27 | ,09 | ,96 | 93 | ,94 | ,81 | ,59 | ,42 | ,30 |
| 27 | ,67 | ,54 | ,31 | ,13 | 72,00 | 92 | ,97 | ,85 | ,63 | ,46 | ,34 |
| 26 | ,71 | ,57 | ,34 | ,16 | ,03 | 91 | 78,01 | ,89 | ,67 | ,50 | ,38 |
| 25 | ,75 | ,61 | ,38 | ,20 | ,07 | 90 | ,05 | ,92 | ,70 | ,54 | ,41 |
| 24 | ,79 | ,65 | ,42 | ,24 | ,11 | 89 | ,08 | ,96 | ,74 | ,57 | ,45 |
| 23 | ,82 | ,69 | ,46 | ,28 | ,15 | 88 | ,12 | 77,00 | ,78 | ,61 | ,49 |
| 22 | ,86 | ,73 | ,50 | ,32 | ,19 | 87 | ,16 | ,03 | ,82 | ,65 | ,53 |
| 21 | ,90 | ,76 | ,53 | ,35 | ,23 | 86 | ,19 | ,07 | ,85 | ,69 | ,56 |
| 20 | ,94 | ,80 | ,57 | ,39 | ,27 | 85 | ,23 | ,11 | ,89 | ,73 | ,60 |
| 19 | ,97 | ,84 | ,61 | ,43 | ,30 | 84 | ,27 | ,14 | ,93 | ,76 | ,64 |
| 18 | 77,01 | ,88 | ,65 | ,47 | ,34 | 83 | ,30 | ,18 | ,97 | ,80 | ,68 |
| 17 | ,05 | ,91 | ,69 | ,51 | ,38 | 82 | ,34 | ,22 | 76,00 | ,84 | ,72 |
| 16 | ,09 | ,95 | ,73 | ,55 | ,42 | 81 | ,38 | ,26 | ,04 | ,88 | ,75 |
| 15 | ,12 | ,99 | ,76 | ,58 | ,46 | 80 | ,41 | ,29 | ,08 | ,92 | ,79 |
| 14 | ,16 | 76,03 | ,80 | ,62 | ,50 | 79 | ,45 | ,33 | ,12 | ,95 | ,83 |
| 13 | ,20 | ,06 | ,84 | ,66 | ,53 | 78 | ,49 | ,37 | ,15 | ,99 | ,87 |
| 12 | ,23 | ,10 | ,88 | ,70 | ,57 | 77 | ,62 | ,40 | ,19 | 75,03 | ,91 |
| 11 | ,27 | ,14 | ,92 | ,74 | ,61 | 76 | ,56 | ,44 | ,23 | ,07 | ,94 |
| 10 | ,31 | ,18 | ,95 | ,77 | ,65 | 75 | ,60 | ,48 | ,26 | ,10 | ,98 |
| 09 | ,34 | ,22 | ,99 | ,81 | ,69 | 74 | ,63 | ,51 | ,30 | ,14 | 74,02 |
| 08 | ,38 | ,25 | 75,03 | ,85 | ,73 | 73 | ,67 | ,55 | ,34 | ,18 | ,06 |
| 07 | ,42 | ,29 | ,07 | ,89 | ,77 | 72 | ,71 | ,59 | ,38 | ,22 | ,09 |
| 06 | ,46 | ,33 | ,10 | ,93 | ,80 | 71 | ,74 | ,62 | ,41 | ,25 | ,13 |
| 0,8670 | 78,78 | 77,66 | 76,45 | 75,29 | 74,17 | 0,8635 | 80,05 | 78,94 | 77,74 | 76,59 | 75,48 |
| 69 | ,82 | ,70 | ,49 | ,33 | ,21 | 34 | ,08 | ,97 | ,78 | ,63 | ,52 |
| 68 | ,85 | ,73 | ,53 | ,37 | ,24 | 33 | ,12 | 79,01 | ,82 | ,67 | ,56 |
| 67 | ,89 | ,77 | ,56 | ,40 | ,28 | 32 | ,15 | ,05 | ,85 | ,70 | ,59 |
| 66 | ,93 | ,81 | ,60 | ,44 | ,32 | 31 | ,19 | ,08 | ,89 | ,74 | ,63 |
| 65 | ,96 | ,84 | ,64 | ,48 | ,36 | 30 | ,22 | ,12 | ,93 | ,78 | ,67 |
| 64 | 79,00 | ,88 | ,68 | ,51 | ,39 | 29 | ,26 | ,16 | ,96 | ,81 | ,71 |
| 63 | ,04 | ,92 | ,71 | ,55 | ,43 | 28 | ,30 | ,19 | 78,00 | ,85 | ,74 |
| 62 | ,07 | ,96 | ,75 | ,59 | ,47 | 27 | ,33 | ,23 | ,04 | ,89 | ,78 |
| 61 | ,11 | ,99 | ,79 | ,63 | ,51 | 26 | ,37 | ,26 | ,07 | ,93 | ,82 |
| 60 | ,14 | 78,03 | ,82 | ,66 | ,55 | 25 | ,40 | ,30 | ,11 | ,96 | ,85 |
| 59 | ,18 | ,07 | ,86 | ,70 | ,58 | 24 | ,44 | ,34 | ,14 | 77,00 | ,89 |
| 58 | ,22 | ,10 | ,90 | ,74 | ,62 | 23 | ,47 | ,37 | ,18 | ,04 | ,93 |
| 57 | ,25 | ,14 | ,94 | ,78 | ,66 | 22 | ,51 | ,41 | ,22 | ,07 | ,97 |
| 56 | ,29 | ,17 | ,97 | ,81 | ,70 | 21 | ,55 | ,45 | ,26 | ,11 | 76,00 |
| 55 | ,32 | ,21 | 77,01 | ,85 | ,73 | 20 | ,58 | ,48 | ,29 | ,15 | ,04 |
| 54 | ,36 | ,25 | ,05 | ,89 | ,77 | 19 | ,62 | ,52 | ,33 | ,18 | ,08 |
| 53 | ,40 | ,28 | ,08 | ,93 | ,81 | 18 | ,65 | ,55 | ,36 | ,22 | ,11 |
| 52 | ,43 | ,32 | ,12 | ,96 | ,85 | 17 | ,69 | ,59 | ,40 | ,26 | ,16 |
| 51 | ,47 | ,36 | ,16 | 76,00 | ,88 | 16 | ,72 | ,63 | ,43 | ,29 | ,19 |
| 50 | ,51 | ,39 | ,19 | ,04 | ,92 | 15 | ,76 | ,66 | ,47 | ,33 | ,23 |
| 49 | ,54 | ,43 | ,23 | ,07 | ,96 | 14 | ,80 | ,70 | ,51 | ,36 | ,26 |
| 48 | ,58 | ,47 | ,27 | ,11 | 75,00 | 13 | ,83 | ,73 | ,54 | ,40 | ,30 |
| 47 | ,61 | ,50 | ,30 | ,15 | ,03 | 12 | ,87 | ,77 | ,58 | ,44 | ,34 |
| 46 | ,65 | ,54 | ,34 | ,19 | ,07 | 11 | ,90 | ,80 | ,62 | ,47 | ,37 |
| 45 | ,69 | ,57 | ,38 | ,22 | ,11 | 10 | ,94 | ,84 | ,65 | ,51 | ,41 |
| 44 | ,72 | ,61 | ,41 | ,26 | ,15 | 09 | ,97 | ,88 | ,69 | ,55 | ,45 |
| 43 | ,76 | ,65 | ,45 | ,30 | ,18 | 08 | 81,01 | ,91 | ,72 | ,58 | ,48 |
| 42 | ,79 | ,68 | ,49 | ,33 | ,22 | 07 | ,05 | ,95 | ,76 | ,62 | ,52 |
| 41 | ,83 | ,72 | ,52 | ,37 | ,26 | 06 | ,08 | ,98 | ,80 | ,66 | ,56 |
| 40 | ,87 | ,76 | ,56 | ,41 | ,29 | 05 | ,12 | 80,02 | ,83 | ,69 | ,59 |
| 39 | ,90 | ,79 | ,60 | ,44 | ,33 | 04 | ,15 | ,05 | ,87 | ,73 | ,63 |
| 38 | ,94 | ,83 | ,63 | ,48 | ,37 | 03 | ,19 | ,09 | ,91 | ,77 | ,67 |
| 37 | ,97 | ,86 | ,67 | ,52 | ,41 | 02 | ,22 | ,13 | ,94 | ,80 | ,70 |
| 36 | 80,01 | ,90 | ,71 | ,56 | ,44 | 01 | ,26 | ,16 | ,98 | ,84 | ,74 |
| 0,8600 | 81,29 | 80,20 | 79,01 | 77,88 | 76,78 | 0,8565 | 82,52 | 81,44 | 80,27 | 79,14 | 78,05 |
| 0,8599 | ,33 | ,23 | ,05 | ,91 | ,82 | 64 | ,56 | ,47 | ,30 | ,17 | ,09 |
| 98 | ,36 | ,27 | ,09 | ,95 | ,85 | 63 | ,59 | ,51 | ,34 | ,21 | ,12 |
| 97 | ,40 | ,30 | ,12 | ,99 | ,89 | 62 | ,63 | ,54 | ,37 | ,25 | ,16 |
| 96 | ,43 | ,34 | ,16 | 78,02 | ,93 | 61 | ,66 | ,58 | ,41 | ,28 | ,19 |
| 95 | ,47 | ,38 | ,19 | ,06 | ,96 | 60 | ,70 | ,61 | ,44 | ,32 | ,23 |
| 94 | ,51 | ,41 | ,23 | ,09 | 77,00 | 59 | ,73 | ,65 | ,48 | ,35 | ,27 |
| 93 | ,54 | ,45 | ,27 | ,13 | ,04 | 58 | ,77 | ,68 | ,51 | ,39 | ,30 |
| 92 | ,58 | ,48 | ,30 | ,17 | ,07 | 57 | ,80 | ,72 | ,55 | ,42 | ,34 |
| 91 | ,61 | ,62 | ,34 | ,20 | ,11 | 56 | ,84 | ,75 | ,69 | ,46 | ,37 |
| 90 | ,65 | ,55 | ,37 | ,24 | ,14 | 55 | ,87 | ,79 | ,62 | ,49 | ,41 |
| 89 | ,68 | ,59 | ,41 | ,27 | ,18 | 54 | ,91 | ,82 | ,66 | ,53 | ,45 |
| 88 | ,72 | ,62 | ,44 | ,31 | ,22 | 53 | ,94 | ,86 | ,69 | ,57 | ,48 |
| 87 | ,75 | ,66 | ,48 | ,35 | ,25 | 52 | ,98 | ,89 | ,73 | ,60 | ,52 |
| 86 | ,79 | ,69 | ,52 | ,38 | ,29 | 51 | 83,01 | ,93 | ,76 | ,64 | ,55 |
| 85 | ,82 | ,73 | ,55 | ,42 | ,33 | 50 | ,04 | ,96 | ,80 | ,67 | ,59 |
| 84 | ,86 | ,77 | ,59 | ,45 | ,36 | 49 | ,08 | 82,00 | ,83 | ,71 | ,63 |
| 83 | ,89 | ,80 | ,62 | ,49 | ,40 | 48 | ,11 | ,03 | ,87 | ,74 | ,66 |
| 82 | ,93 | ,84 | ,66 | ,63 | ,43 | 47 | ,16 | ,07 | ,90 | ,78 | ,70 |
| 81 | ,96 | ,87 | ,70 | ,56 | ,47 | 46 | ,18 | ,10 | ,94 | ,81 | ,73 |
| 80 | 82,00 | ,91 | ,73 | ,60 | ,51 | 45 | ,22 | ,14 | ,98 | ,85 | ,77 |
| 79 | ,03 | ,94 | ,77 | ,64 | ,54 | 44 | ,25 | ,17 | 81,01 | ,89 | ,81 |
| 78 | ,07 | ,98 | ,80 | ,67 | ,58 | 43 | ,29 | ,21 | ,05 | ,92 | ,84 |
| 77 | ,10 | 81,01 | ,84 | ,71 | ,62 | 42 | ,32 | ,24 | 08 | ,96 | ,88 |
| 76 | ,14 | ,05 | ,87 | ,74 | ,65 | 41 | ,35 | ,28 | ,12 | ,99 | ,91 |
| 75 | ,17 | ,08 | ,91 | ,78 | ,69 | 40 | ,39 | ,31 | ,15 | 80,03 | ,95 |
| 74 | ,21 | ,12 | ,95 | ,82 | ,72 | 39 | ,42 | ,35 | ,19 | ,06 | ,99 |
| 73 | ,24 | ,16 | ,98 | ,85 | ,76 | 38 | ,46 | ,38 | ,22 | ,10 | 79,02 |
| 72 | ,28 | ,19 | 80,02 | ,89 | ,80 | 37 | ,49 | ,42 | ,26 | ,13 | ,06 |
| 71 | ,31 | ,23 | ,05 | ,92 | ,83 | 36 | ,53 | ,45 | ,29 | ,17 | ,09 |
| 70 | ,35 | ,25 | ,09 | ,96 | ,87 | 35 | ,56 | ,49 | ,30 | ,20 | ,13 |
| 69 | ,38 | ,30 | ,12 | 79,00 | ,91 | 34 | ,59 | ,52 | ,36 | ,24 | ,16 |
| 68 | ,42 | ,33 | ,16 | ,03 | ,94 | 33 | ,63 | ,55 | ,40 | ,28 | ,20 |
| 67 | ,45 | ,37 | ,20 | ,07 | ,98 | ,32 | ,66 | ,59 | ,43 | ,31 | ,23 |
| 66 | ,49 | ,40 | ,23 | ,10 | 78,01 | 31 | ,70 | ,62 | ,47 | ,35 | ,27 |
| 0,8530 | 83,73 | 82,66 | 81,50 | 80,38 | 79,30 | 0,8495 | 84,92 | 83,86 | 82,71 | 81,61 | 80,54 |
| 29 | ,77 | ,69 | ,54 | ,42 | ,34 | 94 | ,95 | ,90 | ,75 | ,64 | ,58 |
| 28 | ,80 | ,73 | ,57 | ,45 | ,38 | 93 | ,99 | ,93 | ,78 | ,68 | ,61 |
| 27 | ,84 | ,76 | ,61 | ,49 | ,41 | 92 | 85,02 | ,97 | ,82 | ,71 | ,65 |
| 26 | ,87 | ,80 | ,64 | ,52 | ,45 | 91 | ,05 | 84,00 | ,85 | ,75 | ,68 |
| 25 | ,90 | ,83 | ,68 | ,56 | ,48 | 90 | ,09 | ,03 | ,89 | ,78 | ,72 |
| 24 | ,94 | ,87 | ,71 | ,59 | ,52 | 89 | ,12 | ,07 | ,92 | ,82 | ,75 |
| 23 | ,97 | ,90 | ,75 | ,63 | ,55 | 88 | ,15 | ,10 | ,96 | ,85 | ,79 |
| 22 | 84,01 | ,94 | ,78 | ,66 | ,59 | 87 | ,18 | ,14 | ,99 | ,89 | ,82 |
| 21 | ,04 | ,97 | ,82 | ,70 | ,62 | 86 | ,22 | ,17 | 83,02 | ,92 | ,86 |
| 20 | ,07 | 83,01 | ,85 | ,73 | ,66 | 85 | ,25 | ,20 | ,06 | ,96 | ,89 |
| 19 | ,11 | ,04 | ,89 | ,77 | ,70 | 84 | ,28 | ,24 | ,09 | ,99 | ,93 |
| 18 | ,14 | ,07 | ,92 | ,81 | ,73 | 83 | ,32 | ,27 | ,13 | 82,03 | ,96 |
| 17 | ,18 | ,11 | ,96 | ,84 | ,77 | 82 | ,35 | ,31 | ,16 | ,06 | 81,00 |
| 16 | ,21 | ,14 | ,99 | ,88 | ,80 | 81 | ,38 | ,34 | ,20 | ,10 | ,03 |
| 15 | ,24 | ,18 | 82,03 | ,91 | ,84 | 80 | ,42 | ,37 | ,23 | ,13 | ,07 |
| 14 | ,28 | ,21 | ,06 | ,95 | ,87 | 79 | ,45 | ,41 | ,26 | ,17 | ,10 |
| 13 | ,31 | ,25 | ,10 | ,98 | ,91 | 78 | ,48 | ,44 | ,30 | ,20 | ,14 |
| 12 | ,34 | ,28 | ,13 | 81,02 | ,94 | 77 | ,51 | ,47 | ,33 | ,24 | ,17 |
| 11 | ,38 | ,32 | ,16 | ,05 | ,98 | 76 | ,55 | ,51 | ,37 | ,27 | ,21 |
| 10 | ,41 | ,35 | ,20 | ,09 | 80,01 | 75 | ,58 | ,54 | ,40 | ,30 | ,24 |
| 09 | ,45 | ,39 | ,23 | ,12 | ,05 | 74 | ,61 | ,57 | ,43 | ,34 | ,28 |
| 08 | ,48 | ,42 | ,27 | ,16 | ,08 | 73 | ,65 | ,61 | ,47 | ,37 | ,31 |
| 07 | ,51 | ,45 | ,30 | ,19 | ,12 | 72 | ,68 | ,64 | ,50 | ,41 | ,35 |
| 06 | ,55 | ,49 | ,34 | ,23 | ,15 | 71 | ,71 | ,67 | ,54 | ,44 | ,38 |
| 05 | ,58 | ,52 | ,37 | ,26 | ,19 | 70 | ,75 | ,71 | ,57 | ,48 | ,42 |
| 04 | ,61 | ,56 | ,41 | ,30 | ,23 | 69 | ,78 | ,74 | ,61 | ,51 | ,45 |
| 03 | ,65 | ,59 | ,44 | ,33 | ,26 | 68 | ,81 | ,78 | ,64 | ,55 | ,49 |
| 02 | ,68 | ,62 | ,47 | ,37 | ,30 | 67 | ,84 | ,81 | ,67 | ,58 | ,52 |
| 01 | ,72 | ,66 | ,51 | ,40 | ,33 | 66 | ,88 | ,84 | ,71 | ,62 | ,56 |
| 00 | ,75 | ,69 | ,54 | ,44 | ,37 | 65 | ,91 | ,88 | ,74 | ,65 | ,59 |
| 0,8499 | ,78 | ,73 | ,58 | ,47 | ,40 | 64 | ,94 | ,91 | ,78 | ,69 | ,63 |
| 98 | ,82 | ,76 | ,61 | ,51 | ,44 | 63 | ,98 | ,94 | ,81 | ,72 | ,66 |
| 97 | ,85 | ,79 | ,65 | ,54 | ,47 | 62 | 86,01 | ,98 | ,85 | ,75 | ,70 |
| 96 | ,89 | ,83 | ,68 | ,57 | ,51 | 61 | ,04 | 85,01 | ,88 | ,79 | ,73 |
| 0,8460 | 86,08 | 85,04 | 83,91 | 82,82 | 81,77 | 0,8425 | 87,22 | 86,20 | 85,09 | 84,02 | 82,97 |
| 59 | ,11 | ,08 | ,95 | ,96 | ,80 | 24 | ,25 | ,23 | ,12 | ,05 | 83,00 |
| 58 | ,14 | ,11 | ,98 | ,89 | ,84 | 23 | ,28 | ,26 | ,16 | ,08 | ,04 |
| 57 | ,17 | ,14 | 84,02 | ,93 | ,87 | ,22 | ,31 | ,30 | ,19 | ,12 | ,07 |
| 56 | ,21 | ,18 | ,05 | ,96 | ,91 | 21 | ,34 | ,33 | ,22 | ,15 | ,11 |
| 55 | ,24 | ,21 | ,08 | 83,00 | ,94 | 20 | ,38 | ,36 | ,25 | ,18 | ,14 |
| 54 | ,27 | ,24 | ,12 | ,03 | ,98 | 19 | ,41 | ,39 | ,29 | ,22 | ,17 |
| 53 | ,30 | ,28 | ,15 | ,06 | 82,01 | 18 | ,44 | ,43 | ,32 | ,25 | ,21 |
| 52 | ,34 | ,31 | ,18 | ,10 | ,04 | 17 | ,47 | ,46 | ,35 | ,28 | ,24 |
| 51 | ,37 | ,34 | ,22 | ,13 | ,08 | 16 | ,50 | ,49 | ,39 | ,32 | ,28 |
| 50 | ,40 | ,38 | ,25 | ,17 | ,11 | 15 | ,54 | ,52 | ,42 | ,35 | ,31 |
| 49 | ,43 | ,41 | ,29 | ,20 | ,15 | 14 | ,57 | ,56 | ,45 | ,38 | ,34 |
| 48 | ,47 | ,44 | ,32 | ,23 | ,18 | 13 | ,60 | ,59 | ,49 | ,42 | ,38 |
| 47 | ,50 | ,48 | ,35 | ,27 | ,22 | 12 | ,63 | ,62 | ,52 | ,45 | ,41 |
| 46 | ,53 | ,61 | ,39 | ,30 | ,25 | 11 | ,67 | ,65 | ,55 | ,48 | ,46 |
| 45 | ,57 | ,54 | ,42 | ,34 | ,28 | 10 | ,70 | ,68 | ,59 | ,52 | ,48 |
| 44 | ,60 | ,57 | ,46 | ,37 | ,32 | 09 | ,73 | ,72 | ,62 | ,55 | ,51 |
| 43 | ,63 | ,61 | ,49 | ,40 | ,35 | 08 | ,76 | ,75 | ,65 | ,59 | ,55 |
| 42 | ,66 | ,64 | ,52 | ,44 | ,39 | 07 | ,79 | ,78 | ,69 | ,62 | ,58 |
| 41 | ,70 | ,67 | ,55 | ,47 | ,42 | 06 | ,83 | ,81 | ,72 | ,65 | ,62 |
| 40 | ,73 | ,71 | ,59 | ,51 | ,46 | 05 | ,86 | ,85 | ,75 | ,69 | ,65 |
| 39 | ,76 | ,74 | ,62 | ,54 | ,49 | 04 | ,89 | ,88 | ,78 | ,72 | ,68 |
| 38 | ,79 | ,77 | ,65 | ,57 | ,52 | 03 | ,92 | ,91 | ,82 | ,75 | ,72 |
| 37 | ,83 | ,80 | ,69 | ,61 | ,56 | 02 | ,95 | ,94 | ,85 | ,79 | ,75 |
| 36 | ,86 | ,84 | ,72 | ,64 | ,59 | 01 | ,99 | ,98 | ,88 | ,82 | ,79 |
| 35 | ,89 | ,87 | ,76 | ,68 | ,63 | 00 | 88,02 | 87,01 | ,92 | ,85 | ,82 |
| 34 | ,92 | ,90 | ,79 | ,71 | ,66 | 0,8399 | ,05 | ,04 | ,95 | ,89 | ,85 |
| 33 | ,96 | ,94 | ,82 | ,74 | ,70 | 98 | ,08 | ,07 | ,98 | ,92 | ,89 |
| 32 | ,99 | ,97 | ,86 | ,78 | ,73 | 97 | ,11 | ,10 | 86,02 | ,95 | ,92 |
| 31 | 87,02 | 86,00 | ,89 | ,81 | ,76 | 96 | ,14 | ,14 | ,05 | ,99 | ,96 |
| 30 | ,05 | ,03 | ,92 | ,85 | ,80 | 95 | ,18 | ,17 | ,08 | 85,02 | ,99 |
| 29 | ,09 | ,07 | ,96 | ,88 | ,83 | 94 | ,21 | ,20 | ,11 | ,05 | 84,02 |
| 28 | ,12 | ,10 | ,99 | ,91 | 87 | 93 | ,24 | ,23 | ,15 | ,09 | ,06 |
| 27 | ,15 | ,13 | 85,02 | ,95 | ,90 | 92 | ,27 | ,27 | ,18 | ,12 | ,09 |
| Z6 | ,18 | ,16 | ,06 | ,98 | ,93 | 91 | ,30 | ,30 | ,21 | ,15 | ,12 |
| 0,8390 | 88,33 | 87,33 | 86,24 | 85,18 | 84,16 | 0,8355 | 89,42 | 88,44 | 87,37 | 86,33 | 85,31 |
| 89 | ,36 | ,36 | ,28 | ,22 | ,19 | 54 | ,45 | ,47 | ,40 | ,36 | ,35 |
| 88 | ,39 | ,39 | ,31 | ,25 | ,22 | 53 | ,48 | ,50 | ,43 | ,39 | ,38 |
| 87 | ,43 | ,43 | ,34 | ,28 | ,26 | 52 | ,51 | ,54 | ,46 | ,42 | ,41 |
| 86 | ,46 | ,46 | ,37 | ,31 | ,29 | 51 | ,54 | ,57 | ,50 | ,45 | ,44 |
| 85 | ,49 | ,49 | ,40 | ,35 | ,32 | 50 | ,58 | ,60 | ,63 | ,49 | ,48 |
| 84 | ,62 | ,52 | ,44 | ,38 | ,36 | 49 | ,61 | ,63 | ,56 | ,52 | ,51 |
| 83 | ,55 | ,55 | ,47 | ,41 | ,39 | 48 | ,64 | ,65 | ,59 | ,55 | ,54 |
| 82 | ,58 | ,58 | ,50 | ,45 | ,42 | 47 | ,67 | ,69 | ,62 | ,58 | ,58 |
| 81 | ,61 | ,62 | ,53 | ,48 | ,46 | 46 | ,70 | ,72 | ,66 | ,62 | ,61 |
| 80 | ,65 | ,65 | ,57 | ,51 | ,49 | 45 | ,73 | ,75 | ,69 | ,65 | ,64 |
| 79 | ,68 | ,68 | ,60 | ,54 | ,52 | 44 | ,76 | ,79 | ,72 | ,68 | ,67 |
| 78 | ,71 | ,71 | ,63 | ,58 | ,55 | 43 | ,79 | ,82 | ,75 | ,71 | ,71 |
| 77 | ,74 | ,74 | ,66 | ,61 | ,59 | 42 | ,82 | ,85 | ,78 | ,76 | ,74 |
| 76 | ,77 | ,78 | ,70 | ,64 | ,62 | 41 | ,85 | ,88 | ,82 | ,78 | ,77 |
| 75 | ,80 | ,81 | ,73 | ,68 | ,65 | 40 | ,88 | ,91 | ,85 | ,81 | ,80 |
| 74 | ,83 | ,84 | 76 | ,71 | ,69 | 39 | ,91 | ,94 | ,88 | ,84 | ,84 |
| 73 | ,87 | ,87 | ,79 | ,74 | ,72 | 38 | ,94 | ,97 | ,91 | ,87 | ,87 |
| 72 | ,90 | ,90 | ,83 | ,77 | ,75 | 37 | ,98 | 69,00 | ,94 | ,91 | ,90 |
| 71 | ,93 | ,94 | ,86 | ,81 | ,79 | 36 | 90,01 | ,04 | ,97 | ,94 | ,93 |
| 70 | ,96 | ,97 | ,89 | ,84 | ,82 | 35 | ,04 | ,07 | 88,01 | ,97 | ,97 |
| 69 | ,99 | 83,00 | ,92 | ,87 | ,85 | 34 | ,07 | ,10 | ,04 | 87,00 | 86,00 |
| 68 | 89,02 | ,03 | ,95 | ,90 | ,89 | 33 | ,10 | ,13 | ,07 | ,04 | ,03 |
| 67 | ,05 | ,06 | ,99 | ,94 | ,92 | 32 | ,13 | ,16 | ,10 | ,07 | ,06 |
| 66 | ,08 | ,09 | 87,02 | ,97 | ,95 | 31 | ,16 | ,19 | ,13 | ,10 | ,10 |
| 65 | ,11 | ,13 | ,05 | 86,00 | ,99 | 30 | ,19 | ,22 | ,16 | ,13 | ,13 |
| 64 | ,14 | ,16 | ,08 | ,04 | 85,02 | 29 | ,22 | ,25 | ,19 | ,15 | ,16 |
| 63 | ,18 | ,19 | ,11 | ,07 | ,05 | 28 | ,25 | ,28 | ,23 | ,19 | ,19 |
| 62 | ,21 | ,22 | ,15 | ,10 | ,08 | 27 | ,28 | ,31 | ,25 | ,23 | ,23 |
| 61 | ,24 | ,25 | ,18 | ,13 | ,12 | 26 | ,31 | ,35 | ,29 | ,26 | ,26 |
| 60 | ,27 | ,29 | ,21 | ,16 | ,15 | 25 | ,34 | ,38 | ,32 | ,29 | ,29 |
| 59 | ,30 | ,32 | ,24 | ,20 | ,18 | 24 | ,37 | ,41 | ,35 | ,32 | ,32 |
| 58 | ,33 | ,35 | ,27 | ,23 | ,22 | 23 | ,40 | ,44 | ,38 | ,35 | ,35 |
| 57 | ,36 | ,38 | ,31 | ,26 | ,25 | 22 | ,43 | ,47 | ,41 | ,39 | ,39 |
| 56 | ,39 | ,41 | ,34 | ,29 | ,28 | 21 | ,46 | ,50 | ,45 | ,42 | ,42 |
| 0,8320 | 90,49 | 89,53 | 88,48 | 87,45 | 86,45 | 0,8285 | 91,52 | 90,59 | 89,56 | 88,55 | 87,57 |
| 19 | ,51 | ,56 | ,51 | ,48 | ,48 | 84 | ,55 | ,62 | ,59 | ,59 | ,60 |
| 18 | ,54 | ,59 | ,54 | ,51 | ,52 | 83 | ,58 | ,65 | ,62 | ,62 | ,63 |
| 17 | ,57 | ,62 | ,57 | ,54 | ,65 | 82 | ,60 | ,67 | ,65 | ,65 | ,67 |
| 16 | ,60 | ,65 | ,60 | ,58 | ,58 | 81 | ,63 | ,70 | ,68 | ,68 | ,70 |
| 15 | 63 | ,68 | ,64 | ,61 | ,61 | 80 | ,66 | ,73 | ,71 | ,71 | ,73 |
| 14 | ,66 | ,71 | ,67 | ,64 | ,65 | 79 | ,69 | ,76 | ,74 | ,74 | ,76 |
| 13 | ,69 | ,74 | ,70 | ,67 | ,68 | 78 | ,72 | ,79 | ,77 | ,77 | ,79 |
| 12 | ,72 | ,77 | ,73 | ,70 | ,71 | 77 | ,75 | ,82 | ,80 | ,81 | ,83 |
| 11 | ,75 | ,80 | ,76 | ,74 | ,74 | 76 | ,78 | ,85 | ,83 | ,84 | ,86 |
| 10 | ,78 | ,83 | ,79 | ,77 | ,77 | 75 | ,81 | ,88 | ,87 | ,87 | ,89 |
| 09 | ,81 | ,86 | ,82 | ,80 | ,81 | 74 | ,84 | ,91 | ,90 | ,90 | ,92 |
| 08 | ,84 | ,89 | ,85 | ,83 | ,84 | 73 | ,87 | ,94 | ,93 | ,93 | ,95 |
| 07 | ,87 | ,93 | ,88 | ,86 | ,87 | 72 | ,90 | ,97 | ,96 | ,96 | ,98 |
| 06 | ,90 | ,96 | ,92 | ,89 | ,90 | 71 | ,92 | 91,00 | ,99 | ,99 | 88,02 |
| 05 | ,93 | ,99 | ,95 | ,93 | ,94 | 70 | ,95 | ,03 | 90,02 | 89,02 | ,05 |
| 04 | ,96 | 90,02 | ,98 | ,96 | ,97 | 69 | ,98 | ,06 | ,05 | ,06 | ,08 |
| 03 | ,99 | ,05 | 89,01 | ,99 | 87,00 | 68 | 92,01 | ,09 | ,08 | ,09 | ,11 |
| 02 | 91,02 | ,08 | ,04 | 88,02 | ,03 | 67 | ,04 | ,12 | ,11 | ,12 | ,14 |
| 01 | 05 | ,11 | ,07 | ,05 | ,06 | 66 | ,07 | ,15 | ,14 | ,15 | ,17 |
| 00 | ,08 | ,14 | ,10 | ,08 | ,10 | 65 | ,10 | ,18 | ,17 | ,18 | ,20 |
| 0,8299 | ,11 | ,17 | ,13 | ,12 | ,13 | 64 | ,13 | ,21 | ,20 | ,21 | ,23 |
| 98 | ,14 | ,20 | ,16 | ,15 | ,16 | 63 | ,15 | ,24 | ,23 | ,24 | ,26 |
| 97 | ,17 | ,23 | ,19 | ,18 | ,19 | 62 | ,18 | ,27 | 26 | ,27 | ,30 |
| 96 | ,20 | ,26 | ,22 | ,21 | ,22 | 61 | ,21 | ,29 | 29 | ,30 | ,33 |
| 95 | ,23 | ,29 | ,25 | ,24 | ,25 | 60 | ,24 | ,32 | 32 | ,33 | ,36 |
| 94 | ,26 | ,32 | ,23 | ,27 | ,29 | 59 | ,27 | ,35 | ,35 | ,36 | ,39 |
| 93 | ,28 | ,35 | ,31 | ,30 | ,32 | 58 | ,30 | ,38 | ,38 | ,39 | ,42 |
| 92 | ,31 | ,38 | ,35 | ,34 | ,35 | 57 | ,33 | ,41 | ,41 | ,42 | ,45 |
| 91 | ,34 | ,41 | ,38 | ,37 | ,38 | 56 | ,35 | ,44 | ,44 | ,45 | ,48 |
| 90 | ,37 | ,44 | ,41 | ,40 | ,41 | 55 | ,38 | ,47 | ,47 | ,48 | ,51 |
| 89 | ,40 | ,47 | ,44 | ,43 | ,44 | 54 | ,41 | ,50 | ,50 | ,51 | ,55 |
| 88 | ,43 | ,50 | ,47 | ,46 | ,48 | 53 | ,44 | ,53 | ,53 | ,54 | ,58 |
| 87 | ,46 | ,53 | ,50 | ,49 | ,51 | 52 | ,47 | ,56 | ,56 | ,57 | ,61 |
| 86 | ,49 | ,56 | ,53 | ,52 | ,54 | 51 | ,50 | ,59 | ,69 | ,61 | ,64 |
| 0,8250 | 92,53 | 91,62 | 90,61 | 89,64 | 88,67 | 0,8215 | 93,49 | 92,62 | 91,64 | 90,69 | 89,74 |
| 49 | ,55 | ,64 | ,64 | ,67 | ,70 | 14 | ,52 | ,65 | ,67 | ,72 | ,77 |
| 48 | ,58 | ,67 | ,67 | ,70 | ,73 | 13 | ,55 | ,67 | ,70 | ,75 | ,80 |
| 47 | ,61 | ,70 | ,70 | ,73 | ,76 | 12 | ,58 | ,70 | ,73 | ,78 | ,84 |
| 46 | ,64 | ,73 | ,73 | ,76 | ,79 | 11 | ,60 | ,73 | ,76 | ,81 | ,87 |
| 45 | ,66 | ,76 | ,76 | ,79 | ,83 | 10 | ,63 | ,76 | ,79 | ,84 | ,90 |
| 44 | ,69 | ,79 | ,79 | ,82 | ,86 | 09 | ,66 | ,79 | ,81 | ,87 | ,93 |
| 43 | ,72 | ,82 | ,82 | ,85 | ,89 | 08 | ,68 | ,81 | ,84 | ,90 | ,96 |
| 42 | ,75 | ,85 | ,85 | ,88 | ,92 | 07 | ,71 | ,84 | ,87 | ,93 | ,99 |
| 41 | ,78 | ,87 | ,88 | ,91 | ,95 | 06 | ,74 | ,87 | ,90 | ,96 | 90,02 |
| 40 | ,80 | ,90 | ,91 | ,94 | ,98 | 05 | ,76 | ,90 | ,93 | ,99 | ,05 |
| 39 | ,83 | ,93 | ,94 | ,97 | 89,01 | 04 | ,79 | ,92 | ,96 | 91,01 | ,08 |
| 38 | ,86 | ,96 | ,97 | 90,00 | ,04 | 03 | ,82 | ,95 | ,99 | ,04 | ,11 |
| 37 | ,89 | ,99 | 91,00 | ,03 | ,07 | 02 | ,84 | ,98 | 92,02 | ,07 | ,14 |
| 36 | ,92 | 92,02 | ,03 | ,06 | ,10 | 01 | ,87 | 93,01 | ,05 | ,10 | ,17 |
| 35 | ,94 | ,05 | ,06 | ,09 | ,13 | 00 | ,90 | ,04 | ,07 | ,13 | ,20 |
| 34 | ,97 | ,08 | ,09 | ,12 | ,16 | 0,8199 | ,92 | ,06 | ,10 | ,16 | ,23 |
| 33 | 93,00 | ,10 | ,12 | ,15 | ,20 | 98 | ,95 | ,09 | ,13 | ,19 | ,26 |
| 32 | ,03 | ,13 | ,15 | ,18 | ,23 | 97 | ,98 | ,12 | ,16 | ,22 | ,29 |
| 31 | ,05 | ,16 | ,18 | ,21 | ,26 | 96 | 94,01 | ,14 | ,19 | ,25 | ,32 |
| 30 | ,08 | ,19 | ,21 | ,24 | ,29 | 95 | ,03 | ,17 | ,22 | ,27 | ,35 |
| 29 | ,11 | ,22 | ,23 | ,27 | 32 | 94 | ,06 | ,20 | ,24 | ,30 | ,38 |
| 28 | ,14 | ,25 | ,26 | ,30 | ,35 | 93 | ,08 | ,23 | ,27 | ,33 | ,40 |
| 27 | ,16 | ,28 | ,29 | ,33 | ,38 | 92 | ,11 | ,25 | ,30 | ,36 | ,43 |
| 26 | ,19 | ,31 | ,32 | ,36 | ,41 | 91 | ,14 | ,28 | ,33 | ,39 | ,46 |
| 25 | ,22 | ,33 | ,35 | ,39 | ,44 | 90 | ,16 | ,31 | ,36 | ,42 | ,49 |
| 24 | ,25 | ,36 | ,38 | ,42 | ,47 | 89 | ,19 | ,34 | ,39 | ,45 | ,52 |
| 23 | ,27 | ,39 | ,41 | ,45 | ,50 | 88 | ,22 | ,36 | ,41 | ,48 | ,55 |
| 22 | ,30 | ,42 | ,44 | ,48 | ,53 | 87 | ,24 | ,39 | ,44 | ,51 | ,58 |
| 21 | ,33 | ,45 | ,47 | ,51 | ,56 | 86 | ,27 | ,42 | ,47 | ,53 | ,61 |
| 20 | ,36 | ,48 | ,50 | ,54 | ,59 | 85 | ,30 | ,44 | ,50 | ,56 | ,64 |
| 19 | ,38 | ,50 | ,52 | ,57 | ,62 | 84 | ,32 | ,47 | ,53 | ,59 | ,67 |
| 18 | ,41 | ,53 | ,55 | ,60 | ,65 | 83 | ,35 | ,50 | ,56 | ,62 | ,70 |
| 17 | ,44 | ,56 | ,58 | ,63 | ,68 | 82 | ,38 | ,53 | ,58 | ,65 | ,73 |
| 16 | ,47 | ,59 | ,61 | ,66 | ,71 | 81 | ,40 | ,55 | ,61 | ,68 | ,76 |
| 0,8180 | 94,43 | 93,58 | 92,64 | 91,71 | 90,79 | 0,8145 | 95,33 | 94,51 | 93,60 | 92,70 | 91,81 |
| 79 | ,46 | ,61 | ,67 | ,74 | ,82 | 44 | ,36 | ,54 | ,63 | ,73 | ,84 |
| 78 | ,48 | ,64 | ,70 | ,77 | ,85 | 43 | ,38 | ,57 | ,66 | ,76 | ,87 |
| 77 | ,51 | ,66 | ,72 | ,79 | ,88 | 42 | ,41 | ,59 | ,69 | ,79 | ,90 |
| 76 | ,53 | ,69 | ,75 | ,82 | ,91 | 41 | ,43 | ,62 | ,71 | ,82 | ,92 |
| 75 | ,56 | ,72 | ,78 | ,85 | ,94 | 40 | ,46 | ,64 | ,74 | ,84 | ,95 |
| 74 | ,59 | ,74 | ,81 | ,88 | ,97 | 39 | ,48 | ,67 | ,77 | ,87 | ,98 |
| 73 | ,61 | ,77 | ,84 | ,91 | 91,00 | 38 | ,51 | ,70 | ,79 | ,90 | 92,01 |
| 72 | ,64 | ,80 | ,86 | ,94 | ,03 | 37 | ,53 | ,72 | ,82 | ,93 | ,04 |
| 71 | ,66 | ,82 | ,89 | ,97 | ,06 | 36 | ,56 | ,75 | ,85 | ,96 | ,07 |
| 70 | ,69 | ,85 | ,92 | 92,00 | ,09 | 35 | ,58 | ,77 | ,87 | ,98 | ,10 |
| 69 | ,72 | ,88 | ,95 | ,03 | ,12 | 34 | ,61 | ,80 | ,90 | 93,01 | ,13 |
| 68 | ,74 | ,90 | ,97 | ,05 | ,14 | 33 | ,63 | ,83 | ,93 | ,04 | ,15 |
| 67 | ,77 | ,93 | 93,00 | ,08 | ,17 | 32 | ,66 | ,85 | ,95 | ,07 | ,18 |
| 66 | ,79 | ,96 | ,03 | ,11 | ,20 | 31 | ,68 | ,88 | ,98 | ,09 | ,21 |
| 65 | ,82 | ,98 | ,06 | ,14 | ,23 | 30 | ,71 | ,90 | 94,01 | ,12 | ,24 |
| 61 | ,84 | 94,01 | ,09 | ,17 | ,26 | 29 | ,73 | ,93 | ,03 | ,15 | ,27 |
| 63 | ,87 | ,04 | ,11 | ,20 | ,29 | 28 | ,76 | ,95 | ,06 | ,18 | ,30 |
| 62 | ,90 | ,06 | ,14 | ,22 | ,32 | 27 | ,78 | ,98 | ,09 | ,20 | ,33 |
| 61 | ,92 | ,09 | ,17 | ,25 | ,35 | 26 | ,81 | 95,01 | 11 | ,23 | ,35 |
| 60 | ,95 | ,12 | ,20 | ,28 | ,38 | 25 | ,83 | ,03 | ,14 | ,26 | ,38 |
| 59 | ,97 | ,14 | ,22 | ,31 | ,40 | 24 | ,86 | ,06 | ,17 | ,29 | ,41 |
| 58 | 95,00 | ,17 | ,25 | ,34 | ,43 | 23 | ,88 | ,08 | ,19 | ,31 | ,44 |
| 57 | ,03 | ,20 | ,28 | ,36 | ,46 | 22 | ,91 | ,11 | ,22 | ,34 | ,47 |
| 56 | ,05 | ,22 | ,30 | ,39 | ,49 | 21 | ,93 | ,14 | ,24 | ,37 | ,50 |
| 55 | ,08 | ,25 | ,33 | ,42 | ,52 | 20 | ,96 | ,16 | ,27 | ,40 | ,53 |
| 54 | ,10 | ,28 | ,36 | ,45 | ,55 | 19 | ,98 | ,19 | ,30 | ,42 | ,55 |
| 53 | ,13 | ,30 | ,39 | ,48 | ,58 | 18 | 96,01 | ,21 | ,32 | ,45 | ,58 |
| 52 | ,15 | ,33 | ,41 | ,51 | ,61 | 17 | ,03 | ,24 | ,35 | ,48 | ,61 |
| 51 | ,18 | ,36 | ,44 | ,54 | ,64 | 16 | ,06 | ,26 | ,38 | ,61 | ,64 |
| 50 | ,20 | ,38 | ,47 | ,56 | ,66 | 15 | ,08 | ,29 | ,40 | ,53 | ,66 |
| 49 | ,23 | ,41 | ,50 | ,59 | ,69 | 14 | ,10 | ,32 | ,43 | ,56 | ,69 |
| 48 | ,25 | ,44 | ,52 | ,62 | ,72 | 13 | ,13 | ,34 | ,46 | ,59 | ,72 |
| 47 | ,28 | ,46 | ,55 | ,65 | ,75 | 12 | ,16 | ,37 | ,48 | ,61 | ,75 |
| 46 | ,30 | ,49 | ,58 | ,68 | ,78 | 11 | ,18 | ,39 | ,51 | ,64 | ,78 |
| 0,8110 | 96,20 | 95,42 | 94,53 | 93,67 | 92,80 | 0,8075 | 97,04 | 96,29 | 95,44 | 94,60 | 93,76 |
| 09 | ,23 | ,44 | ,56 | ,69 | ,83 | 74 | ,07 | ,31 | ,46 | ,62 | ,79 |
| 08 | ,25 | ,47 | ,59 | ,72 | ,86 | 73 | ,09 | ,33 | ,49 | ,65 | ,81 |
| 07 | ,28 | ,49 | ,61 | ,75 | ,89 | 72 | ,11 | ,36 | ,51 | ,67 | ,84 |
| 06 | ,30 | ,52 | ,64 | ,77 | ,92 | 71 | ,14 | ,38 | ,54 | ,70 | ,87 |
| 05 | ,32 | ,54 | ,65 | ,80 | ,94 | 70 | ,16 | ,41 | ,56 | ,73 | ,90 |
| 04 | ,35 | ,57 | ,69 | ,83 | ,97 | 69 | ,18 | ,43 | ,59 | ,75 | ,92 |
| 03 | ,37 | ,59 | ,72 | ,85 | 93,00 | 68 | ,21 | ,46 | ,61 | ,78 | ,95 |
| 02 | ,40 | ,62 | ,74 | ,88 | ,03 | 67 | ,23 | ,48 | ,64 | ,80 | ,98 |
| 01 | ,42 | ,64 | ,77 | ,91 | ,05 | 56 | ,25 | ,50 | ,66 | ,83 | 94,00 |
| 00 | ,45 | ,67 | ,79 | ,94 | ,08 | 65 | ,28 | ,53 | ,69 | ,86 | ,03 |
| 0,8099 | ,47 | ,69 | ,82 | ,96 | ,11 | 64 | ,30 | ,55 | ,71 | ,88 | ,06 |
| 98 | ,50 | ,72 | ,85 | ,99 | ,14 | 63 | ,32 | ,58 | ,74 | ,91 | ,08 |
| 97 | ,52 | ,74 | ,87 | 94,02 | ,16 | 62 | ,35 | ,60 | ,76 | ,93 | ,11 |
| 96 | ,54 | ,77 | ,90 | ,04 | ,19 | 61 | ,37 | ,63 | ,79 | ,96 | ,14 |
| 95 | ,57 | ,79 | ,92 | ,07 | ,22 | 60 | ,39 | ,65 | ,81 | ,99 | ,16 |
| 94 | ,59 | ,82 | ,95 | ,10 | ,25 | 59 | ,42 | ,67 | ,84 | 95,01 | ,19 |
| 93 | ,61 | ,84 | ,98 | ,12 | ,27 | 58 | ,44 | ,70 | ,86 | ,04 | ,22 |
| 92 | ,64 | ,87 | 95,00 | ,15 | ,30 | 57 | ,46 | ,72 | ,89 | ,06 | ,24 |
| 91 | ,66 | ,89 | ,03 | ,17 | ,33 | 56 | ,49 | ,75 | ,91 | ,09 | ,27 |
| 90 | ,69 | ,92 | ,05 | ,20 | ,36 | 55 | ,51 | ,77 | ,94 | ,11 | ,30 |
| 89 | ,71 | ,94 | ,08 | ,23 | ,38 | 54 | ,53 | ,79 | ,96 | ,14 | ,32 |
| 88 | ,73 | ,97 | ,10 | ,25 | ,41 | 53 | ,55 | ,82 | ,99 | ,17 | ,35 |
| 87 | ,76 | ,99 | ,13 | ,28 | ,44 | 52 | ,58 | ,84 | 96,01 | ,19 | ,38 |
| 86 | ,78 | 96,02 | ,16 | ,31 | ,46 | 51 | ,60 | ,86 | ,04 | ,22 | ,40 |
| 85 | ,81 | ,04 | ,18 | ,33 | ,49 | 50 | ,62 | ,89 | ,06 | ,24 | ,43 |
| 84 | ,83 | ,07 | ,21 | ,36 | ,52 | 49 | ,64 | ,91 | ,09 | ,27 | ,45 |
| 83 | ,85 | ,09 | ,23 | ,39 | ,55 | 48 | ,67 | ,94 | ,11 | ,29 | ,48 |
| 82 | ,88 | ,11 | ,26 | ,41 | ,57 | 47 | ,69 | ,96 | ,14 | ,32 | ,51 |
| 81 | ,90 | ,14 | ,28 | ,44 | ,60 | 46 | ,71 | ,98 | ,16 | ,34 | ,53 |
| 80 | ,93 | ,16 | ,31 | ,47 | ,63 | 45 | ,73 | 97,01 | ,19 | ,37 | ,56 |
| 79 | ,95 | ,19 | ,33 | ,49 | ,65 | 44 | ,76 | ,03 | ,21 | ,40 | ,59 |
| 78 | ,97 | ,21 | ,36 | ,52 | ,68 | 43 | ,78 | ,05 | ,24 | ,42 | ,61 |
| 77 | 97,00 | ,24 | ,39 | ,54 | ,71 | 42 | ,80 | ,08 | ,26 | ,45 | ,64 |
| 76 | ,02 | ,26 | ,41 | ,57 | ,73 | 41 | ,82 | ,10 | ,28 | ,47 | ,66 |
| 0,8040 | 97,85 | 97,12 | 96,31 | 95,50 | 94,69 | 0,8005 | 98,61 | 97,92 | 97,15 | 96,37 | 95,59 |
| 39 | ,87 | ,15 | ,33 | ,52 | ,72 | 04 | ,63 | ,95 | ,17 | ,39 | ,62 |
| 38 | ,89 | ,17 | ,36 | ,55 | ,74 | 03 | ,65 | ,97 | ,19 | ,42 | 64 |
| 37 | ,91 | ,19 | ,38 | ,57 | ,77 | 02 | ,67 | ,99 | ,22 | ,44 | ,67 |
| 36 | ,94 | ,22 | ,41 | ,60 | ,79 | 01 | ,70 | 98,01 | ,24 | ,47 | ,69 |
| 35 | ,96 | ,24 | ,43 | ,62 | ,82 | 00 | ,72 | ,03 | ,26 | ,49 | ,72 |
| 34 | ,98 | ,26 | ,46 | ,65 | ,85 | 0,7999 | ,74 | ,06 | ,29 | ,51 | ,74 |
| 33 | 98,00 | ,29 | ,48 | ,67 | ,87 | 98 | ,76 | ,08 | ,31 | ,54 | ,77 |
| 32 | ,03 | ,31 | ,50 | ,70 | ,90 | 97 | ,78 | ,10 | ,33 | ,56 | ,79 |
| 31 | ,05 | ,33 | ,53 | ,72 | ,92 | 96 | ,80 | ,12 | ,36 | ,59 | ,82 |
| 30 | ,07 | ,36 | ,55 | ,75 | ,95 | 95 | ,82 | ,14 | ,38 | ,61 | ,84 |
| 29 | ,09 | ,38 | ,58 | ,77 | ,98 | 94 | ,84 | ,17 | ,40 | ,63 | ,87 |
| 28 | ,11 | ,40 | ,60 | ,80 | 95,00 | 93 | ,86 | ,19 | ,43 | ,66 | ,89 |
| 27 | ,14 | ,43 | ,62 | ,82 | ,03 | 92 | ,88 | ,21 | ,45 | ,68 | ,92 |
| 26 | ,16 | ,45 | ,65 | ,85 | ,05 | 91 | ,90 | ,23 | ,47 | ,71 | ,94 |
| 25 | ,18 | ,47 | ,67 | ,87 | ,08 | 90 | ,92 | ,26 | 50 | ,73 | ,97 |
| 24 | ,20 | ,49 | ,70 | ,90 | ,11 | 89 | ,95 | ,28 | ,52 | ,75 | ,99 |
| 23 | ,22 | ,52 | ,72 | ,92 | ,13 | 88 | ,97 | ,30 | ,54 | ,78 | 96,02 |
| 22 | ,25 | ,54 | ,74 | ,95 | ,16 | 87 | ,99 | ,32 | ,57 | ,80 | ,04 |
| 21 | ,27 | ,56 | ,77 | ,97 | ,18 | 86 | 99,01 | ,34 | ,59 | ,83 | ,07 |
| 20 | ,29 | ,59 | 79 | 96,00 | ,21 | 85 | ,03 | ,36 | ,61 | ,85 | ,09 |
| 19 | ,31 | ,61 | ,82 | ,02 | ,23 | 84 | ,05 | ,39 | ,63 | ,87 | ,12 |
| 18 | ,33 | ,63 | ,84 | ,05 | ,26 | 83 | ,07 | ,41 | ,66 | ,90 | ,14 |
| 17 | ,35 | 66 | 86 | ,07 | ,28 | 82 | ,09 | ,43 | ,68 | ,92 | ,16 |
| 16 | ,38 | ,68 | 89 | ,10 | ,31 | 81 | ,11 | ,45 | ,70 | ,95 | ,19 |
| 15 | ,40 | ,70 | ,91 | ,12 | ,34 | 80 | ,13 | ,47 | ,72 | ,97 | ,21 |
| 14 | ,42 | ,72 | ,94 | ,15 | ,36 | 79 | ,15 | ,49 | ,75 | 97,00 | ,24 |
| 13 | ,44 | ,75 | ,96 | ,17 | ,39 | 78 | ,17 | ,51 | ,77 | ,02 | ,26 |
| 12 | ,46 | ,77 | ,98 | ,20 | ,41 | 77 | ,19 | ,54 | ,79 | ,04 | ,29 |
| 11 | ,48 | ,79 | 97,01 | ,22 | ,44 | 76 | ,21 | ,56 | ,81 | ,07 | ,31 |
| 10 | ,50 | ,81 | ,03 | ,25 | ,46 | 75 | ,23 | ,58 | ,84 | ,09 | ,34 |
| 09 | ,53 | ,84 | ,05 | ,27 | ,49 | 74 | ,25 | ,60 | ,86 | ,11 | ,38 |
| 08 | ,55 | ,86 | ,08 | ,29 | ,52 | 73 | ,27 | ,62 | ,88 | ,14 | ,38 |
| 07 | ,57 | ,88 | ,10 | ,32 | ,54 | 72 | ,29 | ,64 | ,90 | ,16 | ,41 |
| 06 | ,59 | ,90 | ,12 | ,34 | ,57 | 71 | ,31 | ,66 | ,93 | ,18 | ,43 |

| Tỉ trọng biểu kiến | 15,56/15,56 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 35/35 | Tỉ trọng biểu kiến | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 35/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7970 | 99,33 | 98,68 | 97,95 | 97,21 | 96,46 | 0,7935 | 99,40 | 98,70 | 98,01 | 97,29 |
| 69 | ,35 | ,70 | ,97 | ,23 | ,48 | 34 | ,42 | ,73 | ,03 | ,32 |
| 68 | ,37 | ,72 | ,99 | ,25 | ,51 | 33 | ,44 | ,75 | ,05 | ,34 |
| 67 | ,39 | ,75 | 98,02 | ,28 | ,53 | 32 | ,46 | ,77 | ,07 | ,36 |
| 66 | ,42 | ,77 | ,04 | ,30 | ,56 | 31 | ,48 | ,79 | ,09 | ,39 |
| 65 | ,44 | ,79 | ,06 | ,32 | ,58 | 30 | ,50 | ,81 | ,12 | ,41 |
| 64 | ,46 | ,81 | ,08 | ,35 | ,60 | 29 | ,52 | ,83 | ,14 | ,43 |
| 63 | ,48 | ,83 | ,10 | ,37 | ,63 | 28 | ,54 | ,85 | ,16 | ,46 |
| 62 | ,50 | ,85 | ,12 | ,39 | ,65 | 27 | ,56 | ,87 | ,18 | ,48 |
| 61 | ,52 | ,87 | ,15 | ,42 | ,68 | 26 | ,58 | ,89 | ,20 | ,50 |
| 60 | ,54 | ,89 | ,17 | ,44 | ,70 | 25 | ,60 | ,91 | ,23 | ,52 |
| 59 | ,56 | ,91 | ,19 | ,46 | ,72 | 24 | ,62 | ,93 | ,25 | ,55 |
| 58 | ,58 | ,93 | ,21 | ,49 | ,75 | 23 | ,64 | ,96 | ,27 | ,57 |
| 57 | ,60 | ,95 | ,23 | ,51 | ,77 | 22 | ,66 | ,98 | ,29 | ,59 |
| 56 | ,61 | ,97 | ,26 | ,53 | ,80 | 21 | ,68 | 99,00 | ,31 | ,62 |
| 55 | ,63 | 99,00 | ,28 | ,56 | ,82 | 20 | ,70 | ,02 | ,33 | ,64 |
| 54 | ,65 | ,02 | ,30 | ,58 | ,84 | 19 | ,72 | ,04 | ,36 | ,66 |
| 53 | ,67 | ,04 | ,32 | ,60 | ,87 | 18 | ,74 | ,06 | 38 | ,68 |
| 52 | ,69 | ,06 | ,34 | ,62 | ,89 | 17 | ,76 | ,08 | ,40 | ,71 |
| 51 | ,71 | ,08 | ,36 | ,65 | ,92 | 16 | ,78 | ,10 | ,42 | ,73 |
| 50 | ,73 | ,10 | ,39 | ,67 | ,94 | 15 | ,80 | ,12 | ,44 | ,75 |
| 49 | ,75 | ,12 | ,41 | ,69 | ,96 | 14 | ,82 | ,14 | ,46 | ,77 |
| 48 | ,77 | ,14 | ,43 | ,71 | ,99 | 13 | ,84 | ,16 | ,48 | ,80 |
| 47 | ,79 | ,16 | ,45 | ,74 | 97,01 | 12 | ,86 | ,18 | ,51 | ,82 |
| 46 | ,81 | ,18 | ,47 | ,76 | ,04 | 11 | ,88 | ,20 | ,53 | ,84 |
| 45 | ,83 | ,20 | ,49 | ,78 | ,06 | 10 | ,90 | ,22 | ,55 | ,86 |
| 44 | ,85 | ,22 | ,51 | ,80 | ,08 | 09 | ,92 | ,24 | ,57 | ,89 |
| 43 | ,87 | ,24 | ,54 | ,83 | ,11 | 08 | ,94 | ,27 | ,59 | ,91 |
| 42 | ,89 | ,26 | ,56 | ,85 | ,13 | 07 | ,96 | ,29 | ,61 | ,93 |
| 41 | ,91 | ,28 | ,58 | ,87 | ,15 | 06 | ,98 | ,31 | ,63 | ,95 |
| 40 | ,93 | ,30 | ,60 | ,89 | ,18 | 05 | 100,00 | ,33 | ,66 | ,98 |
| 39 | ,95 | ,32 | ,62 | ,92 | ,20 | 04 |  | ,35 | ,68 | 98,00 |
| 38 | ,97 | ,34 | ,64 | ,94 | ,22 | 03 |  | ,37 | ,70 | ,02 |
| 37 | ,99 | ,36 | ,66 | ,96 | ,25 | 02 |  | ,39 | ,72 | ,04 |
| 36 | 100,00 | ,38 | ,68 | ,98 | ,27 | 01 |  | ,41 | ,74 | ,07 |

| Tỉ trọng biểu kiến | 25/25 | 30/30 | 35/35 | Tỉ trọng biểu kiến | 30/30 | 35/35 | Tỉ trọng biểu kiến | 35/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7900 | 99,43 | 98,76 | 98,09 | 0,7869 | 99,40 | 98,76 | 0,7838 | 99,40 |
| 0,7899 | ,45 | ,78 | ,11 | 68 | ,42 | ,78 | 37 | ,42 |
| 98 | ,47 | ,80 | ,13 | 67 | ,44 | ,80 | 36 | ,44 |
| 97 | ,49 | ,82 | ,15 | 66 | ,46 | ,82 | 35 | ,46 |
| 96 | ,51 | ,84 | ,18 | 65 | ,48 | ,84 | 34 | ,48 |
| 95 | ,63 | ,87 | ,20 | 64 | ,50 | ,86 | 33 | ,50 |
| 94 | ,55 | ,89 | ,22 | 63 | ,52 | ,89 | 32 | ,62 |
| 93 | ,57 | ,91 | ,24 | 62 | ,54 | ,91 | 31 | ,54 |
| 92 | ,59 | ,93 | ,26 | 61 | ,56 | ,93 | 30 | ,56 |
| 91 | ,61 | ,95 | ,29 | 60 | ,58 | ,95 | 29 | ,58 |
| 90 | ,63 | ,97 | ,31 | 59 | ,60 | ,97 | 28 | ,60 |
| 89 | ,65 | ,99 | ,33 | 58 | ,62 | ,99 | 27 | ,62 |
| 88 | ,67 | 99,01 | ,35 | 57 | ,64 | 99,01 | 26 | ,64 |
| 87 | ,69 | ,03 | ,37 | 56 | ,66 | ,03 | 25 | 66 |
| 86 | ,71 | ,05 | ,40 | 55 | ,68 | ,05 | 24 | ,68 |
| 85 | ,73 | ,07 | ,42 | 54 | ,70 | ,07 | 23 | ,70 |
| 84 | ,75 | ,09 | ,44 | 53 | ,72 | ,09 | 22 | ,72 |
| 83 | ,77 | ,12 | ,46 | 52 | ,74 | ,12 | 21 | ,74 |
| 82 | ,79 | ,14 | ,48 | 51 | ,76 | ,14 | 20 | ,76 |
| 81 | ,81 | ,16 | ,50 | 50 | ,78 | ,16 | 19 | ,78 |
| 80 | 83 | ,18 | ,53 | 49 | ,80 | ,18 | 18 | ,80 |
| 79 | ,85 | ,20 | ,55 | 48 | ,82 | ,20 | 17 | ,12 |
| 78 | ,86 | ,22 | ,57 | 47 | ,84 | ,22 | 16 | ,14 |
| 77 | ,88 | ,24 | ,59 | 46 | ,86 | ,24 | 15 | ,86 |
| 76 | ,90 | ,26 | ,61 | 45 | ,88 | ,26 | 14 | ,88 |
| 75 | ,92 | ,28 | ,63 | 14 | ,90 | ,28 | 13 | ,90 |
| 74 | ,94 | ,30 | ,65 | 43 | ,92 | ,30 | 12 | ,92 |
| 73 | ,96 | ,32 | ,67 | 42 | ,94 | ,32 | 11 | ,94 |
| 72 | ,98 | ,34 | ,70 | 41 | ,96 | ,34 | 10 | ,96 |
| 71 | 100,00 | ,36 | ,72 | 40 | ,98 | ,36 | 09 | ,98 |
| 70 |  | ,38 | ,74 | 39 | 100,00 | ,38 | 08 | 100,00 |

Phụ lục B

(quy định)

Bảng B.1 - Bảng tính đổi độ rượu ở các nhiệt độ khác nhau về 20 oC

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 71,8 | 71,3 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 |
| + 29 | 72,1 | 71,6 | 71,1 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,1 | 68,6 | 68,0 | 67,5 |
| + 28 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 70,9 | 70,4 | 69,9 | 69,4 | 68,9 | 68,4 | 67,9 |
| + 27 | 72,8 | 72,3 | 71,8 | 71,2 | 70,7 | 70,2 | 69,7 | 69,2 | 68,7 | 68,2 |
| + 26 | 73,1 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | 71,1 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 |
| + 25 | 73,4 | 72,9 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 70,9 | 70,4 | 69,9 | 69,4 | 68,9 |
| + 24 | 73,7 | 73,3 | 72,7 | 72,2 | 71,7 | 71,2 | 70,7 | 70,2 | 69,7 | 69,2 |
| + 23 | 74,1 | 73,6 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 |
| + 22 | 74,4 | 73,9 | 73,4 | 72,9 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 70,8 | 70,3 | 69,8 |
| + 21 | 74,7 | 74,2 | 73,7 | 73,2 | 72,7 | 72,2 | 71,7 | 71,2 | 70,7 | 70,2 |
| + 20 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 |
| + 19 | 75,3 | 74,8 | 74,2 | 73,8 | 73,3 | 72,8 | 72,3 | 71,8 | 71,3 | 70,8 |
| + 18 | 75,6 | 75,1 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | 71,1 |
| + 17 | 75,9 | 75,4 | 74,9 | 74,4 | 74,0 | 73,4 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 |
| + 16 | 76,2 | 75,8 | 75,3 | 74,8 | 74,3 | 73,8 | 73,3 | 72,8 | 72,3 | 71,8 |
| + 15 | 76,6 | 76,1 | 75,6 | 75,1 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,6 | 72,1 |
| + 14 | 76,9 | 76,4 | 75,9 | 75,4 | 74,9 | 74,4 | 73,9 | 73,4 | 72,9 | 72,4 |
| + 13 | 77,2 | 76,7 | 76,2 | 75,7 | 75,2 | 74,7 | 74,2 | 73,7 | 73,2 | 72,8 |
| + 12 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,4 | 75,0 | 74,5 | 74,1 | 73,6 | 73,1 |
| + 11 | 77,8 | 77,3 | 76,8 | 76,3 | 75,8 | 75,4 | 74,9 | 74,4 | 73,9 | 73,4 |
| + 10 | 78,1 | 77,6 | 77,1 | 76,6 | 76,2 | 75,7 | 75,2 | 74,7 | 74,2 | 73,7 |
| + 9 | 78,4 | 77,9 | 77,4 | 76,9 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 |
| + 8 | 78,7 | 78,2 | 77,7 | 77,2 | 76,8 | 76,3 | 75,8 | 75,3 | 74,8 | 74,3 |
| + 7 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,1 | 76,6 | 76,1 | 75,6 | 75,1 | 74,6 |
| + 6 | 79,3 | 78,8 | 78,3 | 77,8 | 77,4 | 76,9 | 76,4 | 75,9 | 75,4 | 75,0 |
| + 5 | 79,6 | 79,1 | 78,6 | 78,2 | 77,7 | 77,2 | 76,7 | 76,2 | 75,8 | 75,3 |
| + 4 | 79,9 | 79,4 | 78,9 | 78,4 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,6 |
| + 3 | 80,2 | 79,7 | 79,2 | 78,7 | 78,3 | 77,8 | 77,3 | 76,8 | 76,4 | 75,9 |
| + 2 | 80,4 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,6 | 78,1 | 77,6 | 77,1 | 76,6 | 76,2 |
| + 1 | 80,7 | 80,3 | 79,8 | 79,3 | 78,8 | 78,4 | 77,9 | 77,4 | 77,0 | 76,5 |
| + 0 | 81,0 | 80,5 | 80,1 | 79,6 | 79,1 | 78,7 | 78,2 | 77,7 | 77,2 | 76,8 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 | 64,6 | 64,1 | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 |
| + 29 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,4 | 62,9 | 62,4 |
| + 28 | 67,4 | 66,8 | 66,5 | 65,8 | 65,3 | 64,8 | 64,3 | 63,8 | 63,3 | 62,8 |
| + 27 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 | 64,6 | 64,1 | 63,6 | 63,1 |
| + 26 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,6 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 |
| + 25 | 68,4 | 67,8 | 67,3 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65,3 | 64,8 | 64,3 | 63,8 |
| + 24 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,6 | 65,1 | 64,6 | 64,1 |
| + 23 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 |
| + 22 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 | 67,3 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65,3 | 64,8 |
| + 21 | 69,7 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 |
| + 20 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 |
| + 19 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 | 67,3 | 66,8 | 66,3 | 65,8 |
| + 18 | 70,6 | 70,2 | 69,6 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 |
| + 17 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 |
| + 16 | 71,3 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 | 67,3 | 66,8 |
| + 15 | 71,6 | 71,1 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,1 | 68,6 | 68,2 | 67,7 | 67,2 |
| + 14 | 72,0 | 71,4 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 |
| + 13 | 72,3 | 71,8 | 71,3 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,3 | 67,8 |
| + 12 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | 71,1 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,2 | 68,7 | 68,2 |
| + 11 | 72,9 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 |
| + 10 | 73,2 | 72,7 | 72,2 | 71,8 | 71,3 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 |
| + 9 | 73,5 | 73,0 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | 71,1 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,2 |
| + 8 | 73,8 | 73,4 | 72,9 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 70,9 | 70,4 | 70,0 | 69,5 |
| + 7 | 74,2 | 73,7 | 73,2 | 72,7 | 72,2 | 71,8 | 71,3 | 70,8 | 70,3 | 69,8 |
| + 6 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,1 | 71,6 | 71,1 | 70,6 | 70,1 |
| + 5 | 74,8 | 74,3 | 73,8 | 73,3 | 72,9 | 72,4 | 71,9 | 71,4 | 70,9 | 70,4 |
| + 4 | 75,1 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,2 | 72,7 | 72,2 | 71,7 | 71,2 | 70,8 |
| + 3 | 75,4 | 74,9 | 74,4 | 73,8 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,6 | 71,1 |
| + 2 | 75,7 | 75,2 | 74,7 | 74,3 | 73,6 | 73,3 | 72,6 | 72,4 | 71,9 | 71,4 |
| + 1 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,7 | 72,2 | 71,7 |
| + 0 | 76,3 | 75,8 | 75,4 | 74,9 | 74,4 | 73,9 | 73,4 | 73,0 | 72,5 | 72,0 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | 60,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,6 | 58,0 | 57,5 | 57,0 |
| + 29 | 61,9 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,4 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,3 |
| + 28 | 62,3 | 61,8 | 61,2 | 60,7 | 60,2 | 59,7 | 59,2 | 58,7 | 58,2 | 57,7 |
| + 27 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,6 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| + 26 | 63,0 | 62,4 | 61,9 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,4 | 58,9 | 58,4 |
| + 25 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,8 | 61,3 | 60,8 | 60,3 | 59,8 | 59,2 | 58,7 |
| + 24 | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,6 | 59,1 |
| + 23 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | 60,4 | 60,0 | 59,4 |
| + 22 | 64,3 | 63,8 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,8 | 61,3 | 60,8 | 60,3 | 59,8 |
| + 21 | 64,6 | 64,2 | 63,6 | 63,2 | 62,6 | 62,2 | 61,6 | 61,2 | 60,6 | 60,0 |
| + 20 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | 60,1 |
| + 19 | 65,3 | 64,8 | 64,3 | 63,8 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,8 | 61,3 | 60,8 |
| + 18 | 65,7 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,7 | 63,2 | 62,7 | 62,2 | 61,7 | 61,2 |
| + 17 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 |
| + 16 | 66,3 | 65,8 | 65,4 | 64,8 | 64,4 | 63,9 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 61,9 |
| + 15 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,7 | 63,2 | 62,7 | 62,2 |
| + 14 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,6 | 64,1 | 63,6 | 63,1 | 62,6 |
| + 13 | 67,4 | 66,8 | 66,4 | 65,9 | 65,4 | 64,9 | 64,4 | 63,9 | 63,4 | 62,9 |
| + 12 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,8 | 63,3 |
| + 11 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,6 | 65,1 | 64,6 | 64,1 | 63,6 |
| + 10 | 68,3 | 67,8 | 67,4 | 66,9 | 66,4 | 65,9 | 65,4 | 64,9 | 64,4 | 63,9 |
| + 9 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,7 | 65,2 | 64,8 | 64,3 |
| + 8 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,7 | 66,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 |
| + 7 | 69,3 | 68,8 | 68,4 | 67,9 | 67,4 | 66,9 | 66,4 | 65,9 | 65,4 | 65,0 |
| + 6 | 69,6 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,7 | 66,2 | 65,8 | 65,3 |
| + 5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,7 | 66,1 | 65,6 |
| + 4 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,4 | 67,9 | 67,4 | 66,9 | 66,4 | 65,9 |
| + 3 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 66,8 | 66,3 |
| + 2 | 70,9 | 70,4 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,6 | 67,1 | 66,6 |
| + 1 | 71,2 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,3 | 68,8 | 68,4 | 67,8 | 67,4 | 66,9 |
| + 0 | 71,5 | 71,1 | 70,6 | 70,1 | 69,6 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | 67,7 | 67,2 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 56,4 | 55,9 | 55,4 | 54,9 | 54,4 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,3 | 51,8 |
| + 29 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,2 | 53,7 | 53,2 | 52,7 | 52,2 |
| + 28 | 57,2 | 56,6 | 56,1 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,1 | 52,6 |
| + 27 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,4 | 52,9 |
| + 26 | 57,9 | 57,4 | 56,9 | 56,4 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,3 | 53,8 | 53,4 |
| + 25 | 58,2 | 57,7 | 57,2 | 56,7 | 56,2 | 55,7 | 55,2 | 54,7 | 54,2 | 53,7 |
| + 24 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 | 56,1 | 55,6 | 55,1 | 54,5 | 54,0 |
| + 23 | 58,9 | 58,4 | 57,9 | 57,4 | 56,9 | 56,4 | 55,9 | 55,4 | 54,9 | 54,1 |
| + 22 | 59,3 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,3 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,8 |
| + 21 | 59,6 | 59,1 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 | 56,1 | 55,6 | 55,4 |
| + 20 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 |
| + 19 | 60,4 | 59,8 | 59,4 | 58,8 | 58,4 | 57,8 | 57,4 | 56,8 | 56,4 | 55,9 |
| + 18 | 60,7 | 60,2 | 59,7 | 59,2 | 58,7 | 58,2 | 57,7 | 57,2 | 56,7 | 56,2 |
| + 17 | 61,0 | 60,5 | 60,0 | 59,6 | 59,1 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 |
| + 16 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,4 | 58,9 | 58,4 | 57,9 | 57,4 | 56,9 |
| + 15 | 61,7 | 61,2 | 60,8 | 60,2 | 59,8 | 59,3 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,3 |
| + 14 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,6 | 59,1 | 58,6 | 58,2 | 57,7 |
| + 13 | 62,4 | 61,9 | 61,4 | 61,0 | 60,5 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 |
| + 12 | 62,8 | 62,3 | 61,8 | 61,3 | 60,8 | 60,3 | 59,8 | 59,4 | 58,9 | 58,4 |
| + 11 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,2 | 60,7 | 60,2 | 59,7 | 59,2 | 58,7 |
| + 10 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | 60,5 | 60,0 | 59,6 | 59,1 |
| + 9 | 63,8 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,9 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,4 |
| + 8 | 64,1 | 63,6 | 63,2 | 62,7 | 62,2 | 61,7 | 61,2 | 60,8 | 60,3 | 59,8 |
| + 7 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,1 |
| + 6 | 64,8 | 64,3 | 63,8 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 61,9 | 61,4 | 61,0 | 60,5 |
| + 5 | 65,1 | 64,7 | 64,2 | 63,7 | 63,2 | 62,7 | 62,3 | 61,8 | 61,3 | 60,8 |
| + 4 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,2 |
| + 3 | 65,8 | 65,3 | 64,8 | 64,4 | 63,9 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 62,0 | 61,5 |
| + 2 | 66,1 | 65,6 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,7 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,8 |
| + 1 | 66,4 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,6 | 64,1 | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,2 |
| + 0 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65,4 | 64,9 | 64,4 | 63,9 | 63,4 | 63,0 | 62,5 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 51,3 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 |
| + 29 | 51,7 | 51,2 | 50,7 | 50,2 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 47,1 |
| + 28 | 52,1 | 51,5 | 51,0 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,5 |
| + 27 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 | 48,8 | 48,3 | 47,8 |
| + 26 | 52,8 | 52,3 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,2 | 48,7 | 48,2 |
| + 25 | 53,2 | 52,6 | 52,2 | 51,6 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,6 | 49,1 | 48,6 |
| + 24 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 |
| + 23 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 |
| + 22 | 54,3 | 53,8 | 53,3 | 52,8 | 52,2 | 51,8 | 51,2 | 50,7 | 50,2 | 49,7 |
| + 21 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,4 | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,1 | 50,6 | 50,1 |
| + 20 | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 |
| + 19 | 54,4 | 54,9 | 54,4 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 |
| + 18 | 55,8 | 55,2 | 54,7 | 54,2 | 53,7 | 53,2 | 52,7 | 52,2 | 51,7 | 51,2 |
| + 17 | 56,1 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,4 | 52,6 | 52,1 | 51,6 |
| + 16 | 56,4 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 |
| + 15 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,4 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,4 |
| + 14 | 57,2 | 56,7 | 56,2 | 55,7 | 55,2 | 54,7 | 54,2 | 53,7 | 53,2 | 52,7 |
| + 13 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54,4 | 53,6 | 53,4 |
| + 12 | 57,9 | 57,4 | 56,9 | 56,4 | 55,9 | 55,4 | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,5 |
| + 11 | 58,2 | 57,7 | 57,2 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,3 | 53,8 |
| + 10 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 | 56,2 | 55,7 | 55,2 | 54,7 | 54,2 |
| + 9 | 58,9 | 58,4 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,6 | 55,1 | 54,6 |
| + 8 | 59,3 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,4 | 56,9 | 56,4 | 55,9 | 55,4 | 54,9 |
| + 7 | 59,6 | 59,2 | 58,7 | 58,2 | 57,7 | 57,2 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 |
| + 6 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 | 56,1 | 55,6 |
| + 5 | 60,3 | 59,8 | 59,4 | 58,9 | 58,4 | 57,9 | 57,4 | 57,0 | 56,5 | 56,0 |
| + 4 | 60,7 | 60,2 | 59,7 | 59,2 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,3 | 56,8 | 56,4 |
| + 3 | 61,0 | 60,5 | 60,1 | 59,6 | 59,1 | 58,6 | 58,2 | 57,7 | 57,2 | 56,7 |
| + 2 | 61,4 | 60,9 | 60,4 | 59,9 | 59,4 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,1 |
| + 1 | 61,7 | 61,2 | 60,7 | 60,3 | 59,8 | 59,3 | 58,8 | 58,4 | 57,9 | 57,4 |
| + 0 | 62,0 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,4 | 59,7 | 59,2 | 58,7 | 58,2 | 57,8 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 46,0 | 45,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,6 | 43,4 | 42,6 | 42,1 | 41,6 |
| + 29 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 |
| + 28 | 47,0 | 46,4 | 46,0 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,9 | 42,4 |
| + 27 | 47,3 | 46,8 | 46,4 | 45,8 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 |
| + 26 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 | 43,2 |
| + 25 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,1 | 44,6 | 44,1 | 43,6 |
| + 24 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,4 | 46,0 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 |
| + 23 | 48,9 | 48,4 | 47,8 | 47,3 | 46,8 | 46,3 | 45,8 | 45,3 | 44,8 | 44,3 |
| + 22 | 49,2 | 48,7 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 |
| + 21 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,1 |
| + 20 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 46,0 | 45,5 |
| + 19 | 50,4 | 49,9 | 49,4 | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,4 | 45,9 |
| + 18 | 50,7 | 50,2 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,3 | 47,8 | 47,3 | 46,8 | 46,3 |
| + 17 | 51,1 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,2 | 48,7 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 |
| + 16 | 51,5 | 51,0 | 50,5 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,6 | 48,0 | 47,6 | 46,1 |
| + 15 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 |
| + 14 | 52,2 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,3 | 47,8 |
| + 13 | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,2 | 50,7 | 50,2 | 49,7 | 49,2 | 48,7 | 48,2 |
| + 12 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,1 | 48,6 |
| + 11 | 53,4 | 52,9 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 50,0 | 49,5 | 49,0 |
| + 10 | 53,7 | 53,2 | 52,8 | 52,3 | 51,8 | 51,3 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,4 |
| + 9 | 54,1 | 53,6 | 53,1 | 52,6 | 52,2 | 51,7 | 51,2 | 50,7 | 50,2 | 49,7 |
| + 8 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,6 | 51,1 | 50,6 | 50,4 |
| + 7 | 54,8 | 54,3 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 51,0 | 50,5 |
| + 6 | 55,2 | 54,7 | 54,2 | 53,7 | 53,2 | 52,8 | 52,3 | 51,8 | 51,3 | 50,8 |
| + 5 | 55,5 | 55,0 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,4 | 52,7 | 52,2 | 51,7 | 51,2 |
| + 4 | 55,9 | 55,4 | 54,9 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,6 | 52,1 | 51,6 |
| + 3 | 56,2 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,3 | 53,9 | 53,4 | 52,9 | 52,4 | 52,0 |
| + 2 | 56,6 | 56,1 | 55,6 | 55,2 | 54,4 | 54,2 | 53,8 | 53,3 | 52,8 | 52,3 |
| + 1 | 57,0 | 56,4 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,2 | 52,7 |
| + 0 | 57,3 | 56,8 | 56,4 | 55,9 | 55,4 | 54,9 | 54,5 | 54,0 | 53,5 | 53,0 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 41,4 | 40,6 | 40,1 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 |
| + 29 | 41,5 | 41,0 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 |
| + 28 | 41,9 | 41,4 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,3 | 37,8 | 37,3 |
| + 27 | 42,3 | 41,8 | 41,2 | 40,7 | 40,2 | 39,7 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 37,7 |
| + 26 | 42,7 | 42,2 | 41,6 | 41,4 | 40,6 | 40,1 | 39,6 | 39,1 | 38,6 | 38,1 |
| + 25 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 |
| + 24 | 43,4 | 42,9 | 42,4 | 41,9 | 41,4 | 40,9 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 38,9 |
| + 23 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,2 |
| + 22 | 44,2 | 43,7 | 43,2 | 42,7 | 42,2 | 41,7 | 41,2 | 40,7 | 40,2 | 39,7 |
| + 21 | 44,6 | 44,4 | 43,6 | 43,1 | 42,6 | 42,4 | 41,6 | 41,4 | 40,6 | 40,1 |
| + 20 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 |
| + 19 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,9 | 42,4 | 41,9 | 41,4 | 40,9 |
| + 18 | 45,8 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 |
| + 17 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 | 43,2 | 42,7 | 42,2 | 41,7 |
| + 16 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,1 | 44,6 | 44,4 | 43,6 | 43,1 | 42,6 | 42,1 |
| + 15 | 47,0 | 46,4 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 |
| + 14 | 47,3 | 46,8 | 46,4 | 45,8 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,9 |
| + 13 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,8 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 |
| + 12 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 |
| + 11 | 48,5 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 46,0 | 45,6 | 45,1 | 44,6 | 44,1 |
| + 10 | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,4 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,5 |
| + 9 | 49,2 | 48,8 | 48,3 | 47,8 | 47,3 | 46,8 | 46,3 | 45,8 | 45,4 | 44,9 |
| + 8 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,8 | 45,3 |
| + 7 | 50,0 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,2 | 45,7 |
| + 6 | 50,4 | 49,9 | 49,4 | 48,9 | 48,4 | 48,0 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 46,0 |
| + 5 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,3 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,4 |
| + 4 | 51,1 | 50,6 | 50,2 | 49,7 | 49,2 | 48,7 | 48,2 | 47,8 | 47,3 | 46,8 |
| + 3 | 51,5 | 50,7 | 50,5 | 50,0 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 47,2 |
| + 2 | 51,8 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 47,6 |
| + 1 | 52,2 | 51,7 | 51,3 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,4 | 48,9 | 48,4 | 47,9 |
| + 0 | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,4 | 50,7 | 50,2 | 49,7 | 49,3 | 48,8 | 48,3 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,4 | 32,0 | 31,4 |
| + 29 | 36,4 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32,3 | 31,8 |
| + 28 | 36,8 | 36,3 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,3 | 33,8 | 33,2 | 32,8 | 32,2 |
| + 27 | 37,2 | 36,7 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,3 | 33,7 | 33,2 | 32,7 |
| + 26 | 37,6 | 37,4 | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,1 | 34,6 | 34,4 | 33,6 | 33,1 |
| + 25 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 |
| + 24 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,9 |
| + 23 | 38,8 | 38,3 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,3 |
| + 22 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 36,7 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 |
| + 21 | 39,6 | 39,4 | 38,6 | 38,1 | 37,6 | 37,1 | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,1 |
| + 20 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,1 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 |
| + 19 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,9 |
| + 18 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,2 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,3 |
| + 17 | 41,2 | 40,7 | 40,2 | 39,7 | 39,2 | 38,6 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 36,7 |
| + 16 | 41,6 | 41,4 | 40,6 | 40,1 | 39,6 | 39,4 | 38,6 | 38,4 | 37,6 | 37,1 |
| + 15 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 |
| + 14 | 42,4 | 41,9 | 41,4 | 40,9 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 |
| + 13 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,3 |
| + 12 | 43,2 | 42,7 | 42,2 | 41,7 | 41,2 | 40,7 | 40,2 | 39,7 | 39,2 | 38,7 |
| + 11 | 43,6 | 43,1 | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 41,4 | 40,6 | 40,2 | 39,6 | 39,2 |
| + 10 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,6 | 41,0 | 40,6 | 40,1 | 39,6 |
| + 9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,9 | 42,4 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 |
| + 8 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,4 | 41,9 | 41,4 | 40,9 | 40,4 |
| + 7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 | 43,2 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 |
| + 6 | 45,6 | 45,4 | 44,6 | 44,1 | 43,6 | 43,2 | 42,7 | 42,2 | 41,7 | 41,2 |
| + 5 | 46,0 | 45,6 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,6 | 43,1 | 42,6 | 42,1 | 41,6 |
| + 4 | 46,5 | 45,9 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 43,0 | 42,5 | 42,0 |
| + 3 | 46,7 | 46,2 | 45,8 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 42,4 |
| + 2 | 47,1 | 46,6 | 46,1 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | 44,2 | 43,7 | 43,3 | 42,8 |
| + 1 | 47,5 | 47,1 | 46,5 | 46,0 | 45,5 | 45,4 | 44,6 | 44,1 | 43,7 | 43,2 |
| + 0 | 47,8 | 47,5 | 46,9 | 46,4 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,6 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 30,9 | 30,4 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 28,4 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 |
| + 29 | 31,3 | 30,8 | 30,3 | 29,8 | 29,3 | 28,8 | 28,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 |
| + 28 | 31,7 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,3 |
| + 27 | 32,2 | 31,6 | 31,2 | 30,6 | 30,2 | 29,6 | 29,2 | 28,7 | 28,2 | 27,7 |
| + 26 | 32,6 | 32,0 | 31,6 | 31,0 | 30,6 | 30,0 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 |
| + 25 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 |
| + 24 | 33,4 | 32,9 | 32,4 | 31,9 | 31,4 | 30,9 | 30,4 | 29,9 | 29,4 | 28,9 |
| + 23 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,3 | 30,8 | 30,3 | 29,8 | 29,3 |
| + 22 | 34,2 | 33,7 | 33,2 | 32,7 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29,7 |
| + 21 | 34,6 | 34,1 | 33,6 | 33,4 | 32,6 | 32,4 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,0 |
| + 20 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 |
| + 19 | 35,4 | 34,9 | 34,1 | 33,9 | 33,1 | 32,9 | 32,4 | 31,9 | 31,4 | 30,9 |
| + 18 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,3 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,3 |
| + 17 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,2 | 33,7 | 33,2 | 32,7 | 32,2 | 31,7 |
| + 16 | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,1 | 34,6 | 34,4 | 33,6 | 33,4 | 32,6 | 32,1 |
| + 15 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 |
| + 14 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,9 | 35,4 | 35,0 | 34,4 | 34,0 | 33,5 | 33,0 |
| + 13 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,4 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,9 | 33,4 |
| + 12 | 38,2 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,3 | 33,8 |
| + 11 | 38,7 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 36,7 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,2 |
| + 10 | 39,1 | 38,6 | 38,1 | 37,6 | 37,4 | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,1 | 34,6 |
| + 9 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 |
| + 8 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 36,0 | 35,1 |
| + 7 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,3 | 37,8 | 37,2 | 36,8 | 36,4 | 35,9 |
| + 6 | 40,7 | 40,2 | 39,7 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,3 |
| + 5 | 41,1 | 40,6 | 40,1 | 39,6 | 39,2 | 38,7 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 36,7 |
| + 4 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,6 | 39,1 | 38,6 | 38,1 | 37,6 | 37,1 |
| + 3 | 41,9 | 41,4 | 40,9 | 40,4 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,6 |
| + 2 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 38,0 |
| + 1 | 42,7 | 42,2 | 41,7 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,9 | 38,4 |
| + 0 | 43,1 | 42,6 | 42,1 | 41,6 | 40,2 | 40,7 | 40,2 | 39,7 | 39,3 | 38,8 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 30,0 | 29,5 | 24,9 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 26,1 | 25,6 | 25,4 | 24,6 | 24,2 | 23,7 | 23,2 | 22,8 | 22,3 | 21,9 |
| + 29 | 26,4 | 26,0 | 25,5 | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,2 | 22,7 | 22,2 |
| + 28 | 26,8 | 26,4 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | 24,4 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,6 |
| + 27 | 27,2 | 26,7 | 26,3 | 25,8 | 25,3 | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,4 | 22,9 |
| + 26 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,2 | 25,7 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | 23,8 | 23,3 |
| + 25 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,6 | 26,1 | 25,6 | 25,1 | 24,6 | 24,1 | 23,7 |
| + 24 | 28,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 |
| + 23 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 25,8 | 25,4 | 24,9 | 24,4 |
| + 22 | 29,2 | 28,7 | 28,2 | 27,7 | 27,2 | 26,7 | 26,2 | 25,8 | 25,3 | 24,8 |
| + 21 | 29,6 | 29,4 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,4 | 26,6 | 26,1 | 25,6 | 25,1 |
| + 20 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
| + 19 | 30,4 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 28,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 25,9 |
| + 18 | 30,8 | 30,3 | 29,8 | 29,3 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,2 | 26,7 | 26,2 |
| + 17 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 |
| + 16 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 |
| + 15 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 28,9 | 28,4 | 27,9 | 27,4 |
| + 14 | 32,4 | 31,9 | 31,4 | 30,9 | 30,4 | 29,9 | 29,3 | 28,9 | 28,3 | 27,8 |
| + 13 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,3 | 30,8 | 30,3 | 29,7 | 29,2 | 28,7 | 28,2 |
| + 12 | 33,3 | 32,8 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29,6 | 29,1 | 28,5 |
| + 11 | 33,7 | 33,2 | 32,7 | 32,4 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,5 | 28,9 |
| + 10 | 34,4 | 33,6 | 33,1 | 32,6 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,4 | 29,9 | 29,3 |
| + 9 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,4 | 30,9 | 30,3 | 29,7 |
| + 8 | 35,0 | 34,4 | 33,9 | 33,4 | 32,9 | 32,4 | 31,8 | 31,3 | 30,7 | 30,2 |
| + 7 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,2 | 31,7 | 31,1 | 30,6 |
| + 6 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,2 | 33,7 | 33,2 | 32,7 | 32,4 | 31,6 | 31,0 |
| + 5 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,2 | 33,6 | 33,1 | 32,6 | 32,0 | 31,4 |
| + 4 | 36,6 | 36,1 | 35,6 | 35,1 | 34,6 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,4 | 31,8 |
| + 3 | 37,1 | 36,6 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,4 | 32,9 | 32,3 |
| + 2 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,4 | 34,9 | 34,4 | 33,8 | 33,3 | 32,7 |
| + 1 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | 35,9 | 35,3 | 34,8 | 34,3 | 33,7 | 33,1 |
| + 0 | 38,3 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,3 | 35,8 | 35,3 | 34,7 | 34,2 | 33,6 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 21,4 | 20,9 | 20,5 | 20,0 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 17,3 |
| + 29 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,6 |
| + 28 | 22,4 | 21,6 | 21,2 | 20,7 | 20,2 | 19,8 | 19,3 | 18,8 | 18,4 | 17,9 |
| + 27 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,6 | 20,1 | 19,6 | 19,2 | 18,7 | 18,2 |
| + 26 | 22,8 | 22,4 | 21,8 | 21,4 | 20,9 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,6 |
| + 25 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,3 | 19,8 | 19,4 | 18,9 |
| + 24 | 23,5 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,6 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 19,2 |
| + 23 | 23,9 | 23,4 | 22,9 | 22,4 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 |
| + 22 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,4 | 19,9 |
| + 21 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,2 | 21,7 | 21,2 | 20,7 | 20,2 |
| + 20 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 |
| + 19 | 25,4 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 21,3 | 20,8 |
| + 18 | 25,7 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | 23,7 | 23,2 | 22,6 | 22,1 | 21,6 | 21,2 |
| + 17 | 26,1 | 25,6 | 25,1 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,4 |
| + 16 | 26,5 | 25,9 | 25,4 | 24,9 | 24,4 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,8 |
| + 15 | 26,8 | 26,3 | 25,8 | 25,3 | 24,7 | 24,2 | 23,7 | 23,1 | 22,6 | 22,1 |
| + 14 | 27,2 | 26,7 | 26,2 | 25,6 | 25,1 | 24,6 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,4 |
| + 13 | 27,6 | 27,1 | 26,5 | 26,0 | 25,4 | 24,9 | 24,4 | 23,8 | 23,3 | 22,7 |
| + 12 | 28,0 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 25,8 | 25,3 | 24,7 | 24,2 | 23,6 | 23,0 |
| + 11 | 28,4 | 27,8 | 27,3 | 26,7 | 26,2 | 25,6 | 25,0 | 24,5 | 23,9 | 23,4 |
| + 10 | 28,8 | 28,2 | 27,7 | 27,1 | 26,6 | 26,0 | 25,4 | 24,8 | 24,3 | 23,7 |
| + 9 | 29,2 | 28,6 | 28,1 | 27,5 | 26,9 | 26,3 | 25,8 | 25,8 | 24,2 | 24,6 |
| + 8 | 29,6 | 29,0 | 28,5 | 27,9 | 27,3 | 26,7 | 26,1 | 25,5 | 24,9 | 24,3 |
| + 7 | 30,0 | 29,4 | 28,9 | 28,3 | 27,7 | 27,1 | 26,5 | 25,9 | 25,3 | 24,7 |
| + 6 | 30,4 | 29,8 | 29,3 | 28,7 | 28,1 | 27,5 | 26,9 | 26,2 | 25,6 | 25,0 |
| + 5 | 30,8 | 30,3 | 29,7 | 29,1 | 28,5 | 27,9 | 27,2 | 26,6 | 26,0 | 25,4 |
| + 4 | 31,3 | 30,7 | 30,1 | 29,5 | 28,9 | 28,2 | 27,6 | 27,0 | 26,4 | 25,7 |
| + 3 | 31,7 | 31,1 | 30,5 | 29,9 | 29,3 | 28,6 | 28,1 | 27,4 | 26,8 | 26,1 |
| + 2 | 32,2 | 31,5 | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 29,0 | 28,4 | 27,8 | 27,1 | 26,4 |
| + 1 | 32,6 | 32,0 | 31,4 | 30,7 | 30,1 | 29,5 | 28,8 | 28,2 | 27,5 | 26,8 |
| + 0 | 33,0 | 32,4 | 31,8 | 31,2 | 30,6 | 29,9 | 29,2 | 28,6 | 27,9 | 27,2 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 16,8 | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 12,9 |
| + 29 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,2 |
| + 28 | 17,5 | 17,0 | 16,6 | 16,1 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 13,9 | 13,4 |
| + 27 | 17,8 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 13,7 |
| + 26 | 18,1 | 17,6 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,0 |
| + 25 | 18,4 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,6 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,2 |
| + 24 | 18,7 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 15,0 | 14,5 |
| + 23 | 19,0 | 18,6 | 18,1 | 17,8 | 17,1 | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,7 |
| + 22 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,4 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 |
| + 21 | 19,7 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,2 |
| + 20 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 |
| + 19 | 20,3 | 19,8 | 19,3 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 |
| + 18 | 20,6 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 18,6 | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
| + 17 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 16,2 |
| + 16 | 21,2 | 20,7 | 20,2 | 19,7 | 19,2 | 18,6 | 18,1 | 17,5 | 17,0 | 16,5 |
| + 15 | 21,6 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 17,2 | 16,7 |
| + 14 | 21,9 | 21,3 | 20,8 | 20,2 | 19,7 | 19,1 | 18,6 | 18,0 | 17,5 | 16,9 |
| + 13 | 22,2 | 21,6 | 21,1 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 18,8 | 18,3 | 17,7 | 17,2 |
| + 12 | 22,5 | 21,9 | 21,4 | 20,8 | 20,2 | 19,7 | 19,1 | 18,5 | 18,0 | 17,4 |
| + 11 | 22,8 | 22,2 | 21,7 | 21,1 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 18,8 | 18,2 | 17,6 |
| + 10 | 23,1 | 22,5 | 22,0 | 21,4 | 20,8 | 20,2 | 19,8 | 19,0 | 18,4 | 17,8 |
| + 9 | 23,4 | 22,8 | 22,3 | 21,7 | 21,1 | 20,5 | 19,9 | 19,2 | 18,6 | 18,0 |
| + 8 | 23,8 | 23,2 | 22,6 | 21,9 | 21,3 | 20,7 | 20,1 | 19,5 | 18,9 | 18,2 |
| + 7 | 24,1 | 23,4 | 22,8 | 22,2 | 21,6 | 21,0 | 20,4 | 19,7 | 19,1 | 18,4 |
| + 6 | 24,4 | 23,8 | 23,2 | 22,5 | 21,9 | 21,2 | 20,6 | 19,9 | 19,3 | 18,6 |
| + 5 | 24,7 | 24,1 | 23,4 | 22,8 | 22,2 | 21,5 | 21,9 | 20,2 | 19,5 | 18,8 |
| + 4 | 25,1 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,5 | 21,8 | 21,1 | 20,4 | 19,7 | 19,0 |
| + 3 | 25,4 | 24,8 | 24,1 | 23,4 | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,6 | 19,9 | 19,2 |
| + 2 | 25,8 | 25,1 | 24,1 | 23,7 | 23,0 | 22,3 | 21,6 | 20,8 | 20,1 | 19,4 |
| + 1 | 26,1 | 25,1 | 24,7 | 24,0 | 23,3 | 22,6 | 21,8 | 21,1 | 20,3 | 19,6 |
| + 0 | 26,5 | 25,8 | 25,1 | 24,3 | 23,6 | 22,8 | 22,0 | 21,3 | 20,5 | 19,7 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 8,4 |
| + 29 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 8,6 |
| + 28 | 13,0 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 8,9 |
| + 27 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,1 |
| + 26 | 13,5 | 13,0 | 12,6 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,3 |
| + 25 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,5 |
| + 24 | 14,0 | 13,5 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,7 |
| + 23 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 |
| + 22 | 14,5 | 14,0 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,1 | 10,6 | 10,1 |
| + 21 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 10,3 |
| + 20 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 |
| + 19 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,7 |
| + 18 | 15,5 | 15,0 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,9 |
| + 17 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11,0 |
| + 16 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,2 | 11,7 | 11,2 |
| + 15 | 16,2 | 15,6 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,9 | 12,4 | 11,9 | 11,3 |
| + 14 | 16,4 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 11,5 |
| + 13 | 16,6 | 16,0 | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 11,6 |
| + 12 | 16,8 | 16,2 | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,8 |
| + 11 | 17,0 | 16,4 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 11,9 |
| + 10 | 17,2 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,0 |
| + 9 | 17,4 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,1 |
| + 8 | 17,6 | 17,0 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | 12,2 |
| + 7 | 17,8 | 17,2 | 16,5 | 15,9 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,5 | 12,8 | 12,3 |
| + 6 | 18,0 | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 |
| + 5 | 18,2 | 17,5 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,3 | 13,7 | 13,0 | 12,4 |
| + 4 | 18,3 | 17,7 | 17,0 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,1 | 12,5 |
| + 3 | 18,5 | 17,8 | 17,1 | 16,4 | 15,8 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 13,2 | 12,6 |
| + 2 | 18,6 | 17,9 | 17,2 | 16,6 | 15,9 | 15,2 | 14,5 | 13,9 | 13,2 | 12,6 |
| + 1 | 18,8 | 18,1 | 17,3 | 16,8 | 15,9 | 15,3 | 14,6 | 13,9 | 13,3 | 12,6 |
| + 0 | 19,0 | 18,2 | 17,5 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,8 | 14,0 | 13,3 | 12,7 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,8 |
| + 29 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 |
| + 28 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,2 |
| + 27 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,3 |
| + 26 | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 |
| + 25 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 |
| + 24 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 4,9 |
| + 23 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
| + 22 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,2 |
| + 21 | 9,8 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,4 |
| + 20 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
| + 19 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5,6 |
| + 18 | 10,4 | 9,8 | 9,3 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,8 |
| + 17 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,9 |
| + 16 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| + 15 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6,1 |
| + 14 | 11,0 | 10,4 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6,2 |
| + 13 | 11,1 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 |
| + 12 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 6,9 | 6,4 |
| + 11 | 11,3 | 10,8 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 6,5 |
| + 10 | 11,4 | 10,9 | 10,3 | 9,8 | 9,3 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,5 |
| + 9 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,6 |
| + 8 | 11,6 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,6 |
| + 7 | 11,6 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
| + 6 | 11,8 | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,9 |
| + 5 | 11,8 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
| + 4 | 11,9 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
| + 3 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
| + 2 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 6,7 |
| + 1 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 6,6 |
| + 0 | 12,0 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 6,6 |

| Nhiệt độ oC | Thông số đo được trên rượu kế |
| --- | --- |
|  | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0 |
|  | Độ rượu tính theo thể tích ở nhiệt độ 20 oC |
| + 30 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |
| + 29 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |
| + 28 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |  |  |  |
| + 27 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |  |  |
| + 26 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |  |  |
| + 25 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |  |  |
| + 24 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |  |
| + 23 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |  |
| + 22 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,2 |  |
| + 21 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |  |
| + 20 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| + 19 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
| + 18 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,2 |
| + 17 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| + 16 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| + 15 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| + 14 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,6 |
| + 13 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| + 12 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| + 11 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| + 10 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 0,8 |
| + 9 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| + 8 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| + 7 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| + 6 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,9 |
| + 5 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,9 |
| + 4 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| + 3 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| + 2 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
| + 1 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| + 0 | 6,0 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |

# Footnotes

) Biên soạn bởi National Bureau of Standards (Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ), dựa trên dữ liệu được xuất bản trong Bull, Nati, Std. 9(3) (1913), (Sci, Paper No.197).