TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6359-3 : 2008

ISO 702-3 : 2007

MÁY CÔNG CỤ - KÍCH THƯỚC LẮP NỐI CỦA ĐẦU TRỤC CHÍNH VÀ MÂM CẶP - PHẦN 3: KIỂU CHỐT CHẶN

Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks - Part 3 : Bayonet type

Lời nói đầu

TCVN 6359-1 : 2008; TCVN 6359-2 : 2008; TCVN 6359-3 : 2008; TCVN 6359-4 : 2008 thay thế cho TCVN 6359 : 1998.

TCVN 6359-3 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 702-3 : 2007.

TCVN 6359-3 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 6359 : 2008 Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp gồm 4 phần sau:

TCVN 6359-1 : 2008 (ISO 702-1 : 2001) - Phần 1: Nối ghép côn; TCVN 6359-2 : 2008 (ISO 702-2 : 2007) - Phần 2: Kiểu cam khoá; TCVN 6359-3 : 2008 (ISO 702-3 : 2007) - Phần 3: Kiểu chốt chặn;

TCVN 6359-4 : 2008 (ISO 702-4 : 2004) - Phần 4: Nối ghép trụ.

MÁY CÔNG CỤ - KÍCH THƯỚC LẮP NỐI CỦA ĐẦU TRỤC CHÍNH VÀ MÂM CẶP - PHẦN 3: KIỂU CHỐT CHẶN

Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks - Part 3: Bayonet type

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định kích thước lắp lẫn của đầu trục chính máy tiện kiểu chốt chặn và mặt bích tương ứng.

CHÚ THÍCH : “nối ghép côn”, “kiểu cam khoá” và “ nối ghép trụ” quy định tương ứng trong TCVN 6359-1; TCVN 6359-2 và TCVN 6359-4.

2 Khả năng lắp lẫn

Trong tiêu chuẩn này toàn bộ kích thước và dung sai tính bằng milimét.

3. Kích thước lắp dẫn

3.1. Đầu trục chính

CHÚ DẪN:

1 cỡ số 3 và số 4, cỡ số 3 không tính mặt đầu

2 cỡ số 5 đến số 8

3 cỡ số 11 đến số 20

a tất cả các lỗ.

Hình 1 - Đầu trục chính

Bảng 1- Kích thước đầu trục chính

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Danh nghĩa d1 Dung sai | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139719 | 196.869 | 285,775 | 412.775 |
|  | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,016 0 | +0,020 0 |
| d2 | 75 | 85 | 104.8 | 133,4 | 171.4 | 235 | 330,2 | 463.6 |
| d3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 | 540 |
| d4 | 21 | 21 | 21 | 23 | 29 | 36 | 43 | 43 |
| d5 H8/h8 |  | 14,25 | 15,9 | 19.05 | 23.8 | 28,6 | 34,9 | 41,3 |
| d6 | 6r4 | 6,4 | 6.4 | 8.4 | 10,5 | 10.5 | 13 | 13 |
| d7 | 10,4 | 10.4 | 10,4 | 13.5 | 16,5 | 16.5 | 19 | 19 |
| e | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 13 | 19 | 21 |
| f | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 48 |
| g |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| h | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| w | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 03 | 0.3 |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |

3.2. Đĩa chốt chặn

CHÚ DẪN :

1 cỡ 3 và cỡ 4

2 cỡ 5 đến cỡ 8

3 cỡ 11 đến cỡ 20

4 bạc chốt

5 vít đầu chìm sáu cạnh

a tất cả các lỗ.

Hình 2 - Đĩa chốt chặn

Bảng 2 – Kích thước đĩa chốt cài

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d2 | 75 | 85 | 104.S | 133,4 | 171,4 | 235 | 330,2 | 463,6 |
| d2 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 185 | 270 | 400 |
| d3 | 110 | 120 | 145 | 180 | 230 | 300 | 410 | 550 |
| d4 | 21 | 21 | 21 | 23 | 29 | 36 | 43 | 43 |
| d5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| d6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| d7 | 16 | 16 | 16 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| e | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 18 | 23 | 27 | 27 |
| f | 11.5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 18 | 13 | 23 | 23 |
| g | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
| h | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| h1 | 5,2 | 6,2 | 3,2 | 10.2 | 12,2 | 16,2 | 18,3 | 22 |
| s | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| w | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0;2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0.3 |
| Vít đầu chìm sáu cạnh | M6 X 15 | M6 X 20 | M6 X 25 | MS X 30 | M10 X 35 | M10 X 45 | M12 X 55 | M12 X 65 |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |

CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm.

3.3 Mặt bích

Hình 3 - Mặt bích

Bảng 3 – Kích thước mặt bích

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 Danh nghĩa | 53,975 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 412,775 |
| Dung sai Kiểu 1 a | +0,003 -0,005 | +0,003 -0,005 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,006 | +0,004 -0,008 | +0,004 -0,010 | +0,004 -0,012 | +0,005 -0,015 |
| Dung sai Kiểu 2 a | +0,008 0 | +0,008 0 | +0,010 0 | +0,010 0 | +0,012 0 | +0,014 0 | +0,016 0 | +0,020 0 |
| d2 | 75 | 85 | 104,8 | 133,4 | 171.4 | 235 | 330,2 | 463,6 |
| d3 | 51,5 | 61 | 79,6 | 103,2 | 136,2 | 192.9 | 281,5 | 408 |
| d4 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 | 540 |
| d5 | M10 | M10 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M24 |
| d6 |  | 14,7 | 16,3 | 19,45 | 24,25 | 29,4 | 35,7 | 42,1 |
| d7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 |
| e | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| f | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 |
| g | 13 | 18 | 13 | 22 | 28 | 34 | 40 | 40 |
| h |  | 6,5 | 675 | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| w | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0.3 |
| Chốt | M10x34 | M10 X 39 | M10 x43 | M12 X 50 | M16 X 60 | M20 X 75 | M24 X 90 | M24x 100 |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho các kích thước không ghi dung sai: ± 0,4 mm. |
| a Nhận biết kiểu phải được đánh dấu. |

3.4 Chốt bu lông và đai ốc nối

CHÚ DẪN :

1 Chốt bu lông

2 Đai ốc nối

Hình 4 - Chốt bu lông và đai ốc nối

Bảng 4 — Kích thước của chốt bu lông và đai ốc nối

| Kích thước |  |  |  | Cỡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| d1 | M10 | M10 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M24 |
| d2 h11 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 21,5 | 27 | 34 | 41 | 41 |
| d3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9,4 | 13 | 16,4 | 19,6 | 19,6 |
| h1 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 27 |
| h2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| l1 | 34 | 39 | 43 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| l2 | 20 | 22 | 24 | 28 | 35 | 44 | 52 | 56 |
| l3 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 36 |
| l4 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| l5 | 5 | 3 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 26 |
| r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| s | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 36 |
| CHÚ THÍCH : Dung sai chung cho kích thước không ghi dung sai : ± 0,4 mm |  |

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6359 -1: 2008 (ISO 702-1: 2001) Máy công cụ – Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp – Phần 1 : Nối ghép côn;

[1] TCVN 6359 -2 : 2008 (ISO 702-2: 2007) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp - Phần 2: Kiểu cam khoá;

[3] TCVN 6359 - 4 : 2008 (ISO 702-4: 2004) Máy công cụ - Kích thước lắp nối của đầu trục chính và mâm cặp - Phần 4 : Nối ghép trụ.