TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5830 : 1999

TRUYỀN HÌNH

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

Television

Basic parameters

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các thông số cơ bản áp dụng cho truyền hình và các tín hiệu chuẩn dùng để đo các thông số cơ bản đó.

2. Các thông số cơ bản của truyền hình phải phù hợp với bảng 1

Bảng 1

| Tên các thông số | Đơn vị | Yêu cầu và mức |
| --- | --- | --- |
| 1. Dải tần số 2. Số ảnh trong một giây 3. Số dòng quét trong một ảnh 4. Phương thức quét 5. Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của ảnh 6. Tần số quét dọc (fv) 7. Tần số dòng (fH) 8. Độ rộng xung đồng bộ dòng 9. Độ rộng xung xóa dòng 10. Độ rộng vai trước xung xóa 11. Độ rộng xung đồng bộ quét dọc 12. Thời gian xóa quét dọc 13. Dải thông video 14. Dải thông của mỗi kênh (RF) 15. Khoảng cách từ tần số sóng mang hình tới tần số sóng mang tiếng 16. Độ rộng dải biên tần dư 17. Khoảng cách từ mép biên tần dưới đến tần số sóng mang hình 18. Mức điều chế Mức xung đồng bộ Mức xóa Mức trắng 19. Loại điều chế hình 20. Loại điều chế tiếng 21. Độ di tần tiếng 22. Nhấn trước 23. Tỷ lệ công suất hình/tiếng | - - - - - Hz Hz (s (s (s Dòng Dòng MHz MHz MHz MHz MHz % - - kHz (s - | VHF/UHF 25 625 2:1 4:3 50 15 625 4,7 12 1,5 2,5 25 5 ÷ 6 8 6,5 0,75 1,25 100 75 12,5 C3F âm F3 E ± 50 50 10/1 |

3. Các thông số cơ bản của hệ màu phải phù hợp với bảng 2

Bảng 2

| Tên các thông số | Đơn vị | Yêu cầu và mức |
| --- | --- | --- |
| 1. Tín hiệu chói (E’Y) 2. Các tín hiệu màu thành phần (E’U và E’V) 3. Tín hiệu Video màu tổng hợp (EM) 4. Loại điều chế màu 5. Quan hệ giữa tần số sóng mang màu (fSC) và tần số dòng (fH) 6. Băng tần/Độ di tần của tín hiệu màu thành phần 7. Biên độ sóng mang màu 8. Tần số sóng mang màu (fSC) 9. Tần số dòng (fH) 10. Tần số quét dọc (fV) 11. Độ rộng Burst màu 12. Pha của Burst màu - đối với dòng lẻ ở mặt thứ nhất và thứ hai - đối với dòng chẵn ở mặt thứ nhất và thứ hai - đối với dòng chẵn ở mặt thứ ba và thứ tư - đối với dòng lẻ ở mặt thứ ba và thứ tư | E’Y = 0,299 E’R + 0,587 E’G + 0,114 E’B E’U= 0,493(E’B - E’Y) E’V= 0,877 (E’R - E’Y) EM= E’Y + E’USinωSCt ± E’VCosωSCt Điều chế biên độ hai tín hiệu màu thành phần vuông góc với nhau lên cùng một sóng mang màu (phổ tần số sóng mang màu được chèn vào phổ của tín hiệu chói ở phần cuối của băng tần số) fSC = (). fH fSC + (570÷1300)/-1300 KHz |
|  | Hz Hz Hz Chu kỳ Độ | 4433618,75 ± 5 15,625 ± 0,016 50 10 ± 1 + 135° - 135° + 135° - 135° |

4. Các tín hiệu chuẩn dùng để đo các thông số ở bảng 1 và bảng 2 được cho trong phụ lục A.

Phụ lục A

(Quy định)

Các tín hiệu chuẩn

Hình 1 – Tín hiệu sọc màu

Hình 2 – Hình dạng và thông số xung đồng bộ dòng

Hình 3 – Vị trí giữa xung đồng bộ dòng (B) và xung xóa dòng (A)

Hình 4 – Pha xung đồng bộ màu trong hệ PAL

Hình 5: Tín hiệu VITS Dòng 17

Hình 6: Tín hiệu VITS Dòng 18

Hình 7 – Tín hiệu VITS Dòng 330

Hình 8 – Tín hiệu VITS Dòng 331

Phụ lục B

(Tham khảo)

Một số thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn tương đương với tiếng Anh

Số dòng quét trong một ảnh: Number of lines per frame

Tần số quét dọc (fV): Field Frequency

Tần số dòng (fH): Line frequency

Độ rung xung đồng bộ dòng: Duration of line sync pulse

Độ rộng xung xóa dòng: Duration of line blanking pulse

Độ rộng vai trước xung xóa: Front porch

Độ rộng xung đồng bộ quét dọc: Duration of field sync pulse

Thời gian xóa quét dọc: Field blanking interval

Dải thông Video: Video bandwidth

Dải thông của mỗi kênh (RF): RF channel width

Khoảng cách từ tần số sóng mang tiếng: Vision- sound carrier spacing

Độ rộng dải biên tần dư: Width of vestigial sideband

Khoảng cách từ mép biên tần dưới đến tần số sóng mang hình: Spacing of vision carrier from nearest edge of channel

Mức điều chế:

Mức xung đồng bộ: RF sync level

Mức xóa: RF blanking level

Mức trắng: RF white level (residual carrier)

Loại điều chế hình: Type of vision modulation

Loại điều chế tiếng: Type of sound modulation

Độ di tần tiếng: Frequency deviation

Tỷ lệ công suất hình/tiếng: Vision/sound power ratio

Tín hiệu chói: Luminance signal

Các tín hiệu màu thành phần: Colour difference signals

Tín hiệu Video màu tổng hợp: Composite colour video signal

Loại điều chế màu: Type of chrominance modulation

Quan hệ giữa tần số sóng mang màu (fSC) và tần số dòng (fH): Relationship between fSC and fH

Băng tần/Độ di tần của tín hiệu màu thành phần: Bandwidth/deviation of colour difference signal

Biên độ sóng mang màu: Amplitude of chrominance sudcarrier

Tần số sóng mang màu (fSC): Chrominance sudcarrier frequency (fSC)

Độ rộng Burst màu: Duration of burst

Pha của Burst màu: Phase of burst