TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2014 – 77

XI LANH THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Hydraulic and pneumatic cylinders

Basic parameters

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xilanh thủy lực kiểu pittông trụ trơn và xilanh khí nén thông dụng.

2. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với xilanh lồng. Các thông số cơ bản của xilanh phải được chọn theo các dãy quy định trong bảng 1 – 4.

3. Khi chọn những kích thước dài phải ưu tiên chọn dãy thông số cơ bản.

4. Trị số các thông số cơ bản nằm ngoài giới hạn các dãy cần phải chọn phù hợp với TCVN 2144 – 77 và TCVN 192 – 66.

Bảng 1

| Áp suất danh nghĩa Pdn |
| --- |
| MN/m2 | 0,63( | 1,0( | 1,6( | 2,5 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
| KG/cm2 | 6,3( | 10( | 16( | 25 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |

Chú thích: Các trị số áp suất có dấu (() chỉ dùng cho xilanh khí nén.

Bảng 2

| Đường kính xilanh (pit tông trụ trơn) D, mm |
| --- |
| Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản |
| 10 | – | 100 | – | – |
| – | – | – | 110 | – |
| 12 | – | 125 | – | – |
| – | – | – | 140 | – |
| 16 | – | 160 | – | – |
| – | – | – | 180 | – |
| 20 | – | 200 | – | – |
| – | – | – | 220 | – |
| 25 | – | 250 | – | – |
| – | – | – | 250 | – |
| 32 | – | 320 | – | – |
| – | 36 | – | 360 | – |
| 40 | – | 400 | – | – |
| – | 45 | – | 450 | – |
| 50 | – | 500 | – | – |
| – | 56 | – | 560 | – |
| 63 | – | 630 | – | – |
| – | 70 | – | 700 | – |
| 80 | – | 800 | – | – |
| – | 90 | – | 900 | – |

Bảng 3

| Đường kính cán pittông d, mm |
| --- |
| Dãy cơ bản | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ |
| – | 10 | – | 100 | – |
| – | – | – | – | 110 |
| – | 12 | – | 120 | – |
| – | – | 14 | – | 140 |
| – | 16 | – | 160 | – |
| – | – | 18 | – | 150 |
| – | 20 | – | 200 | – |
| – | – | 22 | – | 220 |
| – | 25 | – | 250 | – |
| – | – | 28 | – | 280 |
| – | 32 | – | 320 | – |
| – | – | – | 320 | – |
| – | – | 36 | – | 360 |
| 4 | 40 | – | 400 | – |
| – | – | 45 | – | 450 |
| 5 | 50 | – | 500 | – |
| – | – | 56 | – | 560 |
| 6 | 63 | – | 630 | – |
| – | – | 70 | – | 700 |
| – | 80 | – | 800 | – |
| – | – | 90 | – | 900 |

Bảng 4

| Khoảng chạy pittông (trụ trơn) L, mm |
| --- |
| Dãy cơ bản | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản |
| – | 10 | – | 100 | – | 1000 | – | 10 000 |
| – | – | – | – | 110 | – | 1120 | – |
| – | 12 | – | 125 | – | 1250 | – | – |
| – | – | – | – | 140 | – | 1400 | – |
| – | 16 | – | 160 | – | 1600 | – | – |
| – | – | – | – | 180 | – | 1800 | – |
| – | 20 | – | 200 | – | 2000 | – | – |
| – | – | – | – | 220 | – | 2240 | – |
| – | 25 | – | 250 | – | 2500 | – | – |
| – | – | – | – | 280 | – | 2800 | – |
| – | – | – | – | – | – | 3000 | – |
| – | 32 | – | 320 | – | 3150 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | 3350 | – |
| – | – | – | – | 360 | – | 3350 | – |
| – | – | – | – | – | ─ | 3750 | ─ |
| 4 | 40 | ─ | 400 | ─ | 4000 | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4250 | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | ─ | 4500 | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4750 | ─ |
| ─ | 50 | ─ | 500 | ─ | 5000 | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5300 | ─ |
| ─ | ─ | 56 | ─ | 560 | ─ | 5600 | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6000 | ─ |
| 6 | 63 | ─ | 630 | ─ | 6300 | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6700 | ─ |
| ─ | ─ | 70 | ─ | 710 | ─ | 7100 | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7500 | ─ |
| 8 | 80 | ─ | 800 | ─ | 8000 | ─ | ─ |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8500 | ─ |
| ─ | ─ | 90 | ─ | 900 | ─ | 9000 | ─ |
|  |  |  |  |  |  | 9500 |  |