TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2022 – 77

LÒ XO XOẮN TRỤ NÉN VÀ KÉO LOẠI I, CẤP 3 BẰNG THÉP MẶT CẮT TRÒN - THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cylindrical helical compression (tension) spring of I class and of 3 category made of round steel - Main parameters coils

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất P3 từ 140 đến 6000 N.

2. Thông số cơ bản của lò xo phải phù hợp với chỉ dẫn trong bảng.

3. Vật liệu: dây thép* có đường kính từ 3 đến 12 mm.

4. Phân loại lò xo – theo TVCN 2018 – 77.

5. Phương pháp xác định kích thước của lò xo – theo TCVN 2019 – 77.

| Số hiệu của lò xo | Lực lò xo khi biến dạng lớn nhất P3, N | Đường kính của dây d, mm | Đường kính ngoài của lò xo D, mm | Độ cứng của một vòng Z1, N/mm | Biến dạng lớn nhất của một vòng f3, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 3,0 | 40 | 16,00 | 8,750 |
| 2 | 150 |  | 38 | 18,88 | 7,945 |
| 3 | 160 |  | 36 | 22,54 | 7,098 |
| 4 | 170 |  | 34 | 27,22 | 6,245 |
| 5 | 180 |  | 32 | 33,18 | 5,425 |
| 6 | 190 | 3,0 | 30 | 41,15 | 4,617 |
| 7 |  | 3,5 | 45 | 20,98 | 9,056 |
| 8 9 | 200 | 3,0 3,5 | 28 42 | 51,84 26,30 | 3,858 7,604 |
| 10 11 | 212 | 3,0 3,5 | 26 40 | 66,57 30,85 | 3,185 6,872 |
| 12 13 | 224 | 3,0 3,5 | 25 38 | 76,07 36,51 | 2,945 6,135 |
| 14 15 | 236 | 3,0 3,5 | 24 36 | 87,46 43,71 | 2,698 5,399 |
| 16 17 18 | 250 | 3,0 3,5 4,0 | 22 34 52 | 118,30 52,89 23,15 | 2,113 4,727 10,800 |
| 19 20 21 | 265 | 3,0 3,5 4,0 | 21 32 50 | 138,90 64,82 26,30 | 1,908 4,088 10,080 |
| 22 23 24 | 280 | 3,0 3,5 4,0 | 20 30 48 | 164,60 80,64 30,05 | 1,701 3,473 9,318 |
| 25 26 27 | 300 | 3,0 3,5 4,0 | 19 28 45 | 198,10 102,00 37,14 | 1,514 2,941 8,078 |
| 28 29 30 31 | 315 | 3,0 3,5 4,0 4,5 | 18 26 42 60 | 240,00 131,70 46,65 24,01 | 1,312 2,392 6,752 13,120 |
| 32 33 34 35 | 335 | 3,0 3,5 4,0 4,5 | 17 25 40 55 | 294,60 151,20 54,87 31,84 | 1,137 2,216 6,105 10,520 |
| 36 37 38 39 | 355 | 3,0 3,5 4,0 4,5 | 16 24 38 52 | 368,70 173,90 65,15 38,26 | 0,963 2,041 5,449 9,278 |
| 40 41 42 43 44 | 375 | 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 | 15 22 36 50 65 | 468,80 237,00 78,12 43,54 28,94 | 0,800 1,582 4,800 8,613 12,960 |
| 45 46 47 48 | 400 | 3,5 4,0 4,5 5,0 | 21 34 48 63 | 280,00 94,81 49,77 32,03 | 1,428 4,219 8,037 12,490 |
| 49 50 51 52 | 425 | 3,5 4,0 4,5 5,0 | 20 32 45 60 | 334,10 116,60 61,73 37,56 | 1,272 3,644 6,885 11,320 |
| 53 54 55 56 57 | 450 | 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 | 19 30 42 55 75 | 402,60 145,70 77,76 50,00 27,26 | 1,118 3,088 5,788 9,000 16,510 |
| 58 59 60 61 62 | 475 | 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 | 18 28 40 52 70 | 492,20 185,20 91,65 60,20 34,10 | 0,965 2,565 5,183 7,890 13,930 |
| 63 64 65 66 67 | 500 | 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 | 17 26 38 50 65 | 609,90 240,40 109,30 68,59 43,44 | 0,820 2,080 4,575 7,290 11,510 |
| 68 69 70 71 | 530 | 4,0 4,5 5,0 5,5 | 25 36 48 63 | 276,40 131,20 78,60 48,14 | 1,917 4,040 6,743 11,010 |
| 72 73 74 75 76 | 560 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 24 34 45 60 80 | 320,00 159,70 97,66 56,53 32,01 | 1,750 3,506 5,734 9,906 17,490 |
| 77 78 79 80 81 | 600 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 22 32 42 55 75 | 439,00 197,30 123,40 75,44 39,45 | 1,367 3,041 4,862 7,953 15,210 |
| 82 83 84 85 86 | 630 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 21 30 40 52 70 | 521,00 246,90 145,80 91,03 49,39 | 1,209 2,552 4,321 6,921 12,760 |
| 87 88 89 90 91 | 670 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 20 28 38 50 65 | 625,00 316,40 173,90 103,80 63,10 | 1,072 2,118 3,852 6,455 10,620 |
| 92 93 94 95 | 710 | 4,5 5,0 5,5 6,0 | 26 36 48 63 | 412,60 209,80 119,20 70,00 | 1,721 3,384 5,956 10,140 |
| 96 97 98 99 | 750 | 4,5 5,0 5,5 6,0 | 25 34 45 60 | 476,00 256,30 148,50 82,30 | 1,576 2,926 5,050 9,113 |
| 100 101 102 103 104 | 800 | 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 | 24 32 42 55 90 | 553,00 317,50 188,20 110,06 41,96 | 1,447 2,520 4,362 7,273 19,060 |
| 105 106 107 108 109 | 850 | 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 | 22 30 40 52 85 | 764,50 400,00 222,80 133,00 50,63 | 1,112 2,125 3,815 6,391 16,790 |
| 110 111 112 113 | 900 | 5,0 5,5 6,0 7,0 | 28 38 50 80 | 513,70 266,60 152,40 61,70 | 1,752 3,376 5,906 14,590 |
| 114 115 116 117 | 950 | 5,0 5,5 6,0 7,0 | 26 36 48 75 | 674,80 322,60 174,90 76,36 | 1,408 2,945 5,432 12,440 |
| 118 119 120 121 122 | 1000 | 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 | 25 34 45 70 105 | 781,20 395,20 218,50 96,02 44,94 | 1,280 2,530 4,577 10,410 22,250 |
| 123 124 125 126 | 1060 | 5,5 6,0 7,0 8,0 | 32 42 65 100 | 491,80 277,80 123,30 52,60 | 2,155 3,816 8,597 20,150 |
| 127 128 129 130 | 1120 | 5,5 6,0 7,0 8,0 | 30 40 63 95 | 622,40 329,70 136,70 62,20 | 1,799 3,397 8,193 18,010 |
| 131 132 133 134 | 1180 | 5,5 6,0 7,0 8,0 | 28 38 60 90 | 803,30 396,20 161,40 74,29 | 1,469 2,978 7,211 15,880 |
| 135 136 137 138 | 1250 | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 36 55 85 120 | 480,00 216,80 89,72 47,98 | 2,604 5,766 13,930 26,050 |
| 139 140 141 142 | 1320 | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 34 52 80 110 | 590,40 263,40 109,70 63,72 | 2,236 5,011 12,030 20,720 |
| 143 144 145 146 | 1400 | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 32 50 75 105 | 737,40 302,40 135,90 74,16 | 1,899 4,630 10,300 18,880 |
| 147 148 149 150 151 | 1500 | 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 30 48 70 100 130 | 937,50 347,90 171,80 87,09 57,87 | 1,600 4,312 8,731 17,320 25,920 |
| 152 153 154 155 | 1600 | 7,0 8,0 9,0 10,0 | 45 65 95 125 | 437,60 221,20 103,00 65,75 | 3,657 7,234 15,530 24,330 |
| 156 157 158 159 | 1700 | 7,0 8,0 9,0 10,0 | 42 63 90 120 | 560,00 245,60 123,50 75,13 | 3,036 6,922 13,770 22,630 |
| 160 161 162 163 | 1800 | 7,0 8,0 9,0 10,0 | 40 60 85 110 | 668,10 291,30 149,70 100,00 | 2,694 6,179 12,020 18,000 |
| 164 165 166 167 | 1900 | 7,0 8,0 9,0 10,0 | 38 55 80 105 | 805,90 394,50 183,20 116,60 | 2,358 4,816 10,370 16,300 |
| 168 169 170 171 172 | 2000 | 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | 36 52 75 100 140 | 984,50 480,80 228,20 137,20 68,15 | 2,032 4,160 8,764 14,580 29,350 |
| 173 174 175 176 | 2120 | 8,0 9,0 10,0 11,0 | 50 70 95 130 | 552,90 288,70 162,80 86,88 | 3,834 7,343 13,020 24,400 |
| 177 178 179 180 181 | 2240 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 48 65 90 125 160 | 640,00 374,10 195,30 98,83 64,02 | 3,500 5,988 11,470 22,670 34,990 |
| 182 183 184 185 186 | 2360 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 45 63 85 120 150 | 808,60 416,70 237,00 113,00 78,90 | 2,919 5,664 9,958 20,880 29,910 |
| 187 188 189 190 191 | 2500 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 42 60 80 110 140 | 1042,00 494,60 291,50 150,90 98,88 | 2,399 5,055 8,576 16,570 25,290 |
| 192 193 194 195 196 | 2650 | 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | 40 55 75 105 130 | 1250,00 674,10 364,20 176,30 126,30 | 2,120 3,931 7,276 15,030 20,980 |
| 197 198 199 200 | 2800 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 52 70 100 125 | 825,20 463,00 207,70 143,70 | 3,393 6,048 13,480 19,480 |
| 201 202 203 204 | 2800 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 50 65 95 120 | 951,90 601,10 246,70 164,60 | 3,152 4,991 12,160 18,230 |
| 205 206 207 208 | 3150 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 48 63 90 110 | 1109,00 671,70 297,20 220,10 | 2,841 4,690 10,600 14,310 |
| 209 210 211 212 | 3350 | 9,0 10,0 11,0 12,0 | 45 60 85 105 | 1406,00 800,00 360,90 257,80 | 2,383 4,188 9,282 12,990 |
| 213 214 215 | 3550 | 10,0 11,0 12,0 | 55 80 100 | 1097,00 446,20 304,30 | 3,236 7,956 11,670 |
| 216 217 218 | 3750 | 10,0 11,0 12,0 | 52 75 95 | 1350,00 558,50 362,70 | 2,778 6,714 10,340 |
| 219 220 221 | 4000 | 10,0 11,0 12,0 | 50 70 90 | 1562,00 712,90 437,00 | 2,561 5,611 9,153 |
| 222 223 | 4250 | 11,0 12,0 | 65 85 | 929,80 533,00 | 4,571 7,973 |
| 224 225 | 4500 | 11,0 12,0 | 63 80 | 1040,00 659,50 | 4,327 6,823 |
| 226 227 | 4750 | 11,0 12,0 | 60 75 | 1248,00 829,30 | 3,806 5,728 |
| 228 | 5000 | 11,0 | 55 | 1719,00 | 2,909 |
| 229 |  | 12,0 | 70 | 1063,00 | 4,705 |
| 230 | 5300 |  | 65 | 1390,00 | 3,813 |
| 231 | 5600 |  | 63 | 1563,00 | 3,583 |
| 232 | 6000 |  | 60 | 1875,00 | 3,200 |

# Footnotes

* Tạm thời theo ГOCT 14963 - 69 của Liên Xô hay các tiêu chuẩn tương ứng của các nước khác cho đến khi có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng