TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1759 – 75

GỖ TRÒN LÀM BẢN BÚT CHÌ

LOẠI BỎ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn dùng để làm bản bút chì.

1. LOẠI GỖ

Gỗ tròn dùng để làm bản bút chì gồm có bồ đề và mỡ.

Chú thích:

- Gỗ dùng làm bút chì chủ yếu là gỗ bồ đề, nếu thiếu mới dùng thêm loại gỗ mỡ.

- Tên khoa học của các loại gỗ tra ở phụ lục 1 và 2 của TCVN 1072 – 71.

2. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

2.1. Đường kính

- Gỗ bồ đề có đường kính từ 17 cm trở lên;

- Gỗ mỡ đường kính từ 25 cm trở lên.

Chú thích: Đường kính đo ở đầu nhỏ không kể vỏ.

2.2. Chiều dài từ 2m trở lên, mỗi cấp chiều dài cách nhau 0,25m.