TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 108-63

ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH

KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

có ren bước lớn (kiểu I): 	 Đai ốc M 10 TCVN 108-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):   Đai ốc M 10 x 1 TCVN 108-63.

có ren bước lớn (kiểu II):             Đai ốc II M 10 TCVN 108-63.

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 108-63.

mm

| Đường kính ren d | S | Chiều cao H | Đường kính vòng tròn ngoại tiếp D | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Khối lượng 1000 đai ốc, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất |  |  |
| 2 | 4 | -0,3 | 1,6 | +0,25 -0,40 | 4,6 | 4,2 | 0,2 | 0,125 |
| 2,5 | 5 |  | 2 |  | 5,8 | 5,4 |  | 0,243 |
| 3 | 5,5 |  | 2,4 |  | 6,3 | 5,9 | 0,3 | 0,409 |
| 4 | 7 | -0,36 | 3,2 | +0,30 -0,75 | 8,1 | 7,6 |  | 0,826 |
| 5 | 8 |  | 4 |  | 9,2 | 8,7 | 0,4 | 1,214 |
| 6 | 10 |  | 5 |  | 11,5 | 10,9 | 0,5 | 2,281 |
| 8 | 14 | -0,43 | 6 |  | 16,2 | 15,5 |  | 5,617 |
| 10 | 17 |  | 8 | +0,36 -0,90 | 19,6 | 18,9 |  | 10,86 |
| 12 | 19 | -0,52 | 10 |  | 21,9 | 21,1 | 0,6 | 16,05 |
| (14) | 22 |  | 11 | +0,43 -1,10 | 25,4 | 24,5 | 0,7 | 23,44 |
| 16 | 24 |  | 13 |  | 27,7 | 26,3 | 0,8 | 31,64 |
| (18) | 27 |  | 14 |  | 31,2 | 29,6 |  | 43,14 |
| 20 | 30 |  | 16 |  | 34,6 | 33,8 |  | 60,64 |
| (22) | 32 | -1,00 | 18 |  | 36,9 | 35,0 |  | 72,85 |
| 24 | 36 |  | 19 | +0,52 -1,60 | 41,6 | 39,5 | 0,9 | 102,8 |
| (27) | 41 |  | 22 |  | 47,3 | 44,9 |  | 154,5 |
| 30 | 46 |  | 24 |  | 53,1 | 50,4 | 1,0 | 216,3 |
| 36 | 55 | -1,20 | 28 |  | 63,5 | 60,3 |  | 357,6 |
| 42 | 65 |  | 32 | +0,62 -2,00 | 75,0 | 71,2 |  | 578,1 |
| 48 | 75 |  | 38 |  | 86,5 | 81,2 |  | 928,2 |

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.

3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.