TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 136 – 63

CÔN CỦA DỤNG CỤ

KÍCH THƯỚC

I. CÔN NGOÀI CÓ MÁ ĐUÔI

Hình 1

Bảng 1

mm

| Ký hiệu côn | D | D1 | d2 | d3 | l3 | l4 | a | b | e | c | R | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn moóc | 0 | 9,045 | 9,212 | 6,115 | 5,9 | 56,3 | 59,5 | 3,2 | 3,9 | 10,5 | 6,5 | 4 | 1 |
|  | 1 | 12,065 | 12,240 | 8,972 | 8,7 | 62,0 | 65,5 | 3,5 | 5,2 | 13,5 | 8,5 | 5 | 1,25 |
|  | 2 | 17,780 | 17,980 | 14,059 | 13,6 | 74,5 | 78,5 | 4,0 | 6,3 | 16,5 | 10,5 | 6 | 1,5 |
|  | 3 | 23,825 | 24,051 | 19,131 | 18,6 | 93,5 | 98,0 | 4,5 | 7,9 | 20,0 | 13,0 | 7 | 2 |
|  | 4 | 31,267 | 31,542 | 25,154 | 24,6 | 117,7 | 123,0 | 5,3 | 11,9 | 24,0 | 15,0 | 9 | 2,5 |
|  | 5 | 44,399 | 44,731 | 36,547 | 35,7 | 149,2 | 155,5 | 6,3 | 15,9 | 30,5 | 19,5 | 11 | 3 |
|  | 6 | 63,348 | 63,760 | 52,419 | 51,3 | 209,6 | 217,5 | 7,9 | 19,0 | 45,5 | 28,5 | 17 | 4 |
| Côn hệ mét | 0 | 80 | 80,4 | 69 | 67 | 220 | 228 | 8 | 26 | 47 | 24 | 23 | 5 |
|  | 00 | 100 | 100,5 | 87 | 85 | 260 | 270 | 10 | 32 | 58 | 28 | 30 | 6 |
|  | 120 | 120 | 120,6 | 105 | 103 | 300 | 312 | 12 | 38 | 68 | 32 | 36 | 6 |
|  | (140) | 140 | 140,7 | 123 | 121 | 340 | 354 | 14 | 44 | 78 | 36 | 42 | 8 |
|  | 160 | 160 | 160,8 | 141 | 139 | 380 | 396 | 16 | 50 | 88 | 40 | 48 | 8 |
|  | 200 | 200 | 201,0 | 177 | 175 | 460 | 480 | 20 | 62 | 108 | 48 | 60 | 10 |

Chú thích: Căn cứ vào thiết bị hiện có của nhà máy, cho phép chế tạo côn có kích thước e và c khác với các trị số trong bảng.

II. CÔN NGOÀI KHÔNG CÓ MÁ ĐUÔI

Hình 2

mm 	Bảng 2

| Ký hiệu côn | D | D1 | d | l1 | L2 | a | d1 | l không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 4 | 4,1 | 2,85 | 23 | 25 | 2 | - | - |
|  | 6 | 6 | 6,15 | 4,4 | 32 | 35 | 3 | - | - |
| Côn moóc | 0 | 9,045 | 9,212 | 6,453 | 49,8 | 53 | 3,2 | - | - |
|  | 1 | 12,065 | 12,240 | 9,396 | 53,5 | 57 | 3,5 | M6 | 16 |
|  | 2 | 17,780 | 17,980 | 14,583 | 64,0 | 68 | 4,0 | M10 | 24 |
|  | 3 | 23,825 | 24,051 | 19,784 | 80,5 | 85 | 4,5 | M12 | 28 |
|  | 4 | 31,267 | 31,542 | 25,933 | 102,7 | 108 | 5,3 | M14 | 32 |
|  | 5 | 44,399 | 44,731 | 37,573 | 129,7 | 136 | 6,3 | M18 | 40 |
|  | 6 | 63,348 | 63,760 | 53,905 | 181,1 | 189 | 7,9 | M24 | 50 |
| Côn hệ mét | 80 | 80 | 80,4 | 70,2 | 196 | 204 | 8 | M30 | 65 |
|  | 100 | 100 | 100,5 | 88,4 | 232 | 242 | 10 | M36 | 80 |
|  | 120 | 120 | 120,6 | 106,6 | 268 | 280 | 12 | M36 | 80 |
|  | (140) | 140 | 140,7 | 124,8 | 304 | 318 | 14 | M36 | 80 |
|  | 160 | 160 | 160,8 | 143,0 | 340 | 356 | 16 | M48 | 100 |
|  | 200 | 200 | 201,0 | 179,4 | 412 | 432 | 20 | M48 | 100 |

Dạng nên dùng cho phần cuối của côn không có má đuôi.

Hình 3

mm	Bảng 3

| Ký hiệu côn | d4 | l | r2 | d1 | d7 | d8 | d9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 2 | 2,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  | 6 | 3,5 | 2,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Côn moóc | 0 | 5,5 | 2,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  | 1 | 9 | 3 | 0,2 | M 6 | 6,4 | 8 | 8,5 | 3,5 |
|  | 2 | 14 | 4 | 0,2 | M 10 | 10,5 | 12,5 | 13,2 | 4,5 |
|  | 3 | 19 | 4 | 0,6 | M 12 | 12,5 | 15 | 17,5 | 6 |
|  | 4 | 25 | 5 | 1 | M 14 | 15 | 19 | 22 | 8 |
|  | 5 | 35 | 6 | 2,5 | M 18 | 19 | 24 | 28 | 10 |
|  | 6 | 50 | 7 | 4 | M 24 | 25 | 31 | 36 | 11 |
| Côn hệ mét | 80 | 65 | 8 | 5 | M 30 | 31 | 38 | 45 | 14 |
|  | 100 | 85 | 10 | 6 | M 36 | 37 | 45 | 52 | 15 |
|  | 120 | 00 | 11 | 6 | M 36 | 37 | 45 | 52 | 15 |
|  | (140) | 120 | 13 | 8 | M 36 | 37 | 45 | 52 | 15 |
|  | 160 | 135 | 14 | 8 | M 48 | 50 | 60 | 68 | 18 |
|  | 200 | 170 | 18 | 10 | M 48 | 50 | 60 | 68 | 18 |

Chú thích: Lỗ hình trụ đường kính d7 và côn bảo vệ 120o nên dùng cho các côn của dụng cụ thường gá trên mũi tâm để mài hay kiểm tra và dùng cho các trục gá. Những côn không có lỗ d7 và côn bảo vệ, nên khoét lỗ đến đường kính d8.

III. CÔN TRONG (lỗ côn)

Hình 4

mm	Bảng 4

| Ký hiệu côn | D | d5 | d6 | l3 | l6 | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 | 4 | 3 | - | 25 | 21 | 2,5 | 8 |
|  | 6 | 6 | 4,6 | - | 34 | 29 | 3,5 | 12 |
| Côn moóc | 0 | 9,045 | 6,7 | - | 52 | 49 | 4,1 | 15 |
|  | 1 | 12,065 | 9,7 | 7 | 56 | 52 | 5,4 | 19 |
|  | 2 | 17,780 | 14,9 | 11,5 | 67 | 63 | 6,6 | 22 |
|  | 3 | 23,825 | 20,2 | 14 | 14 | 78 | 8,2 | 27 |
|  | 4 | 31,267 | 26,5 | 16 | 107 | 98 | 12,2 | 32 |
|  | 5 | 44,399 | 38,2 | 20 | 135 | 125 | 16,2 | 38 |
|  | 6 | 63,348 | 54,8 | 27 | 187 | 177 | 19,3 | 47 |
| Côn hệ mét | 80 | 80 | 71,4 | 33 | 202 | 186 | 26,3 | 52 |
|  | 100 | 100 | 89,9 | 39 | 240 | 220 | 32,3 | 60 |
|  | 120 | 120 | 108,4 | 39 | 276 | 254 | 38,3 | 68 |
|  | (140) | 140 | 126,9 | 39 | 312 | 286 | 44,3 | 76 |
|  | 160 | 160 | 145,4 | 52 | 350 | 321 | 50,3 | 84 |
|  | 200 | 200 | 182,4 | 52 | 424 | 388 | 62,3 | 100 |

IV. ĐỘ CÔN CỦA CÁC CÔN NGOÀI VÀ CÔN TRONG

Bảng 5

| Kí hiệu côn | Độ côn | Góc côn 2 ( * |
| --- | --- | --- |
| Côn hệ mét | 4 6 | 1 : 20 = 0,05 | 2o51'51'' |
| Côn moóc | 0 | 1 : 19,212 = 0,05205 | 2o58'54'' |
|  | 1 | 1 : 20,047 = 0,04988 | 2o51'26'' |
|  | 2 | 1 : 20,020 = 0,04995 | 2o51'41'' |
|  | 3 | 1 : 19,222 = 0,05020 | 2o52'32'' |
|  | 4 | 1 : 19,254 = 0,05194 | 2o58'31'' |
|  | 5 | 1 : 19,002 = 0,05263 | 3o00'53'' |
|  | 6 | 1 : 19,180 = 0,05214 | 2o59'12'' |
| Côn hệ mét | 80 100 120 (140) 160 200 | 1 : 20 = 0,05 | 2o51'51'' |

* Góc côn 2( tính theo trị số của độ côn và lấy chẵn đến 1''.

Chú thích của các bảng 1 - 5:

1. Cố gắng không dùng côn hệ mét 140.

2. Các đường kính D1, d2 và d ghi trong bảng có tính chất để tra cứu.

3. Dung sai theo TCVN 137-63.